МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

| ДП «ДНІЦ СКАР» |  |
| --- | --- |
| Державне підприємство «Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування» | Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» Відокремлений підрозділ «Южно-Українська АЕС» |

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД МАТЕРІАЛІВ

(НЕТЕХНІЧНЕ РЕЗЮМЕ)

ОЦІНКИ ВПЛИВІВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

ПІДНЯТТЯ РІВНЯ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА

ДО ПРОЕКТНОЇ ВІДМІТКИ 20,7 М

Київ –2016

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ	5

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ	6

1 ВСТУП	7

1.1 Вихідна інформація	7

1.2 Попередня діяльність із створення та використання Олександрівського водосховища	7

1.3 Підстави для проведення ОВНС	9

1.4 Мета та основні завдання ОВНС	10

1.5 Перелік компонентів навколишнього середовища, на які оцінюються    впливи	10

2 ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РАЙОНУ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА	10

2.1 Фізико-географічні умови	10

2.1.1 Загальні дані про район	10

2.1.2 Кліматичні умови	11

2.2 Геологічна будова та рельєф місцевості	11

2.2.1 Геологічна будова	11

2.2.2 Рельєф	12

2.2.3 Ґрунти	12

2.2.4 Гідрогеологічні умови	12

2.3 Гідрологічна характеристика	14

2.3.1 Загальні відомості	14

2.3.2 Водний режим Південного Бугу	14

2.3.3 Річний стік Південного Бугу	15

2.4  Характеристика флори і фауни. Дані про об'єкти природно-заповідного фонду	15

2.4.1 Рослинний світ	15

2.4.2 Тваринний світ	16

2.4.3 Об'єкти природно-заповідного фонду	17

2.4.4 Історичні ландшафти. Археологічні пам’ятки	18

2.4.5 Рекреаційні умови	19

2.5 Характеристика розподілу негативних факторів у зоні впливів	19

3 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА ПРОЕКТУВАННЯ	20

3.1 Загальна характеристика планованої діяльності та її альтернативні варіанти	20

3.1.1 Дані про земельні, водні, енергетичні та інші використовувані ресурси	20

3.1.2 Опис технічних рішень, спрямованих на зменшення шкідливих впливів  на навколишнє середовище	23

3.1.3 Характеристика потенційних впливів на навколишнє середовище	23

3.1.4 Характеристика потенційних об'єктів впливів і можливі межі зони  впливу	24

3.1.5 Оцінка можливості виникнення та розвитку аварійних ситуацій	25

3.2 Наявність позитивних аспектів реалізації планованої діяльності	29

3.3 Альтернативні варіанти створення пікових потужностей	29

4 ОЦІНКА ВПЛИВІВ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ	30

4.1 Клімат і мікроклімат	30

4.2 Повітряне середовище	33

4.3 Геологічне середовище. Небезпечні інженерно-геологічні процеси і явища	33

4.3.1 Геологічна структура та тектоніка і неотектоніка	33

4.3.2 Сейсмічність	33

4.3.3 Небезпечні інженерно-геологічні процеси і явища	34

4.4 Водне середовище	35

4.4.1 Загальні відомості про поверхневі  водні об'єкти, їх водозбірні басейни, господарське використання, моніторинг	35

4.4.1.1 Загальні дані	35

4.4.1.2 Морфометричні, гідродинамічні і водно-балансові параметри	35

4.4.1.3 Водогосподарчі  і водноенергетичні параметри	36

4.4.1.4  Фізичні, хімічні, санітарно-гігієнічні, токсикологічні, паразитологічні, радіоекологічні характеристики вод	37

4.4.1.5 Біологічні характеристики, включаючи видовий склад, чисельність, біомасу і біопродуктивність основних гідробіонтів, біоперешкоди їх існуванню	41

4.4.2 Загальні відомості про басейн підземних вод та дані про їх господарське використання	44

4.4.2.1 Морфометричні, гідродинамічні, фільтраційні і водно-балансові параметри	44

4.4.2.2 Якість вод, включаючи фізичні, хімічні, санітарно-гігієнічні та інші характеристики	45

4.4.2.3 Умови природної захищеності	45

4.4.3 Очікувані зміни гідрологічних і гідрогеологічних параметрів водних об'єктів і територій у зонах впливів планованої діяльності, впливи на поверхневі і підземні води	46

4.4.3.1 Поверхневі води	46

4.4.3.2 Підземні води	49

4.5 Ґрунти	49

4.6 Рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти	50

4.6.1 Розрахунок розмірів очікуваної шкоди та необхідних компенсацій стосовно видів флори і фауни, які знаходяться в зоні прямого та опосередкованого впливів ТГАЕС та Олександрівського водосховища	50

4.6.1.1 Вплив на раритетні види флори	50

4.6.1.2 Вплив на популяції представників тваринного світу	51

4.6.1.3 Вплив на заповідні об’єкти	53

5 ОЦІНКА ВПЛИВІВ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА НАВКОЛИШНЄ СОЦІАЛЬНЕ ТА ТЕХНОГЕННЕ СЕРЕДОВИЩЕ	55

5.1 Характер та розміщення прилеглої житлової, громадської та промислової забудови. Інженерне облаштування забудови (водопостачання, каналізація, теплопостачання та інше)	55

5.2 Впливи на промислові, житлово-цивільні об'єкти, пам'ятки архітектури, історії і культури, наземні і підземні споруди та інші елементи техногенного середовища. Заходи щодо забезпечення їх експлуатаційної надійності і збереженості	56

5.3 Техногенні об'єкти, що можуть негативно впливати на проектовану діяльність, види впливів, способи і засоби їх ліквідації	57

5.4 Наявність об'єктів соціально-побутового, спортивно-оздоровчого,  курортного та рекреаційного призначення. Впливи на зони рекреації та заходи щодо їх збереження і раціонального використання	57

6 КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОРМАТИВНОГО СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА І ЙОГО БЕЗПЕКИ	58

6.1 Узагальнення заходів щодо забезпечення нормативного стану  навколишнього середовища	58

6.2 Обмеження планованої діяльності за умовами навколишнього природного, соціального, техногенного середовища та обсяг інженерної підготовки території, необхідний для дотримання умов безпеки навколишнього середовища	59

6.3 Перелік і стисла характеристика проектних рішень	60

6.3.1 Захисні заходи	60

6.3.1.1 Санітарна підготовка	60

6.3.1.2 Лісоочистка	60

6.3.1.3 Захисні лісонасадження	61

6.3.2 Компенсаційні заходи	61

6.3.2.1 Рекультивація кар’єрів	61

6.3.2.2 Рибогосподарське використання мілководь Олександрівського водосховища	61

6.3.2.3 Археологічні дослідження ложа Олександрівського і Прибузького водосховищ	62

6.3.2.4 Розробка та проведення реабілітаційних заходів по відновленню локальних популяцій ендемічних раритетних видів рослин Гранітно-степового Побужжя, частина флоро фонду яких в межах зони впливу Ташлицької ГАЕС підпадає під затоплення та надмірний антропогенний прес	62

6.3.2.5 Комплексний музей в м. Южноукраїнськ	64

6.3.2.6 Рекреаційне використання Олександрівського і Прибузького водосховищ	64

6.3.2.7 Моніторинг навколишнього природного середовища в зоні впливу Ташлицької ГАЕС	64

6.4. Комплексна оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє середовище за умови реалізації запроектованих природоохоронних заходів. Екологічний ризик планованої діяльності	64

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ	67

Додаток А   Заява про екологічні наслідки діяльності щодо підвищення нормального підпірного рівня (НПР) Олександрівського водосховища на р. Південний Буг до позначки +20,7 м в рамках реалізації проекту «Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС»	68

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

| АЕС | - | атомна електростанція |
| --- | --- | --- |
| ГАЕС | - | гідроакумулююча електростанції |
| ГЕС | - | гідроелектростанція |
| ГДА | - | гідродинамічна аварія |
| ГДК | - | гранично допустима концентрація |
| ВП ЮУАЕС | - | Відокремлений підрозділ «Южно-Українська АЕС» |
| ДП «ДНІЦ СКАР» | - | ДП «Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування» |
| ДП НАЕК «Енергоатом» | - | ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» |
| ДУ «ІГНС НАН України» |  | ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України» |
| ІАО | - | інформаційно-аналітичний огляд матеріалів ОВНС |
| мБС | - | відмітка рівня води в Балтійській системі висот |
| НПР | - | нормальний підпірний рівень |
| НПП | - | національний природний парк |
| НС | - | надзвичайна ситуація |
| ОВНС | - | оцінка впливів на навколишнє середовище |
| ОЕС | - | об'єднана енергосистема України |
| ПАТ «Укргідропроект» | - | Публічне акціонерне товариство «Укргідропроект» |
| ПЗФ | - | природно-заповідний фонд |
| ПУ ЕК | - | Пiвдeннo-укpaїнcький енергетичний комплекс |
| РЛП | - | регіональний ландшафтний парк |
| ТГАЕС | - | Ташлицька гідроакумулююча електростанція |

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

| Термін | Визначення |
| --- | --- |
| Ви́трати води́ (стік) | кількість води, яка протікає за одиницю часу через поперечний переріз водотоку (річки) |
| Во́дний режи́м | зміни в часі витрати води, рівнів та об'ємів води в річках, водоймах |
| Вододі́л | лінія, межа, що розділяє басейни суміжних водойм (річок, озер та ін.) |
| Ги́рло | місце впадіння річки в озеро, водосховище, море або в іншу річку |
| Запла́ва | частина річкової долини, що лежить вище меженевого рівня води в річці і періодично затоплюється під час повені |
| Ме́жень | період внутрішньорічного циклу, протягом якого в річці спостерігаються найменші рівні й витрати води |
| Нормальний підпірний рівень (НПР) | вищий підпірний рівень, який гребля може підтримувати протягом довгого часу при забезпеченні нормальної експлуатації всіх споруд |
| Рівень мертвого об’єму (РМО) | мінімальний рівень, допустимий в умовах нормальної експлуатації |

# 1 ВСТУП

## 1.1 Вихідна інформація

1.1.1 Виконання оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) об'єктів та видів діяльності, які становлять підвищену екологічну небезпеку, а також широке обговорення результатів цієї оцінки з громадськістю є необхідними умовами прийняття відповідних рішень, які передбачаються ратифікованими Україною міжнародними угодами [1-2], законами України [3-6] та нормативно-правовими актами [7-9].

1.1.2 ОВНС підняття рівня Олександрівського водосховища до проектної відмітки 20,7 м [10] була виконана Державним підприємством «Екоінформ» Національної академії наук України (м. Київ) в рамках реалізації проекту «Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС». Замовник роботи - ВП «Южно-Української АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом».

1.1.3 Даний документ є інформаційно-аналітичним оглядом (ІАО) матеріалів ОВНС, підготовленим для ознайомлення громадськості з його основними положеннями, включаючи прогнозовані екологічні, соціальні, техногенні та інші наслідки планованої діяльності.

Документ підготовлений ДП «Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування» (ДНІЦ СКАР, м. Київ) на замовлення ВП «Южно-Українська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом».

1.1.4 ІАО є документом оглядового характеру, не містить оригінальних оцінок або самостійних висновків та цілком базується на тій інформації, на яку надаються посилання.

## 1.2 Попередня діяльність із створення та використання Олександрівського водосховища

1.2.1 Олександрівське водосховище розташоване на території Миколаївської області в межах Арбузинського, Вознесенського та Доманівського районів в руслі р. Південний Буг між населеними пунктами м. Южноукраїнськ та смт. Олександрівка.

Водосховище входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу (див. рисунок 1.1) у якості нижньої водойми Ташлицької гідроакумулюючої електростанції (ТГАЕС).

1.2.2 Олександрівське водосховище має комплексне призначення та використовується для гідроенергетики (забезпечення роботи Олександрівської ГЕС та Ташлицької ГАЕС), зрошування та питного водопостачання.

Основне призначення ТГАЕС – покриття пікових навантажень, заповнення нічних «провалів» в об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України і створення аварійного резерву швидкодіючих потужностей в Південному регіоні України, в тому числі для Южно-Української АЕС (ЮУАЕС), яка має суттєву нерівномірність добового графіка навантажень.

Рисунок 1.1 – Південноукраїнський енергокомплекс:

1- Южно-Українська АЕС; 2 - Ташлицька водойма-охолоджувач ЮУАЕС;

3 - Ташлицька ГАЕС; 4 - Олександрівський гідровузол;

5 - Олександрівське водосховище; 6 - Прибузьке водосховище;

7 - м. Южноукраїнськ, 8 – смт. Олександрівка; 9 - с. Костянтинівка

1.2.3 Розроблений у 80-х роках проект гідрокомплексу (Генеральний проектувальник - ПАТ «Укргідропроект», м. Харків) передбачає нормальний підпірний рівень (НПР) водосховища 20,7 метри. Роботи з підготовки до заповнення водосховища виконувалися Миколаївським облвиконкомом з 1986 по 1990 рік.

24 квітня 1999 року був прийнятий в експлуатацію пусковий комплекс Олександрівскої ГЕС при існуючій позначці водосховища НПР – 8,0 м. У будівлі Олександрівської ГЕС встановлено два турбінних агрегати загальною потужністю 11,5 тис. кВт. Видача потужності здійснюється на районну підстанцію 35 кВ.

1.2.4 Навесні 2006 року Олександрівське водосховище було заповнено до НПР 14,7 м; в грудні 2006 року введено в експлуатацію агрегат №1 ТГАЕС, а в серпні 2007 р. - агрегат № 2.

У 2010 році Олександрівське водосховище заповнено до позначки НПР 16,0 м, що збільшило його корисну ємність до 20,95 млн м3 і регулюючу ємність до 14,0 млн м3.

При роботі двох агрегатів ТГАЕС у якості верхньої водойми ГАЕС з НПР 103 м використовується підвідний канал. Два агрегати Ташлицької ГАЕС, працюючи у турбінному режимі за наявною потужністю 302 МВт протягом 2,3 години, скидають в нижнє Олександрівське водосховище об’єм води, що складає 3,55 млн м3. Під час нічного «провалу» навантаження станції цей об’єм перекачується у зворотному напрямку у верхню водойму одним гідроагрегатом за 4,22 години.

1.2.5 Станом на поточну дату Олександрівське водосховище має проектну відмітку НПР +16,0 м та корисну ємність 20,95 млн.м3 , у тому числі:

- для Ташлицької ГАЕС                                                          - 3,55 млн.м3 ;

- компенсації безповоротних втрат (випаровування)          - 3,60 млн.м3 ;

- для водогосподарських потреб Миколаївської області    - 13,80 млн.м3.

Проектом «Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС» передбачається підвищення НПР Олександрівського водосховища до позначки +20,7 м та збільшення корисної ємності до 72,6 млн.м3, у тому числі:

- для Ташлицької ГАЕС                                                        - 14,40 млн.м3 ;

- компенсації безповоротних втрат (випаровування)         -  5,10 млн.м3 ;

- для додаткового водоспоживання ЮУАЕС                      -  7,00 млн.м3 ;

- для водогосподарських потреб Миколаївської області   - 46,10 млн.м3

(у тому числі для забезпечення санітарно-екологічних попусків у маловодні роки).

Проектом передбачено встановлення 6-и агрегатів ТГАЕС із загальною потужністю в турбінному режимі 906 МВт.

## 1.3 Підстави для проведення ОВНС

Безпосередніми підставами для проведення ОВНС підняття рівня Олександрівського водосховища до проектної відмітки 20,7 м є такі документи:

- Постанова КМУ «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи» від 11.05.2011р. №560;

- п. 5.1.3 окремого доручення КМУ від 12.01.2015р. № 654/0/1-15;

- Програма фінансування ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2015 рік за напрямком діяльності «Добудова Ташлицької ГАЕС»;

- пп. 4 пункту IV протоколу №72 від 16.07.2014 року виїзної наради на проммайданчику ВП «Южно-Українська АЕС»;

- п.2 протоколу наради з питань будівництва Ташлицької ГАЕС від 26.08.2015 року, м. Южноукраїнськ;

- Комплекс заходів з виконання робіт, необхідних для заповнення Олександрівського водосховища до відмітки 20,7 м;

- План-графік виконання Комплексу заходів щодо заповнення Олександрівського водосховища до відмітки 20,7 м.

ОВНС розроблена у відповідності до вимог [11-13]. Порядок підготовки і виконання матеріалів ОВНС визначені у Заяві про наміри, оприлюдненій 23.09.2015 р. [14].

## 1.4 Мета та основні завдання ОВНС

1.4.1 Метою ОВНС визначено встановлення екологічної прийнятності запланованої діяльності – підйому рівня Олександрівського водосховища до проектної відмітки 20,7 м.

1.4.2 Основними завданнями ОВНС були екологічне обґрунтування способів реалізації запланованої діяльності, визначення шляхів і засобів нормалізації стану навколишнього середовища та забезпечення вимог екологічної безпеки.

## 1.5 Перелік компонентів навколишнього середовища, на які оцінюються впливи

У відповідності з Технічним завданням на виконання роботи в ОВНС оцінюються впливи на наступні компоненти навколишнього середовища:

- навколишнє природне середовище:

- повітряне середовище,

- геологічне середовище,

- водне середовище,

- ґрунти,

- рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти;

- навколишнє соціальне середовище;

- навколишнє техногенне середовище.

# 2 ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РАЙОНУ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА

## 2.1 Фізико-географічні умови

### 2.1.1 Загальні дані про район

В адміністративному відношенні територія Ташлицької ГАЕС, Олександрівської ГЕС і Олександрівського водосховища розташована в Миколаївській області. У зоні впливу цих об'єктів (3,9 тис. км2) знаходяться міста Южноукраїнськ і Вознесенськ, а також селища Арбузинського, Доманівського, Вознесенського районів з загальною чисельністю населення близько 180 тис. чол.

Найбільшими населеними пунктами у районі досліджень є міста Первомайськ і Южноукраїнськ, смт. Олександрівка, с. Костянтинівка, що з'єднані асфальтованими дорогами. Інші населені пункти мають дороги з ґрунтовим покриттям.

В економічному відношенні цей район є:

- енергогенеруючим  (ЮУАЕС, Костянтинівська ГЕС, Олександрівська ГЕС);

- сільськогосподарським зі слаборозвиненою гірничодобувною промисловістю (кар'єри граніту і піску районного значення).

Територія Олександрівського водосховища знаходиться в біокліматичній зоні північного степу в межах Миколаївської області. Олександрівське водосховище розміщене у Ново-українському фізико-географічному районі степової області південних відрогів Придніпровської височини Правобережно-Дніпровської провінції північної підзони степової зони, на ерозійно-денудаційній слабкопологій та слабкохвилястій лесовій рівнині з чорноземами звичайними неглибокими малогумусними, а також у Чичеклійському фізико-географічному районі степової області південних відрогів Подільської височини (правобережжя р. Південний Буг).

### 2.1.2 Кліматичні умови

Клімат району розміщення Олександрівського водосховища є помірно-континентальним, з характерними для степової зони особливостями: малосніжною, порівняно теплою нестійкою зимою, жарким літом з недостатнім і нестійким зволоженням, частою повторюваністю засух і суховіїв.

Температура повітря протягом року змінюється від -34 до +39 °С. Середньорічна температура повітря за багато років становить 8,5(С. Середньорічна відносна вологість - 69%; найбільша спостерігається в холодний період року, найменша – влітку.

Середньорічна кількість опадів - 425 мм, з яких більшість припадає на теплий період року (квітень – жовтень). Сніговий покрив тримається у середньому близько 2 місяців, середня його висота становить 11 см. Ґрунти взимку промерзають у середньому на глибину 30–50 см.

Сумарне випаровування в басейні Південного Бугу протягом року змінюється за сезонами, складаючи у зимовий період у середньому 30 мм/сезон, а у літній період –  200–300 мм/сезон.

Середньорічна швидкість вітру - 2,6 м/с. Значні швидкості вітру зазвичай спостерігаються в березні (4–5 м/с), а найменші – влітку (2–3 м/с).

За даними досліджень встановлено, що район Олександрівського водосховища характеризується високою вологістю повітря, що у поєднанні з високими температурами та незначними швидкостями вітру може негативно відбиватись на умовах охолодження води.

## 2.2 Геологічна будова та рельєф місцевості

### 2.2.1 Геологічна будова

Територія Олександрівського водосховища розміщена в межах Українського щита, який складений товщею тріщинуватих скельних порід нижнього протерозою. В геологічному розрізі місцевості виділяються чотири шари, а саме:

- кристалічні породи фундаменту Українського щита;

- давня кора їх вивітрювання;

- товща корінних осадових порід;

- покривний чохол четвертинних відкладів.

Район розміщення Олександрівського водосховища знаходиться у центральній частині Костянтинівсько-Олександрівського блока, розташованого в південно-західній частині Українського щита, між двома найбільш великими геолого-структурними елементами – Вознесенським антиклінорієм і Голованівським синклінорієм.

Зона між двома вісями цих структур має яскраво виражений тектонічний характер, обумовлений двома найважливішими чинниками: приуроченість до глибинного Південнобузького розлому та близькість до південної межі Українського щита і Причорноморської западини.

### 2.2.2 Рельєф

Район характеризується типовим долино-яружним рельєфом з рівнинним слабохвилястим межиріччям  і глибоко врізаними долинами рік. Сучасний рельєф території обумовлений геологічною будовою, неотектонічними рухами, ерозійною діяльністю рік і кліматичними особливостями.

На території досліджень можна виділити три основних комплекси рельєфу: акумулятивно-денудаційний, денудаційний і ерозійно-акумулятивний. В цілому район являє собою акумулятивно-денудаційну слабонахилену на південний схід рівнину, що інтенсивно розчленована річковими долинами, яругами і балками.

У межах району чітко виділяється плато з пологими схилами, розсічене долинами річок Південний Буг, Мигіївський Ташлик, Корабельна, Бакшала на окремі ділянки, які, у свою чергу, розчленовані мережею балок і ярів, найбільш великі з яких впадають безпосередньо у долину р. Південний Буг.

### 2.2.3 Ґрунти

Основною ґрунтотворною породою на території зони впливу ТГАЕС є леси. Вони підстеляються червоно-бурими глинами, які вирізняються важким механічним складом і високою водопроникністю, зумовлюють утворення різного ступеня солонцеватих і засолених чорноземів. Долини рік, вкриті алювіальними відкладами, представлені жовтувато-бурими чи сірувато-жовтими карбонатними суглинками та супесями, зумовлюють утворення лукових, луково-болотних і болотних ґрунтів.

Загалом на території району енергокомплексу нараховується 60 видів ґрунтів.

### 2.2.4 Гідрогеологічні умови

Гідрогеологічні умови території складні, її лівобережна частина розміщена в межах Українського басейну тріщинних вод, правобережна - Причорноморського артезіанського басейну. Сукупність геолого-структурних і кліматичних умов території сприяє формуванню підземних вод тріщинуватого типу в кристалічних породах нижнього протерозою та пористо-пластового і пористого - у мезозойсько-кайнозойських відкладах.  У межах території досліджень виділяють:

- водоносний горизонт алювіальних відкладів заплави і надзаплавних терас (глибина залягання становить від 0,1–0,5 до 5 м; горизонт є безнапірним; питомий дебіт свердловин коливається від 0,02 до 2 л/с і більше);

- водоносний горизонт лесоподібних відкладів (знаходиться на різній глибині, є слабкообводненим; питомий дебіт свердловин коливається від 0,2 до 0,4 л/с.; води є слабомінералізованими);

- водоносний горизонт відкладів сарматського ярусу неогену (слабкообводнений; питомий дебіт свердловин досягає 2 л/с.; води переважно прісні);

- водоносний горизонт тріщинуватої зони докембрійських кристалічних порід (слабконапірний; питомий дебіт свердловин змінюється від 0,1 до 2,8 м3/год;  води слабкомінералізовані).

Усі типи підземних вод дренуються долинами р. Південний Буг і його бічними притоками. Вони мають гідравлічний зв’язок з поверхневими водами. Підземні води мають гідрокарбонатно-сульфатний або сульфатно-гідрокарбонатний хімічний склад і лише ґрунтові води заплави  р. Південний Буг прісні – гідрокарбонатно-кальцієві.

У результаті будівництва Ташлицького водосховища відбулась певна зміна гідрогеологічних умов. За даними моніторингу підземних вод ці зміни можна простежити у прибережній зоні Ташлицького водосховища, на міжріччі Південний Буг–Ташлик, на території проммайданчика ЮУАЕС, у прибережній зоні Олександрівського і Бакшалинського водосховищ. До зміни гідрогеологічних умов можна віднести такі процеси:

- значна частина шару сухих порід у межах впливу підпору водосховищ почала насичуватись водою;

- збільшились напори і потужність існуючих водоносних горизонтів;

- слабкорозвинутий водоносний горизонт у покривних лесоподібних суглинках набув стійкого характеру і витриманого залягання;

- у нижній частині Ташлицького водосховища, на міжріччі з Південним Бугом, де підземні води залягають нижче за НПР (99,5 м), відбувається постійна фільтрація води з водойми-охолоджувача до р. Південний Буг;

- в умовах підпору ґрунтових вод (у результаті будівництва Ташлицького водосховища) рівень ґрунтових вод на території проммайданчика АЕС підвищився: на 1,5–3,0 м (на ділянках розташування об’єктів підсобно-виробничого призначення — східна частина майданчика АЕС) і 6–8 см (на ділянках об’єктів основного виробничого призначення — західна частина проммайданчика);

- під впливом штучної інфільтрації на ділянках основних споруд можливе додаткове підвищення рівня ґрунтових вод до 1 м.

## 2.3 Гідрологічна характеристика

### 2.3.1 Загальні відомості

Гідрографічну мережу району представлено р. Південний Буг та її притоками, з яких лівобережними є ріки Синюха, Мигіївський Ташлик, Корабельна, струмок Ташлик, а правобережними - ріки Кодима і Бакшала.

Річка Південний Буг є основною водною артерією регіону. Це рівнинна ріка лісостепової та степової зон помірної полоси, бере початок на Волино-Подільській височині поблизу с. Холодець Хмельницької області, на висоті 321 м над рівнем моря, протікає з північного-заходу на південний схід і впадає у Бузький лиман Чорного моря. Довжина р. Південний Буг становить 792 км, площа водозбору – 63 700 км2, глибина змінюється від 1,5 до 8 м при ширині русла від 50 до 250 м, швидкість течії води – 0,1-0,3 м/с. Ріка живиться за рахунок талих вод у весняний період (частково взимку), а також дощових опадів в інші пори року.

### 2.3.2 Водний режим Південного Бугу

Водний режим р. Південний Буг характеризується нерівномірністю розподілу стоку протягом року і за територією басейну. Навесні спостерігається пік повені, а решту року - стійка низька межень з незначним збільшенням водності восени і в окремі зимові відлиги. Максимальні витрати та рівні води спостерігаються у середньому в другій  і третій декадах березня. Амплітуда коливань повеневих і меженних рівнів води може досягати 3–5 м у верхів’ях і 7–9 м на ділянці м. Первомайськ – смт. Олександрівка.

Підйом рівня води в річці частіше за все відбувається за декілька днів до льодоходу, перші дні інтенсивно (до 2-3 м за добу). Спад рівнів води в перші дні після піка відбувається так само інтенсивно, як і підйом, поступово вповільнюючись. Кінець водопілля зазвичай випадає на початок травня. Середня тривалість весняної повені 2-2,5 місяці (при середньому рівні 460 см), найбільша 3-3,5 місяці і найменша – до одного місяця. Зазвичай в середині травня – на початку червня наступає період межені.

Басейн Південного Бугу повною мірою може розглядатись як достатньо великий природно-господарський об’єкт. У басейні річки налічується 92 озера і лимани загальною площею водного дзеркала 176,6 км2, понад 200 водосховищ і близько 7 тис. ставків загальною площею водної поверхні 75,8 тис. га, об’ємом 1,5 км3, у яких акумулюється від 20 до 70 % місцевого стоку.

Характерною особливістю басейну Південного Бугу є високий рівень господарської освоєності території. Басейн річки є одним з потужних аграрних регіонів України з високим рівнем промислового виробництва. Сільськогосподарські угіддя загальною площею водозборів річок становлять 74–90 %. Найбільш освоєними є басейни річок степової зони. Розораність території річкових басейнів змінюється у середньому від 70 до 80 %, що значно перевищує екологічну межу.

Велика зарегульованість стоку рік басейну Південного Бугу знизила швидкість течії, спричинила акумуляцію у водних об’єктах відходів підприємств, забруднених стоків із сільськогосподарських угідь та урбанізованих територій.

Більшість водосховищ побудовано у 1950-х роках з метою отримання електроенергії на ГЕС. За час, що минув, більша частина ГЕС припинила існування. Працюючими нині є Ново-Костянтинівська, Сабарівська, Сутиська, Ладиженська, Глибочицька, Первомайська, Олександрівська та ще кілька інших.

Крім гідроенергетики стік р. Південний Буг  використовують також для інших потреб, зокрема у комунальному господарстві, у різних галузях промисловості. На річці розміщено три обласних центри — міста Хмельницький, Вінниця і Миколаїв. Їх географічне розміщення, а також  якісні характеристики води у р. Південний Буг зумовлюють залучення води для питного водопостачання і поза межами її басейну. Водопостачання м. Хмельницький частково здійснюється з родовища підземних вод під  р. Случ, для водопостачання м. Миколаїв використовують воду Дніпра.

### 2.3.3 Річний стік Південного Бугу

Незважаючи на значну зарегульованість і широке використання водних ресурсів для загальногосподарських потреб, середньорічні витрати  Південного Бугу в районі гирла ріки за період з 1918 по 1950 р. становили 87,0 м3/с, а після створення більшості водосховищ і ставків (1951–1980) вони зросли до 93 м3/с; після спорудження водойми-охолоджувача ЮУАЕС і заповнення Олександрівського водосховища до відміток НПР 14,7 і 16,0 м (1981–2014) істотно не змінились і становлять близько 85 м3/с.

Господарська діяльність у межах водозбору в багаторічному ході стоку (і у формуванні його статистичних параметрів) на фоні глобальних кліматичних впливів проявляється незначно.

У цілому на формування витрат води р. Південний Буг (по водпосту смт. Олександрівка) певний вплив має Ташлицьке водосховище наливного типу, що є водоймою-охолоджувачем ЮУАЕС, та Олександрівське водосховище руслового типу, які експлуатуються ПУ ЕК. Забір води з р. Південний Буг для промислових потреб АЕС здійснюється у 153 км від гирла річки, проте вплив цього забору води на фоні загального водокористування в басейні річки є незначним.

## 2.4  Характеристика флори і фауни. Дані про об'єкти природно-заповідного фонду

### 2.4.1 Рослинний світ

Район Гранітно-степового Побужжя в межах зони впливу Олександрівського водоймища являє собою унікальну фітосистему, що не має аналогів у світі. У її складі більш 900 судинних рослин, 6 із яких є вузьколокальними ендеміками, а 28 – регіональними.

Флора досліджуваних каньйонів характеризується багатством раритетної компоненти (49 видів судинних рослин), занесених до «Червоної книги України», «Європейського червоного списку...», «Світової червоної книги…» та «Бернської конвенції».

Незважаючи на те, що території каньйонів входять до складу заповідних об’єктів  (НПП «Бузький Гард» і РЛП «Гранітно-степове Побужжя»), процеси антропопресії тут не тільки не зменшуються, а й зростають. З метою  збереження раритетного фітогенофонду й біорізноманіття природних флористичних комплексів впродовж ряду років розроблялась регіональна концепція моніторингу популяцій раритетних видів, флоротопологічних комплексів, а також фітоінвазійних  процесів, які у зв’язку з розбудовою ПУ ЕК  значно  активізувалися за останні десятиріччя.

Підґрунтям фітомоніторингу є популяційні дослідження, що необхідні, у першу чергу, для  вирішення проблем охорони рідкісних, зникаючих та господарсько-цінних видів рослин. Без урахування особливостей функціонування популяцій рослин не можуть вирішуватися проблеми стійкості біологічних систем. Саме тому вивчення популяцій належить до класу найважливіших питань сучасної біології.

### 2.4.2 Тваринний світ

На прилеглій до району гідробудівництва території відмічено близько 40 видів наземних молюсків, більше 6700 видів комах та 303 види наземних хребетних тварин – представників чотирьох класів (земноводні, плазуни, птахи та ссавці), з яких найбільш чисельною групою є птахи (211 видів), а найменш чисельною – земноводні (9 видів). Проміжне місце за видовим різноманіттям посідають ссавці (70 видів) та плазуни (13 видів).

Кількісне співвідношення наземних хребетних тварин представлене на рисунку 2.1 і відповідає у певних межах співвідношенню цих тварин у багатьох регіонах України.

Рисунок 2.1 – Кількісне співвідношення видів наземних хребетних тварин в зоні впливу ТГАЕС і Олександрівського водосховища

29 видів хребетних наземних тварин, які можна зустріти в зоні впливу Олександрівського водосховища, занесені до Червоної книги України (19 видів птахів, 7 – ссавців, 3 – плазунів).

### 2.4.3 Об'єкти природно-заповідного фонду

В межах зони впливу ТГАЕС і Олександрівського водосховища найбільшими територіями природно-заповідного фонду (ПЗФ) є Національний природний парк (НПП) «Бузький Гард» та Регіональний ландшафтний парк (РЛП) «Гранітно-степове Побужжя» - ці об’єкти частково повторюють обриси один одного (рисунок 2.2), але мають окремі адміністрації та окреме керівництво. РЛП «Гранітно-степове Побужжя» має площу на 129 га більшу ніж НПП «Бузький Гард», але більшість його площ входять до складу вказаного НПП.

Рисунок 2.2 – Схема місця розташування РЛП «Гранітно-степове Побужжя» та НПП «Бузький Гард»

Національний природний парк «Бузький Гард» створений Указом Президента України 30 квітня 2009 р. Парк розташований на території п’яти районів Миколаївської області: Первомайського, Арбузинського, Доманівського, Вознесенського та Братського. Загальна площа території парку становить 6138,13 гектари. Протяжність парку вздовж річки Південний Буг становить 58 км, загальна довжина кордонів сягає 280 км. На території парку та безпосередньо біля його меж знаходиться 35 населених пунктів. Парк підпорядкований Міністерству екології та природних ресурсів України.

До складу території парку входять об’єкти природно-заповідного фонду місцевого значення:

- іхтіологічний заказник «Південнобузький» – 40,0 га,

- ботанічна пам’ятка природи «Гирло річки Бакшала» – 5,0 га,

- геологічна пам’ятка природи «Протичанська скеля» – 0,03 га,

- геологічна пам’ятка природи «Турецький стіл» – 0,01 га,

- заповідне урочище «Лабіринт» – 247,0 га,

- заповідне урочище «Василева пасіка» – 252,0 га,

- заповідне урочище «Лівобережжя» – 226,0 га,

- заповідне урочище «Літній хутір Скаржинського» – 105,7 га.

На парк покладено виконання таких завдань: збереження унікальних природних комплексів та історичних ландшафтів; проведення еколого-освітньої роботи; створення умов для організованого відпочинку; проведення наукових досліджень, розробка наукових рекомендацій.

У складі місцевої флори нараховується понад 1000 видів рослин, 34 з них -  занесені до Червоної книги України: смілка бузька, гвоздика бузька, вишня Клокова, мерингія бузька, громовик гранітний, рутвиця смердюча, чистець вузьколистий, тюльпан бузький, ковила гранітна та багато інших.

На сьогодні на території парку мешкає 27 видів хребетних тварин, що занесені до Червоної книги України, 5 – до Європейського червоного списку, 5 - до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи, 176 - до Бернської конвенції. Серед переліку рідкісних видів - полоз лісовий, видра річкова, марена дніпровська, орел-карлик, підорлик малий, ящірка зелена та багато інших. Чисельність безхребетних за оцінкою фахівців сягає понад 11000 видів. Серед них на території парку відмічено 23 види, що занесені до Червоної книги України, 10 – до Європейського червоного списку, 4 – до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи, 7 – до Бернської конвенції. Рідкісними є дозорець-імператор, дибка степова, красотіл пахучий, метелик поліксена, джміль глинистий та ін.

### 2.4.4 Історичні ландшафти. Археологічні пам’ятки

Район розміщення ЮУАЕС багатий на археологічні пласти: палеоліт, мезоліт, неоліт, мідний і залізний віки, епоха бронзи, черняхівська і трипільська культури, свідоцтва поселень кімерійців, савроматів, скіфів, ольвіополітів, давніх слов’ян, римлян. І всього у долині Південного Бугу між с. Мигія і смт. Олександрівка виявлено 98 археологічних пам’яток.

У зоні впливу Олександрівського водосховища виявлено 11 археологічних пам’яток історичного значення. Проте, слід відзначити, що в процесі розкопок не було виявлено об’єктів, які підлягають переносу за межі водосховищ та їх музеєфікації в натурі. Міністерство культури і мистецтв України, як спеціально уповноважений орган охорони пам’яток історії та культури, не заперечує проти заповнення Олександрівського водосховища після проведення комплексу охоронних археологічних досліджень (лист від 28.06.96 № 9-1212/18).

Територія зони впливу Ташлицької ГАЕС та Олександрівського водосховища тісно пов’язана з останнім у Європі світським лицарським орденом – Військом Запорізьким Низовим і його державою, знаменитою на весь світ Запорізькою Січчю.

У часи Запорізької Січі на р. Південний Буг був одним з найвідоміших урочищ Гард, який часто згадується в документах XVI – XVIII століть. Назва урочища Гард і події, які з ним пов’язані, увійшли до українського фольклору, історичної та художньої літератури.

Виконані в 2001–2006 рр. археологічні дослідження на острові Великий, розташованому навпроти м. Южноукраїнськ поруч з малою Костянтинівською ГЕС, та  знайдений при цьому археологічний матеріал, дає змогу чітко ідентифікувати цей острів з історичним островом Гард Бугогардівської паланки війська Запорізького. Острів Великий не затоплюватиметься Олександрівським водосховищем при НПР 20,7 м,

### 2.4.5 Рекреаційні умови

Каньйон річки Південний Буг має унікальний рекреаційно-оздоровчий потенціал. Тут зосереджені значні запаси лікувальних радонових вод. В урочищі Протіч розташована одна з найкращих у Європі природних трас водного слалому. Стрімкі скелі каньйону – улюблене місце змагань спортсменів-скелелазів. Дивовижно мальовничі ландшафти краю приваблюють багатьох аматорів пішого і кінного туризму, дарують незабутні враження від спілкування з природою.

## 2.5 Характеристика розподілу негативних факторів у зоні впливів

Гiдроенергiя вважається найбiльш екологiчно чистою. На вiдмiну вiд теплових електростанцiй, що працюють на органiчному паливi, гiдравлiчнi та гiдроакумулюючi електростанцiї не викидають в атмосферу шкiдливi речовини, не спускають у водойми забрудненi стоки та пiдiгрiту воду. Однак гiдроелектростанцiї та їхнi водойми (особливо великi) справляють iншi рiзноманiтнi впливи на довкiлля. Вплив гiдроелектростанцiй на природу пов'язаний насамперед iз будiвництвом гiдровузлiв, що перегороджують русло рiк, створюють пiдпiр i змiнюють рiчковий стiк. Це спричиняє порушення цiлого ланцюга природних процесiв, що має як негативнi, так i позитивнi наслiдки.

У процесі заповнення Олександрівського водосховища до відмітки НПР 20,7 м основними чинниками, які можуть частково впливати на навколишнє природне середовище є:

- підняття рівня ґрунтових вод у прибережній смузі шириною переважно 200 – 300 м та незначне підтоплення прибережних територій на відстань від урізу води до 50 м; частково затоплюються пороги на р. Південний Буг, які поширені у зоні вклинювання підпору від Олександрівського водосховища; на окремих ділянках активізуються екзогенні геодинамічні процеси (підмив берегів, зсуви); можливе незначне підвищення сейсмічності, у зону затоплення водосховища потрапляє певна кількість представників червонокнижних видів рослинного світу, що призведе до зменшення чисельності особин окремих видів;

- прокладання тимчасових будівельних доріг (певний локальний вплив на рослинний і тваринний світ);

- зняття частини родючих ґрунтів при будівництві ложа Олександрівського водосховища та при розробці кар'єрів будівельних природних матеріалів (піску, граніту).

Одним з найбільш негативних наслідків при створенні водосховищ зазвичай є підтоплення земель. Проте, необхідно підкреслити, що Олександрівське водосховище вигідно відрізняється від інших водосховищ України значною глибиною та відносно низькою питомою землеємністю, що обумовлено специфікою рельєфу долини р. Південний Буг та геолого-геоморфологічними умовами території, завдяки яким суттєво обмежені зони підтоплення та переробки берегів (рисунок 2.3).

# 3 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА ПРОЕКТУВАННЯ

## 3.1 Загальна характеристика планованої діяльності та її альтернативні варіанти

### 3.1.1 Дані про земельні, водні, енергетичні та інші використовувані ресурси

Якщо при підвищенні рівня Олександрівського водосховища з 8,5 м до 16,9 м площа додаткового затоплення складала 730 га [10], то при підвищенні рівня водосховища з +16,00 м до НПР +20,70 м площа додаткового затоплення складає близько 54 га [15].

Завдяки розташуванню Олександрівського водосховища в каньйоні з крутими берегами вплив на земельні ресурси незначний. Втрата земельних угідь внаслідок переформування берегів буде мінімальною тому, що борти водосховища складені із кристалічних порід, а на ділянках з м’якими ґрунтами завдовжки 15 км буде завершено кріплення берегів (для НПР +20,70 м)

Рисунок 2.3 –  Карта-схема заповнення Олександрівського водосховища до відмітки НПР 20,7 м (червона лінія) при існуючому заповненні водосховища до НПР 16,0 м.

Територію, що підлягає затопленню Олександрівським водосховищем при НПР  20,7 м, відведено і передано ЮУАЕС (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 25.12.1985 року № 734-р). Приблизно 25 років тому в місцях можливого переформування берегів водосховища було здійснено інженерно-захисні заходи.

24 квітня 1999 р. був прийнятий в експлуатацію пусковий комплекс Олександрівської ГЕС при існуючій позначці водосховища НПР – 8,0 м. Навесні 2006 року Олександрівське водосховище було заповнено до НПР 14,7 м, а у 2010 р. - до позначки НПР + 16,0 м, що збільшило його корисну ємність до 20,95 млн м3 і регулюючу ємність до 14,0 млн м3.

На теперішній час Южно-Українській АЕС відведено у постійне користування земельні ділянки загальною площею 27,7218 га за рахунок земель Арбузинського району - 11,5863 га, Доманівського району - 11,7992 га, м. Южноукраїнськ - 4,3363 га, з них акваторія р. Південний Буг – 18,1522 га (рисунок 3.1). Землевідведення погоджено з усіма землекористувачами на стадії підготовки проектної документації, отримані державні акти на право постійного користування земельними ділянками.

Рисунок 3.1 –  Схема Олександрівського водосховища при відмітках НПР 16,0, 16,9 і 20,7 м

В уточненому проекті Ташлицької ГАЕС  [16] передбачається, що Олександрівське водосховище буде наповнюватись стоком Південного Бугу тільки в період одного – двох місяців основної хвилі весняної повені.

Внутрішньодобовий режим рівнів Олександрівського водосховища залежить від режиму роботи Ташлицької ГАЕС. Під час роботи ГАЕС в генераторному режимі Олександрівське водосховище наповнюється, а при роботі агрегатів в насосному режимі в нічні часи водосховище спрацьовується. При роботі шести агрегатів ГАЕС кожну добу ємність Олександрівського водосховища наповнюється в розмірі 14,4 млн м3, а потім спрацьовується, що відповідає падінню рівнів на 1,5 м.

### 3.1.2 Опис технічних рішень, спрямованих на зменшення шкідливих впливів на навколишнє середовище

Олександpівський гідpовузел складається з:

- земляної греблі;

- водозливної греблі;

- споруди ГЕС.

На водозливній греблі Олександрівського гідровузла встановлено вісім основних поверхневих пласких колесних затворів з параметрами:

- ширина 16,0 м;

- висота 14,5 м.

Для грубого регулювання скидних витрат із Олександрівського водосховища при пропуску паводкових і меженних витрат у трьох лівобережних і трьох правобережних прольотах греблі розташовані затвори для ступінчастого регулювання з установкою їх на підхвати при відкритті на величину: 2,0; 2,8; 3,8; 5,1; 10 м і повне відкриття. Для більш тонкого регулювання при пропуску санітарних і меженних витрат у двох середніх прольотах розташовані затвори із ступінчастим регулюванням на величину: 0,45; 0,9; 1,8; 2,7; 4,0; 4,8; 5,8; 7,1 м і повне відкриття. Регулювання витрат на величину відкриття 0,45; 0,9; 1,8 и 2,7 м здійснюється за допомогою штанг і з’ємних балочних підхватів. Обслуговування затворів водозливної греблі здійснюється двома козловими кранами.

Водосховища ТГАЕС характеризуються інтенсивним турбулентним перемішуванням поверхневих шарів води з глибинними, активною циркуляцією води, відсутністю застійних явищ та значним насиченням водної маси розчиненим киснем. Такий режим спричинить інтенсифікацію внутрішньоводоймових процесів самоочищення, особливо від органічних та забруднюючих речовин, що поліпшить якість води, яка буде скидатись через гідровузол Олександрівської ГЕС у р. Південний Буг. У затворах гідровузла ще додатково змонтовано бризкальні механізми для насичення води киснем, що має додатково поліпшити якість води у р. Південний Буг нижче гідровузла Олександрівської ГЕС.

### 3.1.3 Характеристика потенційних впливів на навколишнє середовище

Водойми та їх водозбірна площа являють собою єдину, тісно зв’язану систему. Якість води річок і водосховищ у гідрохімічному, гідробіологічному та санітарно-гігієнічному аспектах формується під впливом процесів, що проходять на водозбірній площі, в береговій зоні та в самих водних об’єктах. Водойми, в свою чергу, впливають, іноді дуже суттєво, на стан наземних екосистем (підтоплення прилеглої території, переформування берегів, зміна мікроклімату і т.д.), а через них - на виробництво і населення.

Необхідно підкреслити, що вплив водосховищ на якість води неоднозначний і не може кваліфікуватись тільки як позитивний або тільки як негативний. До позитивних наслідків створення водосховищ необхідно віднести те, що водосховища здешевлюють та покращують умови забору води; зменшують мутність, колірність, запах, бактеріальну забрудненість води, що спрощує її очистку, вирівнюють сезонні коливання якості і температури річної води.

Одна із проблем, що виникає при експлуатації ГАЕС, це вплив на нижню водойму. Забір протягом доби десятків мільйонів кубометрів води у верхню водойму і скидання її знову в нижню призводять до істотного впливу на режим рівнів, течії, отже, на всі гідрологічні процеси в водоймі. Значна щодобова амплітуда коливання рівнів води активізує процеси переформування берегів, впливає на умови нересту та нагулу риби, на водну рослинність, якість води, на стан і умови використання пляжів і т.д.

### 3.1.4 Характеристика потенційних об'єктів впливів і можливі межі зони впливу

Приймаючи до уваги викладене вище, зона впливу водосховища на навколишнє середовище - це простір, що піддається впливу водосховища із зміною закономірностей енергетичного стану, обміну і круговороту речовин, зміною флори та фауни внаслідок створення водосховища.

Під зоною впливу ТГАЕС і Олександрівського водосховища розглядається територія місцевого водозбору р. Південний Буг на відстані від південної околиці м. Южноукраїнськ до нижнього б’єфу греблі Олександрівської ГЕС.  Ця територія чинить найбільший вплив на каскад ГЕС – ГАЕС і, в свою чергу, відчуває безпосередній вплив водосховищ (зони затоплення, підтоплення, переформування берегів і т.д.).

У таблиці 3.1 наведені потенційні об’єкти впливу і можливі межі зони впливу Олександрівського водосховища на навколишнє середовище.

Таблиця 3.1 - Характеристика потенційних об'єктів впливів і можливі межі зони впливу Олександрівського водосховища.

| Об’єкт впливу | Найменування впливу | Зона впливу | Час впливу |
| --- | --- | --- | --- |
| Олександрів-ське водосховище | 1. Відчуження території | Затоплення земельних угідь на площі 26,44 га | Постійно, на період експлуатації |
|  | 2. Збільшення водних мас (коливання рівнів води, турбулентне перемішування поверхневих шарів води з глибинними) | 1. Абразія берегів; 2. У зону затоплення потрапляє певна кількість представників червонокнижних видів рослинного світу, що призведе до зменшення чисельності особин окремих видів | Постійно, на період експлуатації |
|  | 3. Підняття ґрунтових вод та підтоплення територій | Підняття ґрунтових вод у прибережній смузі шириною 300-500 м та незначне підтоплення прибережних територій на відстань від урізу води до 50 м | Постійно, на період експлуатації |
|  | 4. Переформу-вання берегів | Ширина переробки берегів за 10 річний період експлуатації буде не більше 10-30 м | Постійно, на період експлуатації |
| Дзеркало водосховища | 5.Втрати води на випаровування | Додаткові безповоротні втрати на випаровування складуть 1,5 млн/м3 | Постійно, на період експлуатації |

### 3.1.5 Оцінка можливості виникнення та розвитку аварійних ситуацій

Аварійні ситуації з найгіршими для навколишнього середовища наслідками можуть бути пов’язані з руйнуванням (проривом) гребель каскаду Олександрівська ГЕС – Ташлицька ГАЕС. На об’єктах ГЕС можуть виникати також інші аварійні ситуації, наприклад, пожежа, аварійні ситуації з механічним обладнанням, затоплення водою приміщень будівель ГЕС, аварії внаслідок стихійних гідрометеорологічних явищ і тому подібне. Але їх наслідки в основному обмежуються самим об’єктом, без суттєвого впливу на навколишнє середовище і тому в цьому розділі вони не розглядаються.

Варіанти розвитку гідродинамічної аварії (ГДА) на каскаді ГЕС - ГАЕС для різних вихідних подій

Причинами руйнування (прориву) гідро-технічних споруд можуть бути природні явища або стихійні лиха (землетруси, обвали, зсуви, паводки, розмив ґрунтів, урагани і т.п.) і техногенні фактори (руйнування конструкцій споруди, експлуатаційно-технічні аварії, конструктивні дефекти або помилки проектування, порушення режиму водозбору тощо), а також в умовах воєнного часу - сучасні засоби ураження і терористичні акти.

Вихідною подією ГДА є прорив греблі, який являє собою процес утворення прорану і некерованого потоку води водосховища з верхнього б'єфу через проран в нижній б'єф. У фронті спрямованого в проран потоку води, утворюється хвиля прориву.

Проран - вузька протока в тілі (насипу) греблі, що утворився в результаті розмиву. Хвиля прориву - хвиля, яка утворюється у фронті і проходить в проран потоку води, що має значну швидкість руху і володіє великою руйнівною силою.

В [10] розглядаються варіанти розвитку ГДА на каскаді ГЕС - ГАЕС для різних вихідних подій.

а) Руйнування греблі Ташлицького водосховища, заповненого до НПР, при незаповненому Олександрівському водосховищі.

У цьому випадку відбудеться часткове заповнення Олександрівського водосховища, оскільки обсяг води всього Ташлицького водосховища - 86,0 млн м3, а проектний обсяг Олександрівського водосховища - 134,0 млн м3.

Олександрівське водосховище буде заповнено до позначки 17,5 мБС. При цьому частина води буде скидатися через обхідний будівельний канал, де рівень води підніметься на 5-8 метрів, а витрата води через найменший переріз каналу буде дорівнювати 3000-3200 м3/с, поступово зменшуючись.

б) Руйнування греблі Ташлицького водосховища, заповненого до рівня спрацьовування, при незаповненому Олександрівському водосховищі.

У цьому випадку відбудеться заповнення Олександрівського водосховища до відмітки 14,0 мБС, оскільки обсяг води Ташлицького водосховища в цьому випадку буде 51,4 млн м3, що менше проектного обсягу Олександрівського водосховища - 134,0 млн м3.

в) Руйнування греблі Ташлицького водосховища, заповненого до середнього порогового рівня (95,0 мБС), при заповненому Олександрівському водосховищі до середнього порогового рівня (16,0 мБС).

У цьому випадку відбудеться заповнення Олександрівського водосховища до відмітки 19,5 мБС, оскільки обсяг води Ташлицького водосховища буде 51,4 млн м3, і при скиданні в Олександрівське водосховище, загальний обсяг складе 124,9 млн м3, що менше проектного обсягу Олександрівського водосховища при НПР - 134,0 млн м3. При такій ситуації руйнування греблі Олександрівського водосховища не відбудеться.

г) Руйнування греблі Ташлицького водосховища, заповненого до середнього порогового рівня (95,0 мБС), при заповненому Олександрівському водосховищі до середнього порогового рівня (20,7 мБС).

Це призведе до того, що за короткий час у Олександрівському водосховищі збільшиться обсяг води на 86,0 млн. м3, загальний обсяг при цьому буде складати 220,0 млн м³, а рівень води в Олександрівському водосховищі підніметься на 4-7 метрів. У цьому випадку можливий розмив земляної греблі довжиною 396 метрів.

У разі руйнування греблі Ладиженського водосховища у верхній частині Південного Бугу (Вінницька область) хвиля прориву досягне Олександрівського водосховища через 25-30 годин і за цей час можливо зробити завчасне спрацьовування Олександрівського водосховища для гасіння хвилі прориву. Аналогічно, таке ж завчасне спрацьовування водосховища можливо використовувати при повені.

Отже, руйнування греблі Ташлицького водосховища може бути прийнято, як основний чинник у подальших розрахунках руйнування греблі Олександрівського водосховища та утворення хвилі прориву в його нижньому б'єфі.

Додатково, нижче розглянуті події, що мають дуже низьку ймовірність виникнення.

ґ) Руйнування греблі Ташлицького водосховища в період найбільшого підйому рівнів води під час весняної повені 0,1–1% забезпеченістю при переповненому Олександрівському водосховищі, коли за рахунок його спрацьовування в нижньому б'єфі гідровузла теж будуть високі рівні води.

Сумарний об'єм води при проходженні через Олександрівське водосховище в цьому випадку складе 300 - 320 млн м3, з них 80 - 100 млн м3 – обсяг води за рахунок повені за 1-2 доби.

У цьому випадку рівень води в Олександрівському водосховищі може піднятися до 26-27 мБС, що призведе до руйнування земляної греблі і утворення хвилі прориву великої потужності в нижньому б'єфі Олександрівського водосховища.

д) Руйнування греблі Ташлицького водосховища в період весняної повені при одночасному проходженні в створі гирла балки Ташлик хвилі прориву, яка утворилася після можливого руйнування греблі Ладиженського водосховища у Вінницькій області.

У цьому випадку обсяг води в Олександрівському водосховищі буде значно більшим і може досягти 350 - 360 млн м3. При цьому рівень води в Олександрівському водосховищі може піднятися до позначок 27-28 мБС, що призведе до руйнування земляної греблі і утворення хвилі прориву великої потужності і затоплення долини р. Південний Буг до м. Миколаєв.

Обидва випадки відповідають розрахунковим варіантам одночасного прориву гребель Костянтинівського (проектний розрахунок) і Ташлицького водосховищ з подальшим руйнуванням греблі Олександрівського водосховища при НПР води у водосховищах.

Оцінка можливих наслідків надзвичайних ситуацій (НС)

Оцінка можливих наслідків НС наведена в таблиці 3.2 не для окремих джерел небезпеки, а для каскаду ГЕС-ГАЕС, як гідровузла – комплексного джерела, який складається з двох взаємопов'язаних джерел небезпеки, об'єднаних за їх розташуванням. Оцінки надані для кожної з можливих вихідних умов (а - д).

Таблиця 3.2 - Оцінка можливих наслідків надзвичайних ситуацій

| Назва джерела небезпеки | Територіальне розповсюдження | Кількість загиблих, кількість постраждалих, порушені умови життєдіяльності, кількість чол. | Рівень НС |
| --- | --- | --- | --- |
| Каскад ГЕС-ГАЕС, вихідні умови а-в | НС вийшла за межі Ташлицької ГАЕС, але не вийшла за межі Олександрів-ської ГЕС | див. а-в | Місцевий |
| Каскад ГЕС-ГАЕС, вихідна умова ґ | НС вийшла за межі Ташлицької ГАЕС і Олександрівської ГЕС | Повне або часткове затоплення 24 населених пунктів з площею затоплення 8 - 10 кв. км, на якій проживає 10 - 13 тисяч чоловік, руйнування 10 - 12 мостів і 14 водонасосних станцій. В зону затоплення попаде 16 промислових підприємств, 1464 жилих і адміністративних будівель і 63 будівлі сільськогосподарського призначення | Регіональ-ний |
| Каскад ГЕС-ГАЕС, вихідні умови г-д | НС вийшла за межі Ташлицької ГАЕС і Олександрівської ГЕС. | Катастрофічне затоплення | Державний |

Згідно з проведеними інженерними розрахунками, руйнування Ташлицького водосховища відбудеться за 10 хвилин, спорожнення водосховища - за 60-65 хвилин. При цьому річкою Південний Буг виникне хвиля заввишки до 10 м, зі швидкістю руху 50-30 км/год на початку і 6-3 км/год нижче м. Нова Одеса.

При проходженні хвилі прориву в зону катастрофічного затоплення частково потрапляє 21 населений пункт Арбузинського, Вознесенського, Доманівського та Новоодеського районів загальною площею 8-10 км2 з населенням 19315 чоловік. У зону катастрофічного затоплення потрапляє 2571 житлових та адміністративних будівель, 26 житлових об'єктів, 102 сільськогосподарські будівлі. Буде підтоплено 24 км автомобільних і 14 км залізничних шляхів, зруйновано 10-12 мостів і 14 насосних станцій.

## 3.2 Наявність позитивних аспектів реалізації планованої діяльності

За експертними оцінками структура позитивних ефектів від завершення будівництва Ташлицької ГАЕС у складі ПУ ЕК складається з таких позицій.

- низька матеріалоємність;

- отримання додаткової електроенергії у критичні періоди пікових навантажень;

- підвищення надійності енергопостачання споживачів;

- стабілізація роботи ЮУАЕС за рахунок заповнення нічних провалів, покриття пікових навантажень і  зменшення кількості періодів із критичною частотою.

Сучасна водогосподарська і санітарно-екологічна ситуація в басейні р. Південний Буг є дуже складною. В періоди межені маловодних років витрати води у річці можуть зменшуватись нижче необхідного санітарно-екологічного мінімуму (мінімальні витрати по водпосту смт. Олександрівка складали 2,9 м3/с - 24.02.1956 р.; 5,0 м3/с - 19.07.1959 р.: 5,4 м3/с - 29.07.1963 р.). Наповнення Олександрівського водосховища до позначки НПР +20,7 м значно покращить екологічну ситуацію за рахунок створення регулюючої ємності 46 млн. м3 та гарантованого санітарного попуску води нижче Олександрівської греблі не менше 17,0 м3/сек.

При роботі ТГАЕС Олександрівське водосховище характеризується режимом інтенсивного перемішування всіх шарів води та насиченням їх киснем за рахунок  активної циркуляції, а також відсутністю застійних явищ, що суттєво відрізняє його від звичайних водосховищ. Такий режим експлуатації водосховища, що є типовим для комбінації ГЕС-ГАЕС, сприяє інтенсифікації процесів самоочищення і поліпшенню якості води.

Необхідно підкреслити ряд найважливіших позитивних соціально-економічних наслідків будівництва ТГАЕС для населення:

- поліпшення електропостачання споживачів, насамперед населення, у разі аварійних ситуацій в ОЕС за рахунок запобігання їх відключенню у вечірні і ранкові години;

- створення об'єктів інфраструктури (дороги, питний водозабір і інш.);

- створення систем централізованого водопроводу і каналізації, будівництво шкіл, лікарень тощо в населених пунктах;

- розширення кількості робочих місць для працевлаштування великого колективу будівельників і експлуатаційників.

## 3.3 Альтернативні варіанти створення пікових потужностей

В уточненому проекті Ташлицької ГАЕС [16] розглянуті альтернативні варіанти введення рівноцінних за потужністю газотурбінної та теплової електростанції з прив'язкою на Миколаївському і Одеському майданчиках, варіант припинення будівництва Ташлицької ГАЕС і Олександрівського гідровузла з водосховищем, так званий «нульовий варіант». Реалізація альтернативного варіанту навіть з газотурбінними установками типу ПГУ -345 вимагала б додаткових капіталовкладень в обсязі більше 600 млн USD.

При припиненні будівництва Ташлицької ГАЕС з виконаних капіталовкладень в 300 млн USD, обсяг непридатних робіт складав би більше 260 млн USD.

Введення шести гідроагрегатів Ташлицької ГАЕС потужністю 906 МВт забезпечить вироблення 700 ГВт∙годин на рік пікової електроенергії, обсяг додаткових капіталовкладень складе близько 300 млн USD.

Виконані енергетичні розрахунки показують, що варіант введення Ташлицької ГАЕС в порівнянні з альтернативними варіантами при значно менших додаткових капіталовкладеннях і експлуатаційних витратах є абсолютно ефективним.

У висновку Міненерго України за уточненим проектом від 11 грудня 1991 року [17]  відзначається: «У результаті розгляду уточненого проекту Ташлицької ГАЕС, і враховуючи вартість вже освоєних капітальних вкладень і високий ступінь готовності основних споруд та обладнання, Міненерго України вважає технічно необхідним, економічно доцільним і екологічно можливим рекомендувати варіант введення в експлуатацію трьох оборотних агрегатів ГАЕС з подальшою розконсервацією агрегатів № № 4-6».

# 4 ОЦІНКА ВПЛИВІВ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

## 4.1 Клімат і мікроклімат

У рамках ОВНС виконаний аналіз змін мікрокліматичних умов шляхом порівняння даних по метеопостам Первомайська, Вознесенська та Южноукраїнська. Вплив на мікроклімат місцевості потенційно може бути спричинений випаровуванням води у системах охолодження ЮУАЕС, яке складає близько 40 млн. м3 на рік, що може позначатися на посиленні туманів, опадів, змінах режиму температур.

В цілому, результати аналізу даних метеоспостережень свідчать, що на фоні глобального підвищення середньорічних температур, яке відбувається за рахунок глобального потепління, температурні флуктуації в межах зони впливу Олександрівського водосховища практично не помітні. Аналогічна ситуація визначена при аналізі режиму опадів та вітрів. Детальні результати виконаного аналізу наведені нижче.

Для узагальнення даних з метеорологічної обстановки у досліджуваному районі за період 1975 – 2014 роки використано  дані спостережень метеостанцій міст Вознесенськ та Первомайськ Гідрометслужби України, а також відомчої метеостанції ВП ЮУАЕС. Для порівняння та кореляції даних з іншими періодами часу використано ряди метеорологічних показників за весь період спостережень, що проводяться з 1885 року.

На рисунку 4.1 представлений хід середньорічних температур за кожен рік. У цілому, за останні 130 років у районі розміщення ПУ ЕК середньорічні температури збільшилися майже на 3оС. Помітний стрибок температури приблизно у 2оС відбувся на початку другої половини 20 століття. Наведені дані дають змогу з великою вірогідністю передбачати подальше зростання температур принаймні наступні 10–20 років.

У розподілі середньомісячних сум опадів, на відміну від значень температури повітря, чітких закономірностей не спостерігається (рисунки 4.2, 4.3).

Рисунок 4.1– Динаміка ходу осереднених за періодами температур повітря, оС, протягом періоду спостережень у зоні впливу ЮУАЕС

Рисунок 4.2 – Динаміка ходу річних сум опадів, мм, у період 1945 – 1974 рр. для зони впливу Олександрівського водосховища (дані метеостанцій міст Первомайськ і Вознесенськ)

Рисунок 4.3 – Динаміка ходу річних сум опадів, мм, у період 1975 – 2014 рр. для зони впливу Олександрівського водосховища (дані метеостанцій міст Первомайськ і Вознесенськ)

Отже, на даному етапі можна констатувати відсутність впливу виробничої діяльності Ташлицької ГАЕС і Олександрівської ГЕС на мікроклімат, що дає підстави прогнозувати відсутність зазначеного впливу у майбутньому, після підйому рівня Олесандрівського водосховища до відмітки НПР + 20,7 м.

## 4.2 Повітряне середовище

Всі підготовчі роботи (будівельні, інженерно-захисні, зняття родючого шару ґрунту і т.п.), за виключенням  санітарної очистки, до заповнення водосховища з відміткою НПР +20,7 м виконані майже в повному обсязі. Тому, використання будівельних механізмів і автотранспорту буде не масовим і розподіленим у часі, у зв’язку з чим забруднення атмосферного повітря не очікується.

## 4.3 Геологічне середовище. Небезпечні інженерно-геологічні процеси і явища

### 4.3.1 Геологічна структура та тектоніка і неотектоніка

У тектонічному відношенні територія зони впливу Ташлицької ГАЕС і Олександрівського водосховища знаходиться в межах Кіровоградського мегаблоку Українського щита і Южно-Української монокліналі.

У районі зони впливу Ташлицької ГАЕС і Олександрівського водосховища виділений ряд значних тектонічних порушень. Жоден з цих розломів не може на всій своїй протяжності бути віднесеним до тектонічно активних (через відсутність рухів у четвертному періоді, тобто, останні 10000 - 20000 років).

Ступінь безпеки ПУ ЕК з погляду неотектонічних критеріїв у цілому визначається задовільною, однак потребує проведення додаткових досліджень (геодинамічних, сейсмічних, структурно-геоморфологічних тощо).

### 4.3.2 Сейсмічність

Питання, пов‘язані з геологічними розломами та сейсмічною небезпекою району розташування ТГАЕС, Олександрівської ГЕС та Южно-Української АЕС, досліджував Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України. Програма робіт враховувала необхідність перевірки проблем тектоніки і сейсмічної небезпеки АЕС, відзначених у зауваженнях експертизи Держкомприроди СРСР від 03-05 квітня 1989 року.

На підставі комплексу геолого-геофізичних, сейсмологічних та сейсмотектонічних досліджень було встановлене наступне:

- реально жоден із розломів не може на усій своїй довжині бути віднесеним до тектонічно активних (тектонічно активним вважається розлом, з яким пов'язані відносні переміщення крил у четвертинному періоді протягом 1(2(106 років);

- інструментальними сейсмологічними спостереженнями не зафіксовано проявів місцевої сейсмічності, пов'язаної з виділеними розломами, на підставі чого зроблено висновок, що поблизу майданчика не встановлено місцевих сейсмоактивних зон;

- не вдалося виявити підтверджень наявності «...сейсмоактивного розлому, пов'язаного із зоною Вранча, який проходить через другий енергоблок...», про підозру на наявність якого мова йшла в матеріалах першої Державної експертизи;

- тектонічні порушення нижчих рангів, які виділяються на території промислового майданчика і підтверджуються різними методами і дослідниками, не проходять через основні будинки і споруди АЕС та ТГАЕС, вони за своїм сейсмотектонічним потенціалом не можуть генерувати небезпечних землетрусів.

Для контролю місцевої сейсмічності та її можливих змін, пов‘язаних з експлуатацією ТГАЕС, на її території відповідно до затвердженого проекту завершується облаштування стаціонарної сейсмічної станції з мережею виносних сейсмічних пунктів.

### 4.3.3 Небезпечні інженерно-геологічні процеси і явища

Поширення геодинамічних екзогенних процесів на досліджуваній території визначається геологічною будовою і геоморфологічними умовами, які обумовлюють можливість виникнення, просторове розміщення та інтенсивність розвитку цих небезпечних геологічних процесів.

З екологічних позицій несприятливими є:

1) абразія берегових схилів Олександрівського водосховища з поглинанням ділянок суходолу;

2) поступове підвищення рівня підземних вод, яке сприятиме активізації процесів суфозії та зсувоутворення на схилах, складених відповідно карбонатними та суглинистими породами;

3) збільшення виносу уламкового матеріалу в акваторію поверхневим стоком (лінійна і площинна ерозія).

З технологічно-експлуатаційних позицій екзогеодинамічні процеси призводять до наступних явищ:

- витіснення водної маси водойми Олександрівського водосховища дрібноуламковим матеріалом (оскільки НПР мусить залишатися стабільним) і фактичним зменшенням об’єму водойми та наступним замуленням значних площ акваторії, зростанням у літній період біоти і, врешті, негативним впливом на енергогенеруючий потенціал ГЕС і функціонування насосних агрегатів ТГАЕС;

- активізації фільтраційних процесів з верхньої водойми ТГАЕС, які спонукатимуть до подовження роботи ТГАЕС у реверсному режимі і відповідного збільшення енерговитрат.

Таким чином, можна констатувати, що як природні екзогеодинамічні процеси, так і ті, які зумовлені техногенною діяльністю, спричинюють низку негативних наслідків для проектного функціонування ТГАЕС та Олександрівського гідровузла.

## 4.4 Водне середовище

### 4.4.1 Загальні відомості про поверхневі  водні об'єкти, їх водозбірні басейни, господарське використання, моніторинг

4.4.1.1 Загальні дані

Загальні відомості про Олександрівське водосховище наведені в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1 - Загальні дані щодо водосховища

| 1 | Назва водосховища | Олександрівське |
| --- | --- | --- |
| 2 | Назва зарегульованого водотоку | р. Південний Буг |
| 3 | Місце розташування створу дамби | 3 км вище смт. Олександрівка, Арбузинського р-ну, Миколаївської обл |
| 4 | Відстань від гирла, км | 134,8 |
| 5 | Місце розташування водосховища | Україна, Миколаївська обл. Арбузинський, Вознесенський Доманівський p-ни |
| 6 | Клас гідpовузла | другий |
| 7 | Тип водосховища | руслове |
| 8 | Побудоване за проектом | ПАТ «Укpгідpопpоект» |
| 9 | Вид регулювання | добове та обмежене сезонне |
| 10 | Призначення водосховища | комплексне: гідроенергетика, рекреація, водопостачання |
| 11 | Експлуатується водосховище в каскаді, системі або ізольовано | в комплексі з Ташлицькою ГАЕС |
| 12 | Відомча належність гідpовузла | ВП «Южно-Українська АЕС» НАЕК «Енергоатом» Міненерговугілля України |
| 13 | Знаходиться в сумісному або відокремленому користуванні | Відокремленому |

4.4.1.2 Морфометричні, гідродинамічні і водно-балансові параметри

Морфометричні характеристики та характерні рівні Олександрівського водосховища наведені в таблиці 4.2.

Таблиця 4.2 - Моpфометpичні хаpактеpистики та хаpактеpні pівні водосховища

| Характеристика | Величина |
| --- | --- |
| Довжина, км | 19,35 |
| Ширина, м: - максимальна - середня | 1430 677 |
| Глибина, м: - максимальна - середня | 20,36 9,07 |
| Об’єм при НПР, млн м3 | 72,60 |
| Довжина берегової лінії водосховища, км | 45,1 |
| Площа дзеркала пpи HПР, км2 | 13,10 |
| Відмітки рівнів води у греблі Олександрівскої ГЕС, м: - нормальний підпірний рівень (НПР) - рівень мертвого об’єму (РМО) | 20,700 14,500 |
| - рівні за попуску водопіль забезпеченістю 0,1% (Q=8800 м3/с) | 20,700 |

Олександрівський гідровузол і два гідроагрегати ГЕС введені в експлуатацію в квітні 1999 року.

Основною прибутковою статтею водного балансу Олександрівського водосховища є приточність з верхньої ділянки р. Південний Буг, яка складає в маловодний рік 75 % забезпеченості 1526,2 млн м3, а в маловодний рік 95 % забезпеченості - 827,4 млн м3. Бічна приточність становить від 0,85 до 5,05 млн м3 для маловодних років різної забезпеченості. Атмосферні опади, що випадають безпосередньо на дзеркало водосховища, складають 4,45 - 4,05 млн м3.

Основною видатковою статтею водного балансу Олександрівського водосховища є стік, що надходить у нижній б'єф Олександрівського гідровузла. У маловодний рік 75 % забезпеченості він становить 1526,05 млн м3, а в маловодний рік 95 % забезпеченості - 821,58 млн м3.

Випаровування з водної поверхні водосховища складає в маловодні роки 9,65 - 10,72 млн м3.

4.4.1.3 Водогосподарчі і водноенергетичні параметри

Олександрівське водосховище є водосховищем комплексного призначення. Воно використовується для зрошення, питного водопостачання та гідроенергетики – забезпечення роботи Олександpівської ГЕС і Ташлицької ГАЕС, для якої Олександрівське водосховище є нижньою водоймою.

Южно-Українська АЕС використовує Олександрівське водосховище для скиду вод продувки системи охолодження технологічного обладнання, здійснюваної змінною у часі витратою за затвердженим регламентом.

Насосна станція садово-огороднього товариства «Бузьке» здійснює сезонний забір води з Олександрівського водосховища для поливу земель садівничого кооперативу.

Олександрівське водосховище використовується також для аматорського рибальства.

У меженний період, коли приточні витрати в Олександрівське водосховище складають більше 17,0 м3/с, вони транзитом проходять через Олександрівський гідровузол. Для цього скидна витрата через Олександрівський гідровузол, в умовах внутрішньодобових коливань рівня водосховища, повинна безперервно підтримуватись рівною приточній витраті за допомогою агрегатів ГЕС і шляхом маневрування затворами водозливної греблі. Відомості про приток річки повинні постійно надходити від організацій гідрометслужби МНС України.

Найбільша добова амплітуда коливань рівнів в Олександрівському водосховищі може складати при роботі двох агрегатів:

- у літній період	- 0,35 м;

- у зимовий період	- 0,4 м.

У тих випадках, коли приточні витрати складають менше 17,0 м3/с, у нижній б’єф Олександрівського гідровузла подається витрата не менше 17,0 м3/с за рахунок спрацювання водогосподарської ємності у Олександрівському водосховищі.

На початок листопада рівень води у Олександрівському водосховищі не повинен бути нижчим позначки 14,35 м, що забезпечить повноцінну роботу двох агрегатів ТГАЕС.

4.4.1.4  Фізичні, хімічні, санітарно-гігієнічні, токсикологічні, паразитологічні, радіоекологічні характеристики вод

Гідроекологічний моніторинг зони впливу Ташлицької ГАЕС

Метою гідроекологічного моніторингу є об’єктивна оцінка стану водних екосистем та обґрунтування заходів по гармонізації інтересів суспільства щодо охорони природних ландшафтів, біотопів і біоценозів, найцінніших видів гідробіонтів та щодо розвитку економіки (енергетики, промисловості, транспорту, агрогосподарства). Вплив Ташлицької ГАЕС та Олександрівського водосховища на хімічний склад води р. Південний Буг оцінено за матеріалами моніторингу, що проводять підрозділи Гідрометслужби України за останні сорок років.

Фізико-хімічна характеристика вод

При дослідженні гідрохімічних показників результати вимірювань за кожний рік осереднювались за фазами гідрологічного режиму, тобто за весняну повінь (березень – травень), літньо-осінню і зимову межені (червень – листопад, грудень – лютий).

Зазначимо, що навесні за останні 10 років помітних змін показників якості води вище і нижче зони впливу ТГАЕС не спостерігали за величинами фізико-хімічних показників, тобто за водневим показником, вмістом кисню і завислих речовин. Для останніх, у цілому, характерною є тенденція до зменшення їх у воді р. Південний Буг на водпосту смт. Олександрівка порівняно з постом м. Первомайськ. Така тенденція особливо виявилась у 2004–2005 роках, коли вміст завислих речовин зменшився майже у 5 разів, що можна пояснити седиментацією цих часточок в Олександрівському водосховищі при зниженні швидкості течії р. Південний Буг.

За останні роки спостерігається деяке підвищення мінералізації води на водпосту смт. Олександрівка порівняно з м. Первомайськ. Воно становило близько 11 % і пов’язано зі збільшенням вмісту сульфатів і хлоридів магнію та натрію, що засвідчує їх надходження до р. Південний Буг при «продувці» Ташлицької водойми-охолоджувача.

Для інших гідрохімічних показників чітких тенденцій до зміни їх значень у воді р. Південний Буг вище і нижче ТГАЕС не виявлено.

Першоджерелами хлоридних іонів у природних водах є магматичні породи, до складу яких входять хлорвмісні мінерали (садоліт, хлорапатит та ін.), соленосні відклади. Концентрації хлоридних іонів і їх коливання, у тому числі добові, можуть слугувати одним із показників забрудненості водних об’єктів господарсько-побутовими стоками. Гранично допустима концентрація (ГДК) хлоридних іонів у водах, що використовують для питного водопостачання, становить 350,0 мг/дм3. Розподіл хлоридних іонів за період 1991–2000 років характеризувався вирівнюванням за сезонами їх абсолютних значень на обох водпостах.

Найхарактернішим у розподілі загальної мінералізації за сезонами за досліджуваний період було її зростання у пунктах спостережень вище і нижче ЮУАЕС (рисунок 4.4).

Збільшення абсолютних значень вмісту головних іонів і мінералізації води спостерігали на обох водпостах (вище і нижче АЕС). У період з  1991 по 2000 рік відбулось вирівнювання за сезонами значень вмісту головних іонів і мінералізації. На водпосту смт. Олександрівка (нижче зони впливу ТГАЕС) фіксували менші концентрації іонів амонію, нітратів, азоту і фосфору загального за сезонами протягом досліджуваних періодів, ніж на водпосту м. Первомайськ (вище зони впливу ТГАЕС), що пов’язано з процесами самоочищення води в річці та Олександрівському водосховищі. Показники вмісту органічних речовин на обох постах перевищували ГДК.

Рисунок 4.4 –  Динаміка середньобагаторічних значень мінералізації води р. Південний Буг на постах м. Первомайськ та смт. Олександрівка

Аналіз матеріалів попередніх досліджень дозволяє стверджувати, що підняття рівня води в Олександрівському водосховищі не спричинило істотних змін у гідрохімічному режимі цієї водойми. Важливим є те, що якість води за більшістю гідрохімічних показників не погіршилася, про що свідчать результати проведених у останні роки досліджень.

Санітарно-гігієнічні, токсикологічні характеристики вод

У відповідності до екологічної класифікації якості поверхневих вод суші, розробленої Інститутом гідробіології НАН України воду досліджуваних водних об’єктів було оцінено:

- за вмістом розчиненого у воді кисню як чиста і дуже чиста (І–ІІ класи, 1–2 категорії якості);

- за вмістом амонійного азоту як дуже чиста і чиста (І–ІІ класи, 1–2 категорії якості);

- за вмістом фосфору, фосфатів як помірно забруднена в Олександрівському водосховищі і р. Південний Буг (ІІІ клас, 5 категорія якості) і чиста у Ташлицькому водосховищі (ІІ клас, 2 категорія якості);

- за величинами перманганатної окислюваності (ПО) як слабко забруднена і помірно забруднена (ІІІ клас, 4–5 категорія якості);

- за величинами біхроматної окислюваності (БО) якість води змінюється від слабко забрудненої до дуже брудної (ІІІ–V класи, 4–7 категорії якості);

- за вмістом важких металів якість води змінюється від досить чистої (Mn, Pb) до слабко забрудненої (Zn, Cr) та помірно забрудненої і навіть брудної (Cu) – класи І–IV, категорії якості 1–6.

Загальна екологічна характеристика якості вод об’єктів зони впливу Південноукраїнського енергокомплексу за матеріалами моніторингу 2005–2006 років надана в таблиці 4.3.

Більш складною за результатами досліджень та аналізом відповідних літературних джерел виявилася еколого-токсикологічна ситуація. Стосовно токсикологічної ситуації, як і раніше, найбільші нафтові забруднення були зафіксовані в районі автомобільного мосту через Ташлицьку водойму. Це пов’язано із інтенсивним рухом автотранспорту та змивом нафтопродуктів з траси. Звертають увагу також і високі концентрації нафтопродуктів у воді р. Південний Буг в районі с. Панкратово, що свідчить про джерела забруднення нафтопродуктами, які розташовані вище зони впливу ТГАЕС.

Зауважимо, що високі значення температури води водойми-охлоджувача впродовж 2006 року, 200С в січні (при температурі повітря – до мінус 10 – 150С зазвичай) та до 300С і вище в інші місяці, вочевидь сприяють активності нафтоокислюючих бактерій та більшому розчиненню нафтопродуктів у воді і їх осіданню на дно, де вони депонуються у донних відкладах.

Аналіз результатів багаторічних досліджень засвідчує, що основну роль у забрудненні води Ташлицької водойми відіграє річка Південний Буг.

Таблиця 4.3 - Загальна характеристика якості вод об’єктів зони впливу ПУ ЕК за трофосапробіологічними (еколого-санітарними) показниками 2005–2006 рр.

|  | Водойма-охолоджувач ЮУАЕС | Південний Буг | Олександрівське водосховище | Верхня водойма ГАЕС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O2, мг/дм3 | 7,8-11,5 | 6,7-7,8 | 5,4-9,8 | 10,1 |
| рН | 7,57-8,2 | 7,60-8,20 | 7,9 | 7,9 |
| NH4+, мг N/дм3 | 0,015-0,155 | 0,012-0,155 | 0,016-0,190 | 0,121 |
| NO2–, мг N/дм3 | 0,002-0,020 | 0,005-0,017 | 0,004-0,016 | 0,013 |
| NO3–, мг N/дм3 | 0,065-0,176 | 0,225-0,531 | 0,105-0,519 | 0,347 |
| PO43–, мг P/дм3 | 0,010-0,019 | 0,179-0,190 | 0,148-0,196 | 0,149 |
| БО, мг О/дм3 | 42,6-66,9 | 21,7-51,7 | 24,5-39,5 | 32,6 |
| ПО, мг О/дм3 | 9,3-13,8 | 8,9-11,8 | 8,6-12,5 | 9,6 |
| Біомаса фітопланктону, мг/дм3 | 2,89-14,7 | 0, 86-5,99 | 3,72-14,86 | 8,80 |
| Чисельність бактеріопланктону, млн кл/мл | 4,86-6,93 | 5,46-5,56 | 6,23-8,05 | 7,09 |
| Індекс сапробності за Пантле-Букк | 2,15-3,35 | 2,19-3,33 | 2,37-3,19 | _ |

Стосовно аніонних синтетичних поверхнево-активних речовини, то поряд із забрудненнями, що містить річкова вода, значний вплив мають також і скидні та технологічні води з об’єктів забезпечення самого комплексу ЮУАЕС. Основні джерела забруднення води органічними речовинами на об’єктах зони впливу мають спільне походження.

Паразитологічні та радіоекологічні характеристики вод

Паразитологічний та радіоекологічний стан водних об'єктів зони впливу  ТГАЕС та Олександрівського водосховища оцінено за матеріалами моніторингу, що проводився упродовж 2002–2009 років ДП «ДНІЦ СКАР» Міненерговугілля України.

Аналіз динаміки зміни мікробіологічних і вірусологічних показників води виявив, що за наявністю коліфагів і чисельністю бактерій групи кишкової палички проби води р. Південний Буг у ряді випадків не відповідають вимогам до питної води.

Досліджувалась також динаміка змін сумарної об'ємної альфа- і бета-активності води відкритих водойм, вмісту в ній тритію і стронцію-90. Значення інших контрольованих показників протягом усього періоду спостережень (2002–2009 рр.) знаходились на нижчому рівні (у окремих випадках – зіставному), ніж мінімальна визначаєма активність.

Перевищення радіоактивного забруднення над фоновими рівнями спостерігали лише у воді водойми-охолоджувача ЮУАЕС. При цьому навіть для неї вміст радіонуклідів виявився на порядки меншим допустимих концентрацій для питної води ДКВingest (для альфа-, бета- і гамма-активних радіонуклідів – відповідно на рівні близько 1, 10 і 100 Бк/дм3, для тритію – 30000 Бк/дм3). Будь-які статистично вірогідні сезонні варіації активності (теплий–холодний періоди року, паводок–межень тощо) не спостерігались.

4.4.1.5 Біологічні характеристики, включаючи видовий склад, чисельність, біомасу і біопродуктивність основних гідробіонтів, біоперешкоди їх існуванню

Фітопланктон

Дослідження фітопланктону водних об’єктів басейну Південного Бугу в зоні впливу Олександрівського водосховища і Ташлицької ГАЕС показують наступне:

- Флористичний спектр фітопланктону налічує 91 форму водоростей рангом нижче роду, які представлено 8 систематичними відділами. Найбільшим видовим багатством відрізняються зелені (Сhlorophyta) (близько 46 %) і діатомові (Bacillariophyta) водорості (32 %), а наявність синьозелених (Cyanophyta) і евгленових (Euglenophyta)  відмічена на рівні відповідно 11 і 5 %, інші відділи налічують по 1–2 види.

- Кількісні показники фітопланктону руслових ділянок р. Південний Буг змінються в межах 1,96–8,70 млн кл/дм3 і 0,86–5,99 мг/дм3 (відповідно в районі с. Панкратове і нижче Олександрівського водосховища).

- Фітопланктон Олександрівського водосховища характеризується найвищими серед досліджених водних об’єктів показниками кількісного складу (20,71 млн кл/дм3 і 14,89 мг/ дм3 відповідно).

- Фітопланктон водойми-охолоджувача Ташлицької ГАЕС характеризується високим видовим складом (22–28 форм водоростей рангом нижче роду) і широкою амплітудою коливань (4,05–26,82 млн кл/дм3 і 2,89–8,71 мг/дм3) за рахунок вегетації мілкоклітинних зелених хлорококових і синьозелених водоростей.

- Фітопланктон водовідвідного каналу у видовому відношенні характеризується як хлорококово-діатомовий і налічує 19 форм, у кількісному – за чисельностю як хлорококово-синьозелений, а за показниками біомаси переважають зелені водорості (десмідієві та хлорококові, сумарно складаючи понад 92 %). Якісно і кількісно збагачений фітопланктон водовідвідного каналу (23 форми водоростей, вдвічі вищі показники кількісного розвитку) характеризується як переважно зелений, складаючи 65 % видового складу, 80 % загальних показників чисельності та 86 % біомаси.

- Фітопланктон верхньої водойми-охолоджуувача ГАЕС характеризується достатньо багатим видовим складом (26 форм), високими показниками кількісності (14,39 млн кл/дм3 і 8,80 мг/дм3 відповідно). У видовому відношенні переважали діатомові й зелені водорості, за показниками чисельності домінували синьозелені й діатомові, а за показниками біомаси – діатомові, зелені, вольвоксові, евгленові водорості. Фітопланктон нижньої водойми ГАЕС характеризувався зниженням як якісних (до 18 форм), так і кількісних показників (майже в 5 разів порівняно з верхньою водоймою за чисельністю і понад 8 разів – за біомасою).

- Показники видового різноманіття фітопланктону досліджених водних об’єктів, коливання їх чисельності та біомаси при полідомінантному характері розвитку угруповань, ступінь сапробності в межах 1,86–2,20 дають підставу зробити висновок про функціонування цих водойм в умовах достатньо високого антропогенного навантаження. Змінені гідрологічний і термальний режими штучних водних об’єктів демонструють екстремальність умов для формування та існування фітопланктонних угруповань – високий ризик зміни характеру домінуючих комплексів від полі- до оліго- та монодомінування за рахунок вегетації синьозелених водоростей у водоймі-охолоджувачі Ташлицької ГАЕС, дінофітових і зелених вольвоксових – в Олександрівському водосховищі. Підвищення індексів сапробності до 2,20 в руслі р. Південний Буг нижче водосховища засвідчує наявність негативних процесів, що відбуваються на вищерозміщеній зарегульованій ділянці ріки.

Гідробіонти

Аналіз літературних джерел і моніторингових спостережень показав, що достатньо висока біопродуктивність гідробіонтів у цьому регіоні забезпечується значною мірою розвитком представників понто-каспійської фауни, до складу якої входять представники деяких груп безхребетних тварин (кишковопорожнинні, турбелярії, нематоди, поліхети, олігохети, п'явки, молюски, гіллястовусі рачки, остракоди, копеподи, ізоподи, бокоплави мізиди, десятиногі раки тощо). Крім того, серед гідробіонтів часто трапляються водяні комахи: одноденки, веснянки та їхні личинки, клопи-гладуни, жуки-плавунці, водолюби. До складу понто-каспійської фауни входять представники таких цінних груп риб, як осетрові, оселедцеві, коропові, бичкові, окуневі. До них близький за екологічними особливостями комплекс цінних напівпрохідних риб: лящ, рибець, судак, чахоня тощо. Загалом внаслідок розвитку гідробудівництва на Південному Бузі та постійному забрудненню води побутовими і технічними стоками за останні десятиріччя видовий склад іхтіофауни, загальна чисельність видів значно зменшились насамперед за рахунок цінних прохідних і напівпрохідних риб. Передбачати кардинальні зміни видового складу гідробіонтів у зоні впливу Ташлицької ГАЕС нема підстав.

Зоопланктон. Зоопланктон є одним з найголовніших компонентів водних екосистем. Його організми заселяють товщу води від поверхні до дна і відіграють надзвичайно велику роль у біологічному продукуванні та у кругообігу речовини та енергії у водоймі. Незважаючи на дрібні розміри, зоопланктон створює величезну біомасу завдяки короткому життєвому циклу та колосальному потенціалу розмноження. Інтенсивне вторинне продукування і висока поживна цінність роблять зоопланктон кормом номер один для багатьох водних тварин, у тому числі риб. Водночас йому властивий надзвичайно високий рівень споживання, а завдяки цьому – активна участь в самоочищенні водойм.

Виключну важливість вивчення зоопланктону обумовлено до того ж його індикаторними властивостями в діагностиці стану водних екосистем.

Зоопланктон досліджуваного комплексу водних об’єктів характеризувався великим видовим багатством, але достатньо подібним на різних станціях – виявлено 76 таксонів видового і надвидового рангу. Чисельність змінювалась від 10 до 312 тис. екз/м3 і від 0,045 до 7,073 г/м3, що пояснюється належністю окремих водойм до різних типів. Індекс Жакара становив 2,08–2,90. Ці характеристики зоопланктону засвідчують його задовільний екологічний стан.

За результатами сапробіологічного аналізу встановлено, що вода в різних водоймах комплексу за якістю належить до бета-мезосапробної зони, є «досить чистою» або «слабко забрудненою» і її стан є «добрим» або «задовільним». Найменш чиста вода в р. Південний Буг і у струмку Ташлик, найчистіша – в Олександрівському водосховищі.

Зооперифітон. Спостереження за зооперифітоном велись переважно на п’яти типах твердих субстратів – камінь (кам’яна насипка уздовж берегів водойм), бетон (бетонне облицювання водопостачального каналу), метал (понтони), деревина (занурені рештки дерев’яних предметів, гілки, кора дерев), відмерлі макрофіти (стебла очерету). Більшість проб відібрано з кам’яних субстратів. У цілому на досліджуваних водних об’єктах зареєстровано 56 таксонів безхребетних макрозооперифітону, які представляли 19 груп високого таксономічного рангу.

У 1992 році показник біомаси дрейсени у середньому по водоймі становив 1,14 г/м2, але до 1997 року популяція дрейсени знову повністю зникла. На момент сучасних досліджень серед макробезхребетних обростань молюски були відсутні. Причиною цьому є нестабільні умови існування гідробіонтів у водоймі-охолоджувачі ЮУАЕС. Мають місце  не підтверджені літературними матеріалами свідчення про підвищення температури води на скидному каналі до 45 і 40–42 оС на значній частині акваторії. За таких умов відмічено масову загибель як макрофауни безхребетних, так і риб. Із зникненням дрейсени пов’язане зменшення видового різноманіття.

Макрозообентос. Загалом макрозообентос представлено 57 видами і надвидовими таксонами 14 систематичних груп безхребетних вищого рангу, а саме: 20 видами личинок комарів-дзвінців (Chironomidae), 15 видами малощетинкових червів (Oligochaeta), 10 видами молюсків, інших груп бесхребетних, таких, як Gammaridae, Corophiidae, Trichoptera, Mysidacea, Diptera, Odonata, Ceratopogonidae, Acarina, Hydridae, Nematoda зареєстровано по 1–2 таксони.

Іхтіофауна

Іхтіофауна Південного Бугу (з Бузьким лиманом) включає 77 видів риб, які належать до 18 родин (табл. 4.15). Найширше представлено родину коропових – 27 видів риб і родину бичкових – 16 видів, окуневі – 7 видами. Осетрових і оселедцевих  – по 4 види. З родини в’юнових та іглицевих у зоні вливу Ташлицької ГАЕС відмічено по 3 види, колючкових – 2 види. Родини вугреві, лососеві, щукові, сомові, миневі, атеринові, рогаткові, камбалові, центрархієві представлено лише по 1 виду риб.

Зростаючий вплив господарської діяльності людини на екосистему р. Південний Буг спричинив трансформацію якісної та кількісної структури рибного населення водотоку: прохідні осетрові риби з іхтіофауни майже зникли, напівпрохідні риби та аборигенні реофіли істотно скоротили чисельність або зменшили ареал.

Після побудови Олександрівської ГЕС і створення Олександрівського водосховища цінні прохідні та напівпрохідні промислові види риб, які історично були гордістю регіону, стали нечисельними, трапляються зрідка і поодиноко. Це стерлядь – Acipenser ruthenus Linnaeus, севрюга – Acipenser stellatus Pallas, білуга – Huso huso (Linnaeus), чорноморський лосось – Salmo trutta labrax Pallas, марена дніпровська – Barbus barbus borysthenicus Dybowski, шемая дунайська – Chalcalburnus chalcoides (Guldenstadt),  вирезуб – Rutils frisii (Nordman). Натомість, в іхтіофауні з’явились інтродуковані види риб: білий і строкатий товстолобики – Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes),  Aristichtys nobilis (Rich), білий амур – Ctenopharhingodon idella (Valenciennes), канальний сом – Ictalurus punctatus Rafinesque, карась сріблястий – Carassius auratus gibelio (Bloch), а також такі інвазивні види, як сонячна риба – Lepomis gibbosus (L), морська голка пухлощока – Syngnatus abaster Risso тощо.

### 4.4.2 Загальні відомості про басейн підземних вод та дані про їх господарське використання

4.4.2.1 Морфометричні, гідродинамічні, фільтраційні і водно-балансові параметри

Підземні води залягають у тріщинуватій зоні кристалічних порід, палеогенових, неогенових пісках і алювіальних відкладах терас, утворюючи єдиний водоносний горизонт, який дренується  Південним Бугом.

У зоні впливу Олександрівського водосховища знаходяться села Виноградний Сад, Прибужжя, Бузьке, Кременчук (стара назва) і смт. Олександрівка. Виконаний Інститутом гідромеханіки НАН України у затвердженому проекті будівництва Ташлицької ГАЕС прогноз для НПР 20,7 м показав, що по берегах біля цих сіл зона підтоплення при глибині залягання рівня підземних вод до 2,0 м в основному дорівнюватиме 50–100 м, зменшуючись до мінімуму на ділянках скельних оголень і крутосхилів (на високих уривчастих ділянках берега підтоплення не буде). На окремих ділянках з пологими рельєфами берегів водосховища за межами населених пунктів зона підтоплення прогнозувалась до 200–250 м. При цьому в прогнозній зоні підтоплення не знаходяться будинки, господарські споруди і сільськогосподарські угіддя (жителі будинків, що залишилися, в с. Кременчук, розміщеному в зоні затоплення, переселені).

4.4.2.2 Якість вод, включаючи фізичні, хімічні, санітарно-гігієнічні та інші характеристики

У зоні впливу Олександрівського   водосховища і споруд Ташлицької ГАЕС по обладнаних п'єзометричних свердловинах, починаючи з грудня 2003 по грудень 2007 року проводили відбори проб води для хімічного аналізу і визначення агресивних властивостей в с. Виноградний Сад, с. Прибужжя, с. Бузьке. с. Кременчук, смт. Олександрівка та в нижньому б'єфі Олександрівського гідровузла.

На підставі виконаних циклів досліджень можна зробити висновки, що вода Олександрівського водосховища з НПР 20,7 м негативно не вплине на хімічний склад єдиного, гідравлічно пов'язаного горизонту підземних вод і агресивні властивості відносно марок бетону по водонепроникності, а поліпшує ці характеристики різною мірою або не дає змоги накопичуватись шкідливим компонентам у великих концентраціях за рахунок свого гідрокарбонатного і гідрокарбонатно-сульфатного складу, відсутності агресивних властивостей відносно бетону і мінералізації прісних вод, що становить 0,5 г/л.

4.4.2.3 Умови природної захищеності

Олександрівське водосховище відносяться до категорії невеликих (площа акваторії від 2 до 20 км2). Необхідно мати на увазі, що водосховища, створені на Дніпрі, мають набагато більшу акваторію і відносяться до категорії великих (100-500 км2) – Дніпровське (410 км2), або дуже великих (500-5000 км2) – Київське (922 км2), Канівське (675 км2), Кременчуцьке (2250 км2), Дніпродзержинське (567 км2), Каховське (2150 км2). Звідси перший загальний висновок: вплив на довкілля Олександрівського водосховища буде незрівнянно меншим у порівняні з впливом інших великих і дуже великих водосховищ, збудованих в Україні.

Довідково: всього в Україні станом на 01.01.2002 р. збудовано 1160 водосховищ (в басейні Південного Бугу – 200), з них об’ємом більше 10 млн м3 - 110, а об’ємом більше 100 млн м3 - 18.

При підвищенні рівня Олександрівського водосховища з 16,0 м до НПР 16,9 м площа додаткового затоплення складала 27,7 га, а з 16,9 м до НПР 20,7м складе 26,44 га.

Завдяки розташуванню Олександрівського водосховища в каньйоні з крутими берегами підтоплення прилеглої території, тобто підняття рівня ґрунтових вод на глибину менше 2 м від поверхні, буде спостерігатися лише на вузькій прибережній смузі завширшки 20-25 м, яка призначається для створення захисних лісонасаджень.

Втрата земельних угідь внаслідок переформування берегів буде мінімальною тому, що борти водосховища складені із кристалічних порід, а на ділянках з м’якими ґрунтами завдовжки 15 км вже виконано кріплення берегів для НПР-20,7 м.

Територія, що підлягає затопленню, за оцінками на теперішній час зазнала значної антропогенної трансформації (неконтрольований випас худоби, рекреаційні перевантаження, пряме знищення рослинного покриву, зняття родючого шару ґрунту на етапі підготовки ложа водосховища), що істотно підірвало біологічні ресурси і нанесло суттєві збитки природним біоценозам.

При підвищенні НПР Олександрівського водосховища буде частково затоплена пам’ятка природи «Скеля Кременчук», але основні її елементи, які представляють ландшафтно-ботанічну цінність, затоплюватися не будуть .

Підвищення рівня Олександрівського водосховища (НПР - 20,7 м) не завдасть відчутної шкоди більшості природних ландшафтів каньйону р. Південний Буг, в тому числі о. Гардовий – історична пам'ятка Запорізького козацтва - не буде затоплено.

### 4.4.3 Очікувані зміни гідрологічних і гідрогеологічних параметрів водних об'єктів і територій у зонах впливів планованої діяльності, впливи на поверхневі і підземні води

4.4.3.1 Поверхневі води

Після створення більшості ставків і водосховищ, з початку 60-х років минулого століття, середньомісячні мінімальні витрати води на водпосту смт. Олександрівка в меженний період збільшились майже у 1,5 рази, а  максимальні витрати у повінь зменшились практично у 2 рази (рисунок 4-5).

Максимальна середньомісячна витрата за багаторіччя на водпосту м. Первомайськ припадала на квітень 1956 р. (880 м3/с), її забезпеченість дорівнювала 2 %. На водпосту смт. Олександрівка така витрата також спостерігалась у квітні, але 1932 р. її абсолютне значення становило 1160 м3/с, що відповідало такій самій забезпеченості як на водпосту м. Первомайськ.

Розглядаючи розподіл стоку в цілому за період після спорудження водойми-охолоджувача ЮУАЕС і заповнення Олександрівського водосховища до відмітки НПР 16,0 м (1985–2014), вище (м. Первомайськ) і нижче (смт. Олександрівка) ПУ ЕК, представлений у графічному зображенні (рисунки 4.6 і 4.7), можна зробити висновок, що експлуатація (забір води) на водних об’єктах ПУ ЕК протягом дослідженого періоду в цілому не призвела до помітного зменшення витрат води р. Південний Буг.

Рисунок 4.5 – Максимальні та мінімальні витрати води р. Південний Буг – смт. Олександрівка.

Рисунок 4.6 – Графіки ходу середньомісячних витрат води р. Південний Буг на водпосту м. Первомайськ за період після спорудження водойми-охолоджувача ЮУАЕС і заповнення Олександрівського водосховища до відмітки НПР 16,0 м (1985–2014 рр.) і за багаторічний період.

Рисунок 4.7 – Графіки ходу середньомісячних витрат води р. Південний Буг на водпосту смт. Олександрівка за період після спорудження водойми-охолоджувача ЮУАЕС і заповнення Олександрівського водосховища до відмітки НПР 16,0 м (1985–2014 рр.) і за багаторічний період.

Оцінка впливу водойми-охолоджувача на водний стік р. Південний Буг полягає у такому. Для технічного водопостачання ЮУАЕС у балці Ташлик у 1980 році створено водойму-охолоджувач об’ємом 86 млн м3 і площею водного дзеркала 8,6 км2 при НПР 99,5 м. Середньорічна витрата струмка балки Ташлик становить 0,15 м3/с, а максимальна витрата весняної повені 5 % забезпеченості – близько 52 м3/с.

Безповоротні втрати води на ЮУАЕС при роботі 3 енергоблоків складаються переважно з втрат на випаровування і забір води з водних об’єктів різними споживачами, що становить близько 1,2 м3/с. Середня багаторічна витрата р. Південний Буг у районі смт. Олександрівка дорівнює 89,0 м3/с, а історичний мінімум зафіксовано у 1921 році – 28,0 м3/с. Від цих витрат р. Південний Буг безповоротні втрати води на ЮУАЕС сягають відповідно 1,4 і 4,3 %.

При введенні перших 3 агрегатів Ташлицької ГАЕС, згідно із проектними даними інституту «Укргідропроект», безповоротні втрати збільшаться до 47,9 млн м3, або 1,52 м3/с, а при введенні 6 агрегатів вони становитимуть 48,1 млн м3, або 1,53 м3/с. Як видно, різниця між втратами при експлуатації 3 або 6 агрегатів не є значною через збільшення об’ємів, а не площі дзеркала води Олександрівського водосховища. Отже, частка безповоротних втрат води при експлуатації 3 енергоблоків АЕС і 6 агрегатів Ташлицької ГАЕС відносно середньомісячних витрат р. Південний Буг – смт. Олександрівка спостерігатиметься у серпні-вересні і в маловодні роки 95 % забезпеченості може складати близько 10–11 %.

4.4.3.2 Підземні води

Для типової ділянки правого берега р. Південний Буг в районі с. Виноградний Сад за допомогою програмного комплексу MODFLOW 2000 (CША) ДУ «ІГНС НАН України» виконано прогноз зміни рівнів підземних вод при заповненні Олександрівського водосховища.

Аналіз карти гідроізогіпс підземних вод при НПУ 20,7 м показує, що при заповненні Олександрівського водосховища до відмітки 20,7 м рівні підземних вод піднімуться максимально на 10,3 м біля берегової лінії  водосховища, на 3–6 м на відстані 60–200 м від берегової лінії водосховища, на 3,0–4,0 м на відстані 220–450 м від берегової лінії водосховища, на 1,0–1,5 м на відстані 650–900 м від берегової лінії водосховища, на 0,3 м на відстані 1,0–1,2 км від водосховища і на 0 м на відстані 1,57 км від водосховища. Буде підтоплена (глибина залягання рівнів підземних вод 1,0–3,0 м) тільки вузька смужка (20–50 м) території біля берегової лінії водосховища.

## 4.5 Ґрунти

Досліджувана територія характеризується проявом екзогенних геологічних процесів з різним ступенем інтенсивності. Найбільш суттєвими з них, що значно впливають на загальну оцінку інженерно-геологічних умов району, є ерозія і фізичне вивітрювання.

Ерозія проявляється в трьох видах: утворенням ярів, схиловим змивом і річковою ерозією.

Яружна ерозія найбільш широко розвинена на схилах вододільного плато, долин річок та балок, де нею створений інтенсивно розчленований рельєф. В районі с. Костянтинівка спостерігається регенерація ярів, викликана сучасними підняттями Костянтинівського блоку. Аналогічні явища з декілька меншою інтенсивністю спостерігаються в районі с. Олександрівка. Довжина ярів змінюється від 0,1 км до 1,5 км, глибина досягає 40-45 м.

Змив зі схилів ґрунтів і продуктів вивітрювання порід спостерігається суцільно. В період слабких дощів і сніготанення він носить площинний характер, в період зливових дощів – струменевий. На схилах, складених кристалічними породами, стійкими до процесів ерозії, він призводить до утворення крутих схилів з незначною потужністю делювію або взагалі без нього.

Річкова ерозія проявляється у вигляді латеральної і донної. Зовнішніми ознаками латеральної ерозії є підмив річкових терас і схилів долини, донної –наявність великої кількості деструктивних утворень і відсутність алювію в межах глибоко врізаних ділянок долини р. Південний Буг.

Фізичне вивітрювання проявляється в місцях виходів кристалічних порід, обумовлюючи розвиток зони тріщинуватості і формування елювіальних дресвяно-суглинистих відкладів і колювіальних присхилових утворень.

З метою захисту берегів від площинної і глибинної ерозії, попередження інтенсивного замулювання водосховищ і їх окремих ділянок, часткового скорочення інтенсивності переробки берегів в результаті абразії, створення і підтримки сприятливого водного режиму та створення умов для організації баз відпочинку, на території прибережної захисної полоси передбачається створення захисних лісових посадок, за виключенням ділянок, на яких виявлені цінні біоценози з рослинами, які занесені до червоних книг України.

## 4.6 Рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти

### 4.6.1 Розрахунок розмірів очікуваної шкоди та необхідних компенсацій стосовно видів флори і фауни, які знаходяться в зоні прямого та опосередкованого впливів ТГАЕС та Олександрівського водосховища

4.6.1.1 Вплив на раритетні види флори

Поглиблені планомірні роботи з вивчення флорокомплексної диференціації, природного та адвентивного фіторізноманіття судинних рослин, популяцій раритетних видів зони впливу ПУ ЕК розпочато ще у 1988 році. З 1990 року налагоджено моніторинг за популяціями окремих раритетних видів, переважно ендемічної і реліктової природи.

На основі проведених флористичних та популяційних досліджень встановлено, що в зоні впливу Ташлицької ГАЕС знаходяться місцезростання 49 видів рослин, що мають міжнародний, національний та регіональний созоногічні статуси, оскільки вони занесені до «Червоної книги України», «Списку судинних рослин Миколаївської області, що вимагають охорони», «Європейського червоного списку видів тварин і рослин, що перебувають на грані зникнення» та «Світового червоного списку» - «Red List of threatened Plants».

За ступенем негативного антропогенного впливу на популяції вказані види поділяються так:

- види, які перебувають за межею негативного впливу, оскільки їх місцезростання приурочені до плакорів, верхніх частин схилів і скель або знаходяться на значній відстані від ложа водосховища (22 види);

- популяції судинних рослин, що при заповненні Олександрівського водосховища до відмітки НПР+20,7 м і проведенні комплексу робіт, передбачених проектом, потрапляють під прямий або опосередкований вплив (27 видів).

При піднятті рівня водосховища до відмітки 20,7 м під затоплення потраплять до 20% популяцій, що знаходяться у зоні впливу Олександрівського водосховища.

4.6.1.2 Вплив на популяції представників тваринного світу

Запроектовані верхнє і нижнє (Олександрівське) водосховища належать до категорії невеликих водойм каньйонного типу, їх вплив на навколишнє середовище незрівнянно менший, ніж вплив чисельних інших великих і дуже великих водосховищ, які побудовані та активно експлуатуються в Україні в останні 70 років.

Важкодоступність окремих районів каньйону Південного Бугу для людини і сільськогосподарських тварин сприяла збереженню природних біоценозів, хоча вони займають відносно невеликі за площею ділянки, що характеризуються наявністю у їх складі деяких ендемічних форм, актуальність збереження яких безсумнівна.

Безхребетні

Наземні молюски. Цю групу безхребетних тварин представлено низьковагільними видами, які не здатні проникати на великі відстані та міцно прив’язані до своїх місць існування – листяна підстилка у лісах або дерновини на безлісових ділянках. Загалом у регіоні зареєстровано близько 40 видів наземних молюсків, що живуть у різноманітних біотопах – від лісових до степових. Однак у зоні запланованого затоплення і на прилеглих ділянках їх кількість значно менша – від 15 до 30 видів залежно від біотопів.

Наземні комахи.

Унікальність природних комплексів каньйону Південного Бугу, кліматичні особливості, видовий склад рослин і мінеральний склад ґрунтів і вод зумовлюють високий ступінь специфічності фауни комах дослідженого району. Важкодоступність окремих ділянок каньйону Південного Бугу для людини і сільськогосподарських тварин сприяли збереженню природних ценозів. На території плануємого гідробудівництва і прилеглих районів поширено понад 6700 видів комах, що живуть у водному середовищі, грунті, в наземних біотопах, які за кількістю видів розподіляються за рядами таким чином: бабки – 32, одноденки – 10, прямокрилі – 67, рівнокрилі (цикади, попелиці, псиліди, щитівки, кокциди) – 282, уховертки – 5, тріпси – 60, лускокрилі – 1100, перетинчастокрилі – 2000, блохи – 30, сіноїди – 6, веснянки – 18, таргани – 6, напівтвердокрилі – 120, твердокрилі – 1682, двокрилі – 1260, волохокрильці – 38, сітчастокрилі – 16.

З вищезгаданої кількості видів комах понад 300 видів належать до рідкісних, з них 31 вид внесено до «Червоної книги України».

Наземні хребетні тварини

На прилеглій до району гідробудівництва території відмічено близько 300 видів наземних хребетних тварин – представників чотирьох класів (земноводні, плазуни, птахи, ссавці), з яких найчисленішою групою є птахи (211 видів), а найменш численою – земноводні (9 видів). Проміжне місце за видовим різноманіттям посідають ссавці (70 видів) і плазуни (13 видів).

Більшість наземних хребетних тварин характеризується високою рухливістю і здатністю активно розшукувати придатні для існування біотопи, тому вплив на них гідробудівництва буде незначним і може бути компенсований за рахунок реалізації комплексу реакліматизаційних заходів

Плазуни

З літературних джерел відомо 13 видів рептилій, що траплялись у цьому регіоні, однак у процесі моніторингових досліджень зареєстровано лише 9 видів, хоч інші 4 види (веретільниця, полоз чотирисмуговий, полоз ескулапів, гадюка звичайна) можуть бути у зоні впливу гідробудівництва, але вони дуже рідкісні, не зафіксовані дослідниками.

Птахи

Представники класу птахів у досліджуваному регіоні представлено видами, що гніздяться (109 видів), трапляються під час міграцій (184 види) і зимують (56 видів). Тут можна натрапити на види, занесені до «Червоної книги України» (19 видів), охороняються Боннською (53 види) і Бернською (122 види) конвенціями. Усього 211 видів.

Переважна більшість видів – значно поширені, звичайні види, значну частину яких складають синантропні, а також види, що не є справжніми синантропами, але які дуже швидко пристосовуються до антропогенного впливу. Деякі хижі птахи (орлан-білохвіст, орел-карлик, балабан, могильник тощо) занесено до «Червоної книги України», періодично трапляються у зоні майбутнього затоплення, але їх гніздування відмічено на значній відстані від зони гідробудівництва, тому вплив на ці види буде лише другорядний – у вигляді скорочення площ, які придатні для здобування їжи. Аналогічний вплив буде і на іншу групу видів, що підлягають регіональній охороні. Це насамперед усі хижі птахи і сови, а також сіра чапля, сіра куріпка, перепілка, ремез тощо. Для деяких хижаків (канюк, шуліки, луні, кібчик, чеглок тощо) зона затоплення є місцем годівлі, а окремі пари тут гніздують. Однак суттєвого впливу на видову різноманітність і чисельність птахів у цьому регіоні у зв’язку із завершенням гідробудівництва не передбачається.

Ссавці

Із 70 видів ссавців, з яких 7 видів занесено до "Червоної книги України", статус 51 виду в цьому регіоні не зовсім з’ясовано. Імовірно, вони можуть траплятись.

Систематичний список фонових видів ссавців, що знаходяться у зоні впливу Ташлицької ГАЕС обмежується такими видами.

Ряд Комахоїдні

Їжак звичайний – живе, як правило, в деревно-чагарникових заростях і з водоймами не пов’язаний.

Кріт європейський – трапляється переважно у вологих біотопах з луговою рослинністю, а також може бути і на сільськогосподарських угіддях.

Бурозубка мала – живе зазвичай у лісостепових ландшафтах (малочисельна).

Кутора звичайна – живе у водоймах (малочисельна).

Ряд Рукокрилі

Представлений декількома видами нічниць і кажанів, з яких з водою пов’язана нічниця водяна. Гніздяться в населених пунктах, у дуплах дерев тощо.

Ряд Зайцеподібні

Представлений одним видом (заєць-русак), який доволі поширений і чисельний у цьому регіоні.

Ряд Гризуни

У зоні впливу ПУ ЕК трапляється 7-8 видів, з яких пацюк сірий і миша хатня пов’язані з житлом людини, а ондатра та полівка водяна – з водоймами.

Ряд Хижі

Найчисельніший вид у цьому регіоні лисиця звичайна, вид, добре адаптований до різних ландшафтних умов. Можлива поява вовка та єнотовидної собаки. З родини куниць трапляються куниця кам’яна, тхір чорний і ласка, не виключена можливість знаходження барсука, тхора степового.

Ряд Парнокопитні

З представників цього ряду звичайними видами у регіоні є кабан дикий і косуля європейська. Ці види належать до основних об’єктів мисливського господарства, широко мігрують по теріторії можливої зони впливу ПУ ЕК, не утворюють самостійних популяцій. Видова різноманітність і чисельність савців після заповнення водосховища суттєво не зміняться.

29 видів хребетних наземних тварин, які можна побачити у зоні впливу ПУ ЕК, занесено до «Червоної книги України»: 19 видів птахів, 7 – ссавців, 3 – плазунів.

4.6.1.3 Вплив на заповідні об’єкти

Територію, що підлягає затопленню Олександрівським водосховищем при НПР 20,7 м відведено і передано ЮУАЕС (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 25 грудня 1985 року №734-р).

Значно пізніше рішенням Миколаївської обласної ради народних депутатів від 18.03.1994 р. №27 на цій, вже відведеній під будівництво території, було започатковано регіональний ландшафтний парк «Гранітно-степове Побужжя» (каньйон р. Південний Буг довжиною близько 50 км), а також пам’ятники природи місцевого значення «Бузький» (орнітологічний заказник місцевого значення), «Скеля Кременчук» і «Гирло р. Бакшала» (ботанічна пам’ятка природи площею 5 га). Разом з тим картографічного матеріалу до цього рішення не додавалось, а винесення у натурне середовище не здійснювалось, і тому існують деякі юридичні протиріччя у визначенні об'єктів природно-заповідного фонду.

Узгодження робочого картографічного матеріалу щодо рішення Миколаївської обласної державної адміністрації від 28.04.1995 р. №10 та від 27.05.1996р. №326-р щодо розширення РЛП «Гранітно-степове Побужжя» з землевласниками, землекористувачами та місцевими органами влади своєчасно проведено не було, що спричинило відповідну конфліктну ситуацію.

Миколаївська обласна рада рішенням від 25.10.1996 р. №7 розширила територію РЛП «Гранітно-степове Побужжя» на 2060,9 га, включивши туди 464,5 га земель водного фонду, з них 275,4 га земель раніш відведених під виробничі потреби Дирекції Южно-Української АЕС.

У відповідності з рішенням сесії Миколаївської обласної ради від 16.01.2001р. №5 Міжнародною Академією морських наук, технологій та інновацій (м. Миколаїв) на замовлення ЮУАЕС виконані наукові обґрунтування і проект змін меж РЛП «Гранітно-степове Побужжя».

Проект пройшов землеустрійну та екологічну експертизи. Проектом передбачається розширення РЛП на 1471,1 га за рахунок введення нових площ у межах Врадієвського, Доманівського і Первомайського р-нів та виключенням із складу території РЛП 331,5 га земель, в т.ч. 274,5 га земель водного фонду, які передані в постійне користування ЮУАЕС розпорядженням Ради Міністрів України від 25.12.1985 р. №734-р.

Землеустрійною експертизою Миколаївського обласного управління земельних ресурсів встановлено, що землі, які знаходяться в постійному користуванні ЮУАЕС, у державному реєстрі до теперішнього часу вважаються як землі промисловості і не відносяться до категорії земель природно-заповідного фонду.

У 2003 році Національна юридична Академія України підтвердила у правовому висновку помилковість вилучення значних площ у ЮУАЕС, при прийнятті рішення про створення РЛП «Гранітно-степове Побужжя».

Постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2006 р. № 841 «Про надання земельних ділянок у постійне користування», ДП «НАЕК «Енергоатом» були видані державні акти на право постійного користування земельними ділянками загальною площею 27,72 га.

У 2014 році до ДП «НАЕК «Енергоатом» в особі ВП ЮУАЕС, Арбузинської районної держадміністрації, Арбузинського районного відділу земельних ресурсів, Богданівської сільської ради, Доманівського районного відділу земельних ресурсів, Южноукраїнської міської ради, Южноукраїнського міського відділу земельних ресурсів подано позовну заяву Міжнародної благодійної організації «Екологія-Право-Людина» про визнання недійсними державних актів на право постійного користування земельними ділянками під хвостовою частиною Олександрівського водосховища, скасування записів реєстрації цих державних актів, повернення державних актів до архівів.

13.10.2015 р. Господарським судом м. Київа по справі № 915/304/143а було прийнято рішення, яким у позові Міжнародній благодійній організації «Екологія-Право-Людина» було відмовлено повністю.

26 серпня 2015 року у ВП ЮУАЕС пройшла виїзна нарада з питань будівництва Ташлицької ГАЕС. У нараді взяли участь представники двох міністерств – енергетики та вугільної промисловості, а також екології та природних ресурсів, спеціалісти Національної академії наук України, фахівці дирекції НАЕК «Енергоатом» і Южно-Українського енергокомплексу, ПАТ «Інститут «Укргідропроект» (м. Харків), народний депутат Верховної Ради О. Лівік, представники Миколаївської обласної та Арбузинської і Братської районних державних адміністрацій, Миколаївського управління водних ресурсів, обласної та 4 районних рад – Вознесенської, Доманівської, Братської і Арбузинської, а також міськрад Вознесенська та Южноукраїнська.

У підсумку наради учасники одноголосно вирішили:

П.п. 2.3. Здійснити корегування проекту РЛП «Гранітно-степове Побужжя» з вилученням з його складу 26,44 га під «хвостову» частину Олександрівського водосховища та затвердити проект рішення Миколаївською обласною радою;

П.п. 2.5. Погоджений проект землеустрою щодо відведення земель під «хвостову» частину Олександрівського водосховища загальною площею 26,44 га надати на затвердження КМ України.

П.п.3.2. У рамках виконання ОВНС підняття рівня у водосховищі визначити компенсаційні заходи по об’єктах НПП «Бузький Гард» та РЛП «Гранітно-степове Побужжя» у зв’язку із заповненням Олександрівського водосховища до відмітки 20,7 м;

П.п. 3.3. Передбачити кошти у складі фінансування будівництва Ташлицької ГАЕС на компенсацію екологічних втрат НПП «Бузький Гард» та РЛП «Гранітно-степове Побужжя»;

П.п. 3.4. Сприяти у виконанні комплексного Плану дій щодо впорядкування території РЛП «Гранітно-степове Побужжя» та розширення території НПП «Бузький Гард», погодженого Миколаївською обласною держадміністрацією 25.06.2013 року.

# 5 ОЦІНКА ВПЛИВІВ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА НАВКОЛИШНЄ СОЦІАЛЬНЕ ТА ТЕХНОГЕННЕ СЕРЕДОВИЩЕ

## 5.1 Характер та розміщення прилеглої житлової, громадської та промислової забудови. Інженерне облаштування забудови (водопостачання, каналізація, теплопостачання та інше)

На всій території, з урахуванням русла р. Південний Буг, відведеній під будівництво, виконані роботи з переселення мешканців з зони затоплення в смт. Олександрівка та с. Кременчук (45 дворів особистої власності), перенесені із зони впливу водосховища виробничі сільськогосподарські приміщення (45 громадських будівель та інших споруд), з площі 268,4 гектара сільськогосподарських угідь знято родючий шар і проведено землювання на 825 гектарах. На території ложа виконана лісозводка та лісоочистка на площі 223,9 гектара. Кріплення берегів вздовж периметра водосховища виконано на 13,2 км.

Роботи з підготовки до заповнення водосховища виконувалися Миколаївським облвиконком з 1986 по 1990 рік.

24 квітня 1999 року був прийнятий в експлуатацію пусковий комплекс Олександрівської ГЕС при існуючій позначці водосховища НПР – 8,0 м.

Навесні 2006 року Олександрівське водосховище було заповнено до НПР 14,7 м, а в 2010 р. - до позначки НПР 16,0 м, що збільшило його корисну ємність до 20,95 млн м3 і регулюючу ємність до 14,0 млн м3.

З точки зору фахівців обласного управління захисту населення Олександрівський гідровузол і водосховище, що забезпечує регулювання стоку річки, мають важливе значення для захисту населення міст і сіл від весняних повеней. За їх розрахунками під час максимально можливого паводку в річці в зону затоплення і підтоплення потрапляє територія, на якій проживає 13,6 тис. чоловік.

У соціальному плані введення в експлуатацію Олександрівської ГЕС дозволило відкрити нові робочі місця, збільшити надходження коштів до місцевого бюджету, а також забезпечити надійне транспортне сполучення по греблі ГЕС і мосту між Доманівським і Вознесенським районами.

## 5.2 Впливи на промислові, житлово-цивільні об'єкти, пам'ятки архітектури, історії і культури, наземні і підземні споруди та інші елементи техногенного середовища. Заходи щодо забезпечення їх експлуатаційної надійності і збереженості

Район, де розміщена ТГАЕС, визнано унікальним з історичної точки зору щодо періоду козацтва Запорізької Січі. У зоні впливу Олександрівського водосховища виявлено 11 археологічних пам'яток історичного значення.

Проте, як відзначається в листі Інституту археології НАН України від 29.07.1996р. № 125/01-4-266, за підписом директора інституту академіка НАН України П.П. Толочка, «необхідно підкреслити, що в процесі розкопок не було виявлено об’єктів, які підлягають переносу за межі водосховищ та їх музеєфікації в натурі. Одержані матеріали розкопок відкривають принципово нові можливості для вивчення найдавнішої історії не тільки України, а й Східної Європи від кам’яного віку до епохи бронзи».

Міністерство культури і мистецтв України, як спеціально уповноважений орган охорони пам’яток історії та культури, не заперечує проти заповнення Олександрівського водосховища після проведення комплексу охоронних археологічних досліджень (лист від 28.06.1996р. № 9-1212/18).

Аналіз уточнених проектних матеріалів, висновків  попередніх експертиз, обговорення цього питання з фахівцями, які безпосередньо проводять роботи з оцінки історичної спадщини в зоні будівництва, а також натурне обстеження долини р. Південний Буг в районі острова Гардовий дозволяє зробити такі висновки:

- заповнення Олександрівського водосховища до  НПР – 20,7 м повністю виключає затоплення острова Гардовий;

- пороги біля острова Гардовий зберігаються і їх затоплення можливе лише у періоди повеней;

- необхідно продовжити історичні та археологічні дослідження у відповідності до наміченої програми  з корегуванням її за результатами щорічних досліджень.

Необхідно розширити завдання на створення в м. Южноукраїнськ не археологічного музею, а більш широкого профілю – історико-краєзнавчого музею регіонального значення, для чого необхідно передбачити розробку додаткової програми щодо збереження природної та історичної спадщини району з періоду палеоліту до наших днів.

Здійснення зазначених заходів в значній мірі передбачено проектом добудови ТГАЕС, що при фінансовій підтримці з боку ПУ ЕК та їх практичній реалізації в повному обсязі дозволить зберегти ландшафтну та історичну спадщину цього регіону.

Збереженню історичного ландшафту сприятиме і будівництво козацької церкви на острові Гардовий, що також передбачено кошторисом витрат на добудову ТГАЕС.

## 5.3 Техногенні об'єкти, що можуть негативно впливати на проектовану діяльність, види впливів, способи і засоби їх ліквідації

Результати контролю радіоекологічного стану водних об'єктів і прилеглих територій РЛП «Гранітно-Степове Побужжя», що проводився упродовж 2002–2014 рр. ДП «ДНІЦ СКАР» Міненерговугілля України і підрозділами гідрометслужби МНС України підтверджують у  цілому задовільний стан за всіма контрольованими показниками (у першу чергу за показниками вмісту техногенних радіонуклідів) і відсутність негативного впливу від роботи ЮУАЕС.

## 5.4 Наявність об'єктів соціально-побутового, спортивно-оздоровчого, курортного та рекреаційного призначення. Впливи на зони рекреації та заходи щодо їх збереження і раціонального використання

На рекреаційне використання Олександрівського водосховища в районі Ташлицької ГАЕС впливає ряд чинників, зокрема:

- існування на території, прилеглій до р. Південний Буг та Олександрівського водосховища, РЛП «Гранітно-степове Побужжя» і Національного природного парку «Бузький Гард»;

- обмеження рекреаційного навантаження за умовами збереження навколишнього природного середовища.

З урахуванням цих обмежуючих чинників, та у зв'язку з наявністю водовипуску - водозабору ГАЕС у верхній частині Олександрівського водосховища вище сіл Бузьке і Виноградний Сад рекреаційне використання акваторії водосховища і прибережної зони не рекомендується, за винятком існуючих місць відпочинку (пляжів) у м. Южноукраїнськ.

Прибережна територія в середній і нижній частині Олександрівського водосховища сприятлива для організації відпочинку на воді, зокрема купання, аматорського рибальства, парусного спорту та ін.

Надалі необхідна розробка проекту рекреаційного використання зони Олександрівського водосховища.

# 6 КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОРМАТИВНОГО СТАНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА І ЙОГО БЕЗПЕКИ

## 6.1 Узагальнення заходів щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища

Відповідно до Постанови Ради Міністрів України № 271 від 26.10.1989 року Інститутом «Укргідропроект» був розроблений «Уточнений проект завершення будівництва Ташлицької ГАЕС» [16], затвердження якого дозволило продовжити  будівництво об’єкту-довгобуду, що почав будуватися на початку 80-х років минулого століття.

Уточнений проект завершення будівництва Ташлицької ГАЕС пройшов усі погодження та встановлені законодавством експертизи і був затверджений розпорядженням КМ України від 17.06.2002 р. № 342-р.

На підставі рекомендацій, що були надані науковцями за результатами проведених дослідницьких робіт та з урахуванням пропозицій від зацікавлених організацій та громадськості, в Уточненому проекті [16] було заплановано комплекс природоохоронних, захисних і компенсаційних заходів, метою яких ставилась мінімізація збитків при будівництві та експлуатації об’єктів інфраструктури ТГАЕС, у тому числі дотримання природоохоронних норм при поетапному заповненні Олександрівського водосховища і роботі ГАЕС. Передбачалося, що компенсаційні заходи будуть здійснюватись поетапно впродовж усього періоду будівництва ГАЕС.

Запланований перелік компенсаційних заходів передбачав виконання наступних завдань:

- зняття родючого шару ґрунту з території затоплення, землювання малопродуктивних земель, біологічну рекультивацію ділянок землювання, тощо;

- санітарну підготовку чаші водосховищ до затоплення;

- створення захисних лісонасаджень;

- кріплення берегів водосховищ;

- будівництво рибохідного каналу і рибопропускної споруди на Олександрівському гідровузлі;

- відшкодування збитків, заподіяних рибному господарству;

- будівництво об’єктів і виконання заходів рекреаційного призначення з метою створення сприятливих умов для рекреаційного використання водосховищ;

- компенсацію збитків рослинному і тваринному світу, включно з облаштуванням природоохоронних об’єктів;

- здійснення робіт зі збереження рослинного і тваринного світу;

- обґрунтування об’єктів моніторингу довкілля і проведення комплексу натурних досліджень з питань вивчення впливу Ташлицької ГАЕС на навколишнє середовище;

- археологічні дослідження;

- створення краєзнавчого музею в м. Южноукраїнську;

- будівництво і реконструкцію очисних споруд у другому поясі зони санітарної охорони групового водопроводу;

- озеленення території в зоні розміщення основних споруд ГАЕС;

- заходи з екологічної безпеки в водоохоронній зоні.

## 6.2 Обмеження планованої діяльності за умовами навколишнього природного, соціального, техногенного середовища та обсяг інженерної підготовки території, необхідний для дотримання умов безпеки навколишнього середовища

Згідно з висновком державної екологічної експертизи Міністерства екології та природних ресурсів України № 9/2-1/2-430 стосовно Уточненого проекту, та висновком Центральної служби Укрінвестекспертизи щодо проекту будівництва Ташлицької ГАЕС №32 від 31.01.2009 р. встановлені обов’язкові умови реалізації проектних рішень та заповнення Олександрівського водосховища. Основними із зазначених умов були визначені наступні позиції:

- проведення компенсаційних заходів зі збереження тваринного і рослинного світу, в тому числі пряма компенсація збитків, створення штучних популяцій раритетних видів, переселених із зони затоплення, відновлення природних флорокомплексів, тощо;

- здійснення постійного моніторингу стану навколишнього природного середовища в зоні впливу об’єктів Ташлицької ГАЕС.

У кошторисі Уточненого проекту певна група заходів була сформована за пропозиціями місцевих органів державного управління Миколаївської області. Вони спрямовані на вирішення найбільш гострих соціальних і екологічних проблем, включаючи питання централізованого водопостачання і каналізації деяких населених пунктів. Так, наприклад, у проекті є статті кошторису, які передбачають:

- дольову участь у реконструкції та будівництві очисних споруд в місті  Первомайську;

- витрати на покращення якості води, шляхом створення захисних лісонасаджень та виконання протиерозійних заходів у водоохоронній зоні;

- витрати на благоустрій населених пунктів, будівництво об’єктів соцкультпобуту, розвиток шляхової мережі та підвищення надійності електропостачання.

Фінансування цих заходів заплановано здійснювати за рахунок кошторису будівництва Ташлицької ГАЕС, в якому на ці цілі передбачено 316,181 млн гривень (біля 10% загальних капіталовкладень), у т.ч. в складі пускового комплексу 104,983 млн гривень.

Фактична реалізація компенсаційних заходів і будівництво зазначених об’єктів здійснювались паралельно з будівництвом пускового комплексу Ташлицької ГАЕС, починаючи з квітня 2001 року.

## 6.3 Перелік і стисла характеристика проектних рішень

### 6.3.1 Захисні заходи

6.3.1.1 Санітарна підготовка

Санітарна підготовка ложа водосховищ здійснюється у відповідності з діючими «Санітарними правилами проектування, будівництва та експлуатації водосховищ» СанПіН 3907-85.

У комплекс санітарної підготовки входить: санітарне очищення території населених пунктів і промислових підприємств, що підлягають винесенню, а також місць специфічного забруднення, сміттєзвалищ, тваринницьких приміщень та ін.)

Роботи з санітарного очищення проводяться на всій території зайнятій будівлями і спорудами в зоні постійного затоплення, підтоплення в прибережній частині зони берегообвалу, а також по кривій підпору затоплення паводковими водами в межах відбиття контуру водосховища.

Санітарна очистка проводиться, як правило, після перенесення всіх жилих і надвірних будівель населеного пункту, громадських будівель, промислових підприємств і тваринницьких приміщень, і повинна бути закінчена за один весняно-літній сезон до початку затоплення.

6.3.1.2 Лісоочистка

Лісоочистка – з ложа водосховища, в межах зони затоплення здійснювалась постійно в залежності від підвищення відмітки НПР. При цьому видалялася вся деревинно-чагарникова рослинність (товарні і нетоварні насадження, підлісок, кущові чагарники і поодинокі дерева).

До квітня 2001 року лісоочистка була виконана на 80% запланованих площ. Проте за 10 років, що пройшли після зупинення будівництва, значна частина ложа, що було  підготовлене до заповнення Олександрівським водосховищем, розпочала знову заростати. У зв’язку з цим, в зазначеному вище Уточненому проекті були передбачені поетапні заходи  по завершенню робіт з лісоочистки та знищення вторинної порослі на площах, що підпадають під затоплення.

У 2005 році була виконана лісоочистка вторинної порослі між лініями з відмітками НПР 10,0 ( 14,7 м. У весняний період 2006 року Олександрівське водосховище було заповнене до відмітки з НПР 14,7 м.

У період 2007-2009 років лісоочистка вторинної порослі виконувалася в межах відміток 14,7 ( 16,0 м,  для забезпечення подальшого підвищення рівня водосховища до відмітки з НПР 16,0 м.

6.3.1.3 Захисні лісонасадження

Створення захисних лісонасаджень у межах прибережних захисних смуг  захищає береги від площинної і лінійної ерозії, попереджає інтенсивне замулювання водосховища, зменшує інтенсивність переформовування берегів, необхідні для підтримки сприятливого водного режиму і створення природної бази для організації відпочинку населення.

Станом на 30.11.2009 року роботи із створення захисних насаджень виконані на 60%, але в достатніх межах для заповнення Олександрівського водосховища до НПР 16,0 м.

### 6.3.2 Компенсаційні заходи

6.3.2.1 Рекультивація кар’єрів

Землі, що були відведені в тимчасове користування, відповідно до чинного законодавства повинні повертатися колишнім землекористувачам у відновленому вигляді. Заключним етапом у процесах відновлення порушених земель є їх біологічна рекультивація, що здійснюється шляхом висіву багаторічних трав, після чого землі повертаються для подальшого користування. Кар'єри № 2, 3, 6, 9, гірські породи з яких використовувалися для будівництва ТГАЕС, у даний час рекультивовані.

6.3.2.2 Рибогосподарське використання мілководь Олександрівського водосховища

В Уточненому проекті було передбачене створення рибоводного господарства на мілководдях Олександрівського водосховища. Проте після наповнення Олександрівського водосховища до НПР 14,7 м при погодженні проекту будівництва рибоводного господарства Держкомрибгоспом України було запропоновано розмістити споруди рибогосподарського комплексу на іншій ділянці р. Південний Буг, що розташована нижче греблі Олександрівської ГЕС. У даний час здійснюється погодження цієї ділянки та розробляється необхідна проектна документація.

6.3.2.3 Археологічні дослідження ложа Олександрівського і Прибузького водосховищ

За наведеними даними можна визнати, що програма археологічних досліджень у зоні будівництва Олександрівського водосховища до відмітки з НПР 16,0 м, яка передбачалась Уточненим проектом, значно перевиконана. Проте археологічні дослідження, у зв’язку з виявленням окремих знахідок, що мають певну історичну цінність, залишились не завершеними і були подовжені за згодою дирекції ВП ЮУ АЕС.

Археологічні дослідження у 2009 році проводились в межах  хвостової частини Олександрівського водосховища до відмітки 16,9 м. – це поселення Гард і Лідина Балка, які не значаться в переліку об’єктів, які підлягають державному обліку і охороні, як визначні пам'ятки археології, що затверджений розпорядженням Миколаївської державної адміністрації №507-р. від 12.07.2000 р.

Острів Малий, розташований навпроти скелі Пугач, який деякі науковці називали островом Гардовим, за визначенням фахівців, носієм археологічного матеріалу бути не може, у зв’язку з його досить частим затопленням під час половіддя та повеней. Він може мати цінність лише як природний об’єкт (специфічний ландшафт) – автентичні краєвиди, з якими пов’язані певні епізоди життя українського козацтва доби ХVІІ – ХVІІI століть (лист НАН України №121/508-5 від 17.03.2006 р.).

Острів Великий (вважається як острів «Гардовий») не затоплюється Олександрівським водосховищем навіть при найвищому його проектному рівні – НПР - 20,7 м, тобто будівництво Ташлицької ГАЕС ніяких збитків історичним пам’яткам, які можуть міститись на цьому острові,  не завдасть. Для відновлення пам’яток історії часів Запорізької січі  кошторисом будівництва Ташлицької ГАЕС передбачені кошти на будівництво краєзнавчого музею в м. Южноукраїнську, де у вигляді експозицій музейного комплексу планується розмістити результати багаторічних досліджень археологів.

6.3.2.4 Розробка та проведення реабілітаційних заходів з відновлення локальних популяцій ендемічних раритетних видів рослин Гранітно-степового Побужжя, частина флорофонду яких в межах зони впливу Ташлицької ГАЕС підпадає під затоплення та надмірний антропогенний прес

Оптимізація природно-заповідної мережі регіону

Оптимізація природно-заповідної мережі регіону перш за все необхідна для охорони тих раритетних видів рослин, популяціям яких буде завдана шкода при реалізації  проекту будівництва та експлуатації ГАЕС. Для цього впродовж 1998-2007 років науковцями Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, а пізніше Національного науково-природничого музею НАН України, проводився пошук у межах Гранітно-степового Побужжя, Правобережного Злаково-Лучного Степу, Правобережного Злакового Степу та інших ботаніко-географічних районів місцезнаходжень раритетних видів, що зростають у межах зони прямого або непрямого впливу гідроспоруд з метою організації на їх місці мережі заповідних об'єктів.

У регіоні були відібрані 27 пріоритетних територій, що мають високий созологічний статус; 24 з них, після затвердження Миколаєвською облрадою, поповнили регіональну природно-заповідну мережу. Нові заповідні об’єкти містять великі життєві популяції – до 95 відсотків всіх раритетних видів, у тому числі популяції, яким завдана шкода при заповненні Олександрівського водосховища та будівництві ТГАЕС.

25 червня 2013 року Миколаївською обласною держадміністрацією був погоджений План дій щодо впорядкування території РЛП «Гранітно-степове Побужжя» (створений у 1994 р.)  та роширення території НПП «Бузький Гард» (створений у 1994 р.). 26 серпня 2015 року виїзна розширена міжвідомча нарада з питань будівництва Ташлицької ГАЕС, яка відбулася у ВП ЮУАЕС у м. Южноукраїнськ, одноголосно вирішила сприяти у виконанні зазначеного комплексного Плану дій та передбачити кошти у складі фінансування будівництва Ташлицької ГАЕС на компенсацію екологічних втрат НПП «Бузький Гард» та РЛП «Гранітно-степове Побужжя».

Інтродукція культивування та реінтродукція раритетних видів

Поряд із охороною рідкісних та зникаючих видів рослин в місцях їх природного зростання важливе значення має їх вирощування та охорона поза межами природних місцезростань. Завдяки реінтродукції цих видів з зони впливу ТГАЕС у природні екофітони долини р. Південний Буг їх місцеві втрачені та трансформовані популяції відновлюватимуться до нормального стану.

Пряма репатріація раритетних ендемічних видів

Необхідна пряма репатріація (переселення) окремих раритетних видів рослин з зон затоплення, або зміни гідро-термоедафічних фітоградієнтів їх місцезростань на території з подібними еколого-ценотичними умовами, покращення природних та створення нових штучних локальних популяцій. Для багатьох видів, які показали негативний результат по інтродукції, репатріації та культивуванні, як природоохоронний захід збереження їх в умовах поза межами природних місцезростань, може бути запропоноване кріозбереження їх генофонду (насінневого матеріалу) у Національному кріобанку м. Харкова.

6.3.2.5 Комплексний музей у м. Южноукраїнськ

Уточненим проектом завершення будівництва ТГАЕС передбачене будівництво нової будівлі Комплексного музею в м. Южноукраїнськ, з експозиціями археології, тваринного і рослинного світу регіону, геології, історії регіону і енергетики.

6.3.2.6 Рекреаційне використання Олександрівського і Прибузького водосховищ

Вибір місць для рекреаційного використання проводиться відповідно до функціонально-екологічного районування акваторії водосховищ і прибережної зони.

Надалі необхідна розробка проекту рекреаційного використання зони Олександрівського водосховища.

6.3.2.7 Моніторинг навколишнього природного середовища в зоні впливу Ташлицької ГАЕС

В даний час ведеться комплексний геоекологічний моніторинг зони впливу ТГАЕС і Олександрівського водосховища ДУ «ІГНС НАН України», Національним науково-природничим музеєм НАН України, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, ТОВ «Геотехнологія», УкрНДІЕП Мінприроди України і ін. Починаючи з 1998 року на об’єкті здійснюється екологічний моніторинг, який включає: спостереження за гідрометеорологічним, гідрохімичним режимами, радіоекологічним станом водних об'єктів і прилеглої території, санітарно-гігієнічним станом водойм, станом флори і фауни територій, прилеглих до водних об'єктів, геодинамічними і екзогенними процесами.

Результати моніторингу за 10 років спостережень отримали позитивну оцінку: Мінприроди України вих. №7825/22/10-09 від 05.06.2009 р.; МОЗ України вих. №7.04-58/2128 від 10.08.2009 р.; НАН України вих. №139/1032-8 від 04.06.2009 р. і були опубліковані окремою монографією.

## 6.4. Комплексна оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє середовище за умови реалізації запроектованих природоохоронних заходів. Екологічний ризик планованої діяльності

Заплановані природоохоронні компенсаційні заходи, в рамках реалізації проекту «Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС» практично виконані в обсязі пускового комплексу, і відповідають встановленим обов’язковим умовам реалізації проектних рішень щодо заповнення Олександрівського водосховища, згідно з висновком екологічної експертизи Міністерства екології та природних ресурсів України № 9/2-1/2-430, та висновком Центральної служби Укрінвестекспертизи щодо проекту будівництва Ташлицької ГАЕС №32 від 31.01.2009 р.

Аналіз і узагальнення результатів комплексного геоекологічного моніторингу, який здійснюється в зоні впливу ТГАЕС і Олександрівського водосховища починаючи з 1998 року, дали змогу отримати науково обгрунтовану комплексну інформацію щодо екологічної ситуації, яка склалась у зв’язку з будівництвом і введенням в експлуатацію Ташлицької ГАЕС і підняттям рівня Олександрівського водосховища до проектних відміток НПР 14,7 і 16,0 м.

Основними висновками моніторингових спостережень є:

1. Незважаючи на значну зарегульованість стоку водосховищами та екстенсивну господарську діяльність у басейні р. Південний Буг, водність річки за багаторічний період не зменшилась.

2. На посту смт. Олександрівка  (нижче зони впливу ТГАЕС)  порівняно  з постом м. Первомайськ (вище зони впливу ТГАЕС) за весь період експлуатації Олександрівського водосховища і першої черги Ташлицької ГАЕС абсолютні значення фізико-хімічних показників якості води практично не змінились. Це засвідчує, що експлуатація ТГАЕС та об’єктів прилеглої інфраструктури не впливає на хімічний склад води р. Південний Буг.

За жодним із показників хімічного складу не виявлено відмінності води верхньої і нижньої ділянок контрольованої частини р. Південний Буг.

3. Санітарно-гігієнічний стан води відкритих водойм у зоні впливу Ташлицької ГАЕС у цілому характеризується як помірно неблагополучний. Будівництво та експлуатація Ташлицької ГАЕС, як і експлуатація ЮУАЕС, не є головними чинниками, що визначають наявний санітарно-гігієнічний стан цих водойм.

Підняття рівня води у Александрівському водосховищі до відміток НПР 14,7 і 16,0 м сприяло посиленню процесів самоочищення водного середовища через процеси седиментації забруднюючих речовин у донні відклади водойм, у тому числі й речовин-забруднювачів, що адсорбовані на поверхні завислих часточок, а також за рахунок зменшення мутності при гасінні швидкості водного потоку у верховій частині водосховища. У цілому в р. Південний Буг нижче створу Олександрівської ГЕС передбачається деяке поліпшення ряду показників якості води.

4. Результати режимних спостережень по свердловинах стаціонарної мережі показали, що виклинювання підпору підземних вод від урізу водосховища через рік після заповнення Олександрівського водосховища до відмітки НПР 14,7 м, тобто коли рівні  підземних вод вже сформувалися, становить 20–30 м, а у районі с. Прибужжя – 120 м. Таким чином, дані режимних спостережень підтверджують проектні дані щодо відсутності небезпечних процесів, які можуть загрожувати життєдіяльності існуючих населених пунктів, що розташовані на березі водосховища.

5. За даними моніторингу екзогеодинамічних процесів у зоні впливу Ташлицької ГАЕС та Олександрівського водосховища ( протягом 2005–2014 рр.), встановлено, що найнесприятливішими для функціонування Олександрівського водосховища є ерозійно-зсувні абразивні процеси, якими зумовлюється надходження додаткових мас уламкового матеріалу в ложе водосховища.

6. Результати контролю радіоекологічного стану водних об'єктів і прилеглих територій РЛП «Гранітно-Степове Побужжя» підтверджують у цілому задовільний стан за всіма контрольованими показниками (у першу чергу за показниками вмісту техногенних радіонуклідів) і відсутність негативного впливу від робіт, пов’язаних із будівництвом і введенням в експлуатацію об’єктів інфраструктури Ташлицької ГАЕС.

7. У зоні впливу Ташлицької ГАЕС та Олександрівського водосховища, за результатами натурних спостережень, виявлено місцезростання 49 видів судинних рослин, що мають міжнародний, національний та регіональний созологічні статуси, оскільки  вони занесені до «Червоної книги України» (23 види); «Списку судинних рослин Миколаївської області, що потребують охорони» (19 видів); «Європейського червоного списку видів тварин і рослин, що перебувають на грані зникнення» (8 видів), «Світового червоного списку»− «Red List of threatened Plants» (7 видів). А також відмічено близько 300 видів наземних хребетних тварин – представників чотирьох класів (амфібії, плазуни, птахи, ссавці), з яких найбільш численною групою є птахи (211 видів), а найменш численною – земноводні (9 видів). Проміжне місце за видовим різноманіттям посідають ссавці (70 видів) і плазуни (13 видів). Зареєстровано 31 вид наземних комах, 3 види риб, 3 види плазунів, 19 видів птахів і 7 видів ссавців, що занесені до «Червоної книги України» і які можуть трапитись в зоні впливу Ташлицької ГАЕС.

8. Підняття рівня Олександрівського водосховища до відміток НПР 20,7 м не призведе до істотних змін популяцій раритетних видів. Проте їх сучасний стан викликає занепокоєння у зв’язку з посиленням таких антропогенних чинників як рекреація, надмірний випас, сінокосіння, прокладання доріг і комунікацій, кар’єрні розробки тощо, що призводить до зниження їх популяційної стабільності.

9. Моніторингові спостереження показали, що з заповненням Олександрівського водосховища до відміток НПР 14,7 і 16,0 м і підтриманням в ньому стабільного рівня створюються позитивні умови для зменшення процесів синантропізації природних флористичних комплексів та інвазійних процесів у регіоні.

На основі аналізу отриманих даних та експертних оцінок можна прогнозувати позитивну тенденцію до стабілізації екологічної обстановки і при підвищенні рівня Олександрівського водосховища до відмітки НПР 20,7 м.

Дані результатів комплексного геоекологічного моніторингу зони впливу Ташлицької ГАЕС та Олександрівського водосховища при заповненому водосховищі до відміток НПР 14,7 і 16,0 м і з урахуванням наявних прогнозних модельних та експертних оцінок підтверджують висновок екологічної експертизи щодо можливості заповнення Олександрівського водосховища до відмітки 20,7 м.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

Закон України «Про ратифікацію Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті», № 534-XIV від 19.03.1999 р.

Закон України «Про ратифікацію Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля», № 832-XIV від 06.07.1999 р.

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» № 1264-XII від 25.07.1991р.

Закон України «Про екологічну експертизу» №45/ 95-ВР від 09.02.1995 р.

Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» №39/ 95-ВР від 08.02.1995 р.

Закон України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення» № 2861-IV від 08.09.2005 р.

ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Держбуд України, 2004 р.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань з питань використання ядерної енергії та радіаційної безпеки» № 1122 від 18.07.1998 р.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля» № 771 від 29.06.2011 р.

«Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) підняття рівня Олександрівського водосховища до проектної відмітки 20,7 м». ДУ «ІГНС НАН України», ДП «Екоінформ», 2016 р.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про перелік видів діяльності та об‘єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку» від 27.07.1995 № 554.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи» від 31.10.2007 № 1269.

Рекомендації щодо відображення у матеріалах ОВНС (у складі ТЕО, проектів) переваг обраного варіанту розміщення об’єкту проектування (аспекти ОВНС, на які необхідно звертати увагу при здійсненні держекоекспертизи. Мінприроди України, 2008.

«Заява про наміри підвищення нормального підпірного рівня (НПР) Олександрівського водосховища на р. Південний Буг до позначки +20,7 м в рамках реалізації проекту «Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС». Газета «Енергетик», м. Южноукраїнськ, 23.09.2015р.

ДП НАЕК «Енергоатом», Ташлицька ГАЕС. Проект «Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС. Введення гідроагрегатів № 3-6. Коригування уточненого проекту. Том 1.1. Загальна пояснювальна записка. 942-1-Т26, ч.2, 2016.

"Південно-Український енергокомплекс. Уточнений проект "Укргідропроект", м. Харків, 1991 р.

Висновки Міністерства енергетики та електрифікації України від 11 грудня 1991 р. № Е-8 по уточненому проекту Ташлицької ГАЕС.

Додаток А   ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ щодо підвищення нормального підпірного рівня (НПР) Олександрівського водосховища на р. Південний Буг до позначки +20,7 м в рамках реалізації проекту «Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС»

Територія Олександрівського водосховища розташована в межах Миколаївської області в долині Південного Бугу між населеними пунктами м. Южноукраїнськ і смт. Олександрівка протяжністю 18 км.

Олександрівське водосховище (ОВ) входить до складу Південноукраїнського енергетичного комплексу в якості нижньої водойми Ташлицької гідроакумулюючої електростанції (ТГАЕС), має комплексне призначення та використовується для гідроенергетики (забезпечення  роботи Олександрівської ГЕС та Ташлицької ГАЕС), зрошування та питного водопостачання.

Планована діяльність буде здійснюватись на існуючому об'єкті і не належить до таких, що становлять підвищену екологічну небезпеку, транскордонний вплив відсутній.

Заповнення Олександрівського водосховища до позначки НПР + 20,7 м здійснюється в інтересах соціально-економічного розвитку України в частині енергозабезпечення, дає реальну можливість забезпечити водогосподарські потреби народного господарства Миколаївської області в рамках реалізації проекту «Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС» у відповідності до розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 р. № 1036-р.

Навесні 2006 року Олександрівське водосховище було заповнено до НПР +14,7 м.

В грудні 2006 року введено в експлуатацію агрегат ТГАЕС № 1.

В серпні 2007 року введено в експлуатацію агрегат ТГАЕС № 2.

Наразі, необхідність підняття НПР обумовлена потребами водокористувачів, оскільки в останні маловодні роки значно понизилася водність річок басейну Південного Бугу, що створило проблеми із забезпечення встановленого розміру санітарних попусків, які повинні складати не менше 17,0 м3/сек.

У 2011 р. Олександрівське водосховище заповнено до позначки НПР + 16,0 м, що збільшило його корисну ємність до 20,95 млн. м3 і регулюючу ємність до 14,0 млн. м3.

Проте, у 2014 році наявна регулююча ємність ОВ в 11,5 млн. м3 дозволила протягом 65 діб забезпечити скидні витрати води нижче греблі Олександрівської ГЕС лише 6,05 – 13,6 м3/сек., що було здійснено за рахунок часткового скиду води з Ладижинського та інших водосховищ у загальному обсязі 9,8 млн. м3. Загальна розрахункова потреба регулюючої ємності та забезпечення санітарного попуску не менше 17,0 м3/сек складає 39,02 млн. м3.

Ще більш катастрофічна екологічна ситуація з дефіцитом водних ресурсів для регулювання  та забезпечення нормального санітарного стану в нижній течії р. Південний Буг спостерігалася влітку та восени 2015 року. З нею пов’язані не лише численні екологічні втрати гідробіонтів у цій частині річки та значні економічні збитки для поливного землеробства, але і соціальні проблеми для населення Миколаївщини.

Результати аналізу даних метеоспостережень свідчать, що на фоні глобального підвищення середньорічних температур, яке відбувається за рахунок глобального потепління, температурні флуктуації в межах зони впливу Олександрівського водосховища практично не помітні. Аналогічна ситуація визначена при аналізі режиму опадів та вітрів.

Наповнення ОВ до позначки НПР +20,7 м значно покращить екологічну ситуацію в нижній частині Південного Бугу в маловодні роки за рахунок створення регулюючої ємності 46 млн. м3  та гарантованого санітарного попуску води нижче Олександрівської греблі не меньше 17,0 м3/сек.

Всі підготовчі роботи (будівельні, інженерно-захисні, зняття родючого шару ґрунту і т.д.), за виключенням санітарної очистки, до заповнення водосховища з відміткою НПР +20,7 м виконані майже в повному обсязі. Тому, використання будівельних механізмів і автотранспорту буде не масовим і розподіленим у часі, у зв’язку з чим забруднення прилеглих територій та атмосферного повітря не очікується.

Починаючи з 1998 р. на об’єкті постійно здійснюється комплексний екологічний моніторинг, який включає: спостереження за гідрометеорологічним, гідрохімічним режимами, радіоекологічним станом водних об'єктів і прилеглої території, санітарно-гігієнічним станом водоймищ, станом флори і фауни територій, прилеглих до водних об'єктів, геодинамічними і екзогенними процесами. До виконання робіт залучаються фахівці Інститутуту геохімії навколишнього середовища НАН України, Національного науково-природничого музею НАН України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ТОВ «Геотехнологія», УкрНДІЕП Мінприроди України і ін.

В рамках комплексного екологічного моніторингу в зоні впливу Ташлицької ГАЕС та Олександрівського водосховища здійснено, оброблено та проаналізовано значний обсяг первинних і фондових даних спостережень за станом довкілля в зоні впливу Ташлицької ГАЕС та Олександрівського водосховища, а також інші матеріали і дані інженерно-дослідних, проектних, спеціальних робіт та досліджень, узагальнення яких дозволило отримати науково-обґрунтовану комплексну інформацію щодо екологічної ситуації, яка склалася у зв’язку з будівництвом та введенням в експлуатацію ТГАЕС та поетапним підняттям рівня Олександрівського водосховища до проектної відмітки + 16,0 м. Узагальнені дані спостережень є репрезентативними і охоплюють усі характерні періоди: до будівництва, під час будівництва АЕС, а також під час пуску та експлуатації Олександрівської ГЕС та першої черги Ташлицької ГАЕС.

Результати моніторингу за 10 років (1998 – 2008 рр.) спостережень отримали позитивну оцінку: Мінприроди України вих. №7825/22/10-09 від 05.06.09 р.; МОЗ України вих. №7.04-58/2128 від 10.08.09 р.; НАН України вих. №139/1032-8 від 04.06.09р. і були опубліковані окремою монографією. В подальшому передбачено виконання робіт у даному напрямку.

На всій території, з урахуванням русла р. Південний Буг, відведеної під будівництво, виконані роботи з переселення мешканців з зони затоплення в смт. Олександрівка та с. Кременчук (45 дворів особистої власності), перенесені із зони впливу водосховища виробничі сільськогосподарські приміщення (45 громадських будівель та інших споруд), з площі 268,4 гектара сільськогосподарських угідь знято родючий шар і проведено землювання на 825 гектарах. На території ложа виконано лісозведення та лісоочистку на площі 223,9 гектара. Кріплення берегів по периметру водосховища виконано на 13,2 км.

З точки зору фахівців обласного управління захисту населення Олександрівський гідровузол і водосховище, мають важливе значення для захисту населення міст і сіл від весняних повеней забезпечуючи регулювання стоку річки.

У соціальному плані введення в експлуатацію Олександрівської ГЕС та першої черги ТГАЕС дозволило відкрити нові робочі місця, збільшити надходження коштів до місцевого бюджету, а також забезпечити надійне транспортне сполучення по греблі ГЕС і мосту між Доманівським і Вознесенським районами.

Заплановані природоохоронні компенсаційні заходи, в рамках реалізації проекту «Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС» практично виконані в обсязі пускового комплексу і відповідають встановленим обов’язковим умовам реалізації проектних рішень по заповненню Олександрівського водосховища, згідно з висновком екологічної експертизи Міністерства екології та природних ресурсів України № 9/2-1/2-430 та висновком Центральної служби Укрінвестекспертизи щодо проекту будівництва Ташлицької ГАЕС №32 від 31.01.2002 р.

Аналіз і узагальнення результатів комплексного геоекологічного моніторингу дали змогу отримати науково обґрунтовану комплексну інформацію щодо екологічної ситуації, яка склалася у зв’язку з будівництвом і введенням в експлуатацію Ташлицької ГАЕС і підняттям рівня Олександрівського водосховища до проектних відміток.

Основними висновками моніторингових спостережень є:

1. Незважаючи на значну зарегульованість стоку водосховищами та екстенсивну господарську діяльність у басейні Південного Бугу, водність ріки за багаторічний період не зменшилась.

2. На посту смт. Олександрівка, порівняно з постом м. Первомайськ за весь період експлуатації Олександрівського водосховища і першої черги Ташлицької ГАЕС абсолютні значення фізико-хімічних показників якості води практично не змінились, це засвідчує, що експлуатація ТГАЕС та об’єктів прилеглої інфраструктури не впливає на хімічний склад води р. Південний Буг.

За жодним із показників хімічного складу не виявлено відмінності води верхньої  і нижньої  ділянок контрольованої частини р. Південний Буг.

3. Санітарно-гігієнічний стан води відкритих водойм у зоні впливу Ташлицької ГАЕС у цілому характеризується як помірно неблагополучний. Будівництво та експлуатація Ташлицької ГАЕС, як і експлуатація ЮУАЕС, не є головними чинниками, що визначають наявний санітарно-гігієнічний стан цих водойм.

Підняття рівня води у водосховищі сприяло посиленню процесів самоочищення водного середовища через процеси седиментації забруднюючих речовин у донні відклади водойм, у тому числі й речовин-забруднювачів, що адсорбовані на поверхні завислих часточок, а також за рахунок зменшення каламутності при гасінні швидкості водного потоку у верховій частині водосховища. У цілому в р. Південний Буг нижче створу Олександрівської ГЕС передбачається деяке поліпшення ряду показників якості води.

4. Результати режимних спостережень по свердловинах стаціонарної мережі показали, що виклинювання підпору підземних вод від урізу водосховища через рік після заповнення Олександрівського водосховища до відмітки НПР + 16,0 м, тобто коли рівні підземних вод вже сформувалися, становить 20–30 м, а у районі с. Прибужжя – 120 м. Таким чином, дані режимних спостережень підтверджують проектні дані щодо відсутності небезпечних процесів, які можуть загрожувати життєдіяльності існуючих населених пунктів, що розташовані на березі водосховища.

5. За даними моніторингу екзогеодинамічних процесів у зоні впливу Ташлицької ГАЕС та Олександрівського водосховища (2005–2014), встановлено, що найнесприятливішими для функціонування Олександрівського водосховища є ерозійно-зсувні абразивні процеси, якими зумовлюється надходження додаткових мас уламкового матеріалу в ложе водосховища.

6. Результати контролю радіоекологічного стану водних об'єктів і прилеглих територій РЛП «Гранітно-Степове Побужжя» підтверджують у цілому задовільний стан за всіма контрольованими показниками (у першу чергу за показниками вмісту техногенних радіонуклідів) і відсутність негативного впливу від робіт, пов’язаних із будівництвом і введенням в експлуатацію об’єктів інфраструктури Ташлицької ГАЕС.

7. У зоні впливу Ташлицької ГАЕС та Олександрівського водосховища, за результатами натурних спостережень, виявлено місцезростання 49 видів судинних рослин, що мають міжнародний, національний та регіональний созологічні статуси, оскільки вони занесені до «Червоної книги України» (23 види); «Списку судинних рослин Миколаївської області, що потребують охорони» (19 видів); «Європейського червоного списку видів тварин і рослин, що перебувають на грані зникнення» (8 видів), «Світового червоного списку» − «Red List of threatened Plants» (7 видів). А також відмічено близько 300 видів наземних хребетних тварин – представників чотирьох класів (амфібії, плазуни, птахи, ссавці), з яких найбільш численною групою є птахи (211 видів), а найменш численною – земноводні (9 видів). Проміжне місце за видовим різноманіттям посідають ссавці (70 видів) і плазуни (13 видів). Зареєстровано 31 вид наземних комах, 3 види риб, 3 види плазунів, 19 видів птахів і 7 видів ссавців, що занесені до «Червоної книги України» і які можуть трапитись в зоні впливу Ташлицької ГАЕС.

Підняття рівня Олександрівського водосховища до відміток НПР + 20,7 м не призведе до істотних змін популяцій раритетних видів. Проте їх сучасний стан викликає занепокоєння у зв’язку з посиленням таких антропічних чинників як рекреація, надмірний випас, сінокосіння, прокладання доріг і комунікацій, кар’єрні розробки тощо, що призводить до зниження їх популяційної стабільності.

8. Моніторингові спостереження показали, що із заповненням Олександрівського водосховища і підтриманням в ньому стабільного рівня створюються позитивні умови для зменшення процесів синантропізації природних флористичних комплексів та інвазійних процесів у регіоні.

За результатами комплексного геоекологічного моніторингу, який здійснюється в зоні впливу Ташлицької ГАЕС і Олександрівського водосховища з 1998 року встановлено реальний стан природного середовища в період будівництва гідротехнічних споруд та поетапного наповнення ОВ.

На основі аналізу отриманих даних та експертних оцінок можна прогнозувати позитивну тенденцію до стабілізації екологічної обстановки при підвищенні рівня Олександрівського водосховища до відмітки НПР + 20,7 м.

Дані результатів комплексного геоекологічного моніторингу зони впливу Ташлицької ГАЕС та Олександрівського водосховища і з урахуванням наявних прогнозних модельних та експертних оцінок підтверджують висновок екологічної експертизи щодо можливості заповнення Олександрівського водосховища до відмітки + 20,7 м.

Відповідно до комплексного висновку Центральної служби Укрінвестекспертизи, щодо проекту завершення будівництва Ташлицької ГАЕС від 31.01.2002 р. №32 підвищення НПР Олександрівського водосховища до + 20,7 м можливе за рішенням місцевих органів Миколаївської області, які здійснюють керування режимом роботи ОВ.

Рішенням міжвідомчої наради, щодо будівництва Ташлицької ГАЕС за участю керівництва Миколаївської області та органів місцевого самоврядування, яка відбулася 26.08.2015 р. на майданчику ТГАЕС в м. Южноукраїнськ та узгодженою «Заявою про наміри підвищення нормального підпірного рівня (НПР) Олександрівського водосховища на р. Південний Буг до позначки + 20,7 м в рамках реалізації проекту «Завершення будівництва Ташлицької ГАЕС», яка опублікована в засобах масової інформації підтверджена необхідність підняття НПР ОВ до позначки + 20,7 м та створення додаткової ємності води 46,1 млн. м3 для забезпечення мінімального допустимого санітарного попуску та задоволення потреб водокористувачів Миколаївської області.

На виконання рішень міжвідомчої наради, в 2015 році ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України», ДП «Екоінформ» було розроблено розділ «Підняття рівня Олександрівського водосховища до проектної відмітки 20,7 м. Оцінка впливу на навколишнє середовище», де наведена оцінка впливу запланованої діяльності на різні аспекти, які в достатній мірі характеризують стан природного середовища.

Більш детальну інформацію щодо планованої діяльності можна отримати за адресою:

Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» ВП «Южно-Українська АЕС» (ДП НАЕК «Енергоатом» ВП ЮУАЕС) Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (Україна, 55000, Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ; http://www/ru/info/official_info; office@sunpp.atom.gov.ua).