ДЕРЖАВНЕ   УПРАВЛІННЯ   МІНЕКОБЕЗПЕКИ

УКРАЇНИ   В   МИКОЛАЇВСЬКІЙ   ОБЛАСТІ

НАЦІОНАЛЬНА   ДОПОВІДЬ

ПРО СТАН НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

м.МИКОЛАЇВ

1997

ЗМІСТ

Стор.

1. Миколаївська область в структурі економічного  простору України  	3

2. Стан  навколишнього  природного  середовища в  Миколаївській

області ...................................................................................................    	 4

2.1. Основні тенденції зміни  стану  навколишнього   природного

середовища у 1996 році   ................................................................		 4

2.2. Грунти .................................................................................................		10

2.3. Надра та мінерально сировинні ресурси .......................................		16

2.4. Водні ресурси ....................................................................................		17

2.5. Атмосферне повітря .........................................................................		25

2.6. Рослинний світ...................................................................................		34

2.7. Біологічні ресурси .............................................................................		37

2.8. Природні території і об'єкти, що підлягають особливій охороні 		40

3. Державний    контроль   у   галузі    охорони навколишнього

природного середовища ......................................................................		42

4. Відходи ...................................................................................................		46

5. Ядерна та радіаційна безпека .............................................................		48

6. Екологічна експертиза ..........................................................................		49

7. Екологічна освіта ...................................................................................		50

8. Висновки ................................................................................................		51

1.МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ В СТРУКТУРІ ЕКОНОМІЧНОГО

ПРОСТОРУ УКРАЇНИ

Провідними галузями промисловості в області є:

електроенергетика (питома  вага  галузі  промисловості у загальному  обсязі продукці  по даним статзвітності за 1996 рік 	-  42.3%);

машинобудування  та металообробка 	-  18.3%;

кольорова металургія            		-  17.2%;

харчова промисловість             		-  11.8%;

легка промисловість               		-   4.6%;

будівельна                        			-   2.2%.

У важких  економічних  умовах   працювали   підприємства області  у  1996  р.  Фактично вироблено продукції за 1996 р. промисловістю області в діючих  цінах - 1585.4 млн. грн.

Темпи зменшення обсягів виробництва відмічені практично по всіх основних галузях промисловості. крім електроенергетики, де темпи приросту обсягів продукції порівняно з попереднім роком склали 1.3%.

Найбільш складна  ситуація  склалась  у  машинобудівному комплексі, промисловості будівельних матеріалв,  харчової та легкої промисловості.

Темпи зниження   обсяга  промислової  продукції  по  цих галузях склали:

у промисловості будівельних матеріалів 	- 48.0%;

у дереввообробці					- 40.2%;

харчової промисловості                 		- 37.7%.

у машинобудівному комплексі 			- 28.4%,

в т.ч. суднобудівна промисловість 	- 26.3%, електронна промисловість - 61.6%;

легкої промисловості                 			- 13.4%;

Погіршилась  ситуація  з  виробництвом  сільгосппродукції. 	Не відбулось позитивних змін на  транспорті.

2. СТАН НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В

МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

2.1. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІН СТАНУ

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Гідрохімічні спостереження за станом забруднення поверхневих вод суші проводились на 7 річках, 1 лімані, 1 водосховищі. Води річок та лиману забруднені  в основному сполуками азоту  (амоній солевий, нітрити) та важкими металами (залізо загальне, мідь, цинк, нікель), в Ташлицькому водосховищі високі мінералізація, хлориди, сульфати.

Як і у попередні роки значну роль у забрудненні річок та лиману відігравала незадовільна робота очисних споруд. Рівень же забруднення в порівнянні з 1993-1995 р.р. майже не змінився, що пояснюється спадом виробництва, а не поліпшенням роботи локальних очисних споруд підприємств.

У пониззях р.П.Буг та Бузькому лимані в зв’язку з згінно-нагонними явищами кількість хлоридів, сульфатів, сухого залишку весь час змінюється мінералізація від 4.0 до 12 г/л. На кількість хлоридів в червні - жовтні значний вплив вчинив спалах холери в Миколаївській області, в окремі періоди їх концентрація перевищувала 7 г/л.

Серед малих річок області підвищеним рівнем забруднюючих речовин відрізняється притока р.Інгулець - р.Вісунь, та притока р.П.Буг - р.Мертвовод.

Огляд стану поверхневих вод та спостереження  за скидами підприємств, які здійснюють скид в водойми області, підтверджує не тількі істотне значення антропогенного тиску, а також моральний та фізичний знос очисного обладнання, технологій.

По результатах контролю забруднення повітря викидами підприємств у 1996 році перевищень ГДВ не виявлено. На основних підприємствах-забруднювачах атмосфери - Ольшанському цемзаводі, ТЕЦ, цукрових та суднобудівних заводах  - спостерігався спад виробництва, що обумовило зменшення техногенного тиску на атмосферу регіона.

|  | УСЕРЕДНЕНІ ДАНІ ЗА 1996 РІК ПО ПУНКТАХ (СТВОРАХ) РІЧКОВИХ БАСЕЙНІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| --- | --- |
| Табл.1 |

| № пункту створу | Назва пункту, створу | Зважені речовини мг/л | Сухий залишок мг/л | Хлориди мг/л | Сульфати мг/л | Амоній солевий мг/л | Нітрити мг/л | Нітрати мг/л | БСК5 мг/л | Залізо загальне мг/л | Фосфати мг/л | Цинк мг/л | Нікель мг/л | Мідь мг/л | Хром загальн. мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 02П ств.1 | р.Південний Буг - вище м.Первомайська | 14,7500 | 519,0000 | 79,3000 | 83,0000 | 0,3120 | 0,0120 | 12,8000 | 4,9000 | 0,2140 | 0,0800 | 0,0280 | 0,0180 | 0,0800 | 0,0000 |
| 02П ств.4 | р.Південний Буг - нижче скиду ОС м.Первомайська | 25,0000 | 361,0000 | 59,6000 | 102,4000 | 0,8800 | 0,0400 | 8,1000 | 3,6900 | 0,2300 | 0,1280 | 0,0100 | 0,0260 | 0,0380 | 0,0000 |
| 03П ств.1 | р.Південний Буг - вище скиду продувочних вод Ташлицького водосховища (водозабір) | 5,8000 | 476,0000 | 50,1300 | 66,6000 | 0,1240 | 0,0120 | 5,9000 | 5,3300 | 0,0470 | 0,0710 | 0,0470 | 0,0100 | 0,0480 | 0,0000 |
| 04П ств.1 | р.П.Буг - с.Олександрівка, вище м.Вознесенськ | 106,2500 | 385,7500 | 45,2200 | 75,3800 | 0,0900 | 0,0500 | 7,1900 | 5,7200 | 0,6700 | 0,1520 | 0,0410 | 0,0650 | 0,0690 | 0,0000 |
| 05П ств.1 | р.П.Буг - с.Раково, вище скиду ОС м.Вознесенська | 67,8300 | 501,7500 | 46,6100 | 91,5200 | 0,1800 | 0,0370 | 9,0400 | 3,9600 | 0,4700 | 0,0900 | 0,0240 | 0,0470 | 0,0480 | 0,0270 |
| 05П ств.3 | р.П.Буг - с.Н.Григорівка, нижче скиду ОС м.Вознесенськ | 95,2500 | 518,5000 | 57,7800 | 94,6000 | 0,2800 | 0,0510 | 11,8000 | 3,0900 | 0,7200 | 0,0960 | 0,0360 | 0,0650 | 0,0590 | 0,0440 |
| 06П ств.1 | р.П.Буг - м.Н.Одеса на рівні річкової пристані | 131,8000 | 475,3000 | 48,7900 | 83,7400 | 0,2700 | 0,0360 | 4,5900 | 4,3200 | 0,8100 | 0,0800 | 0,0290 | 0,0760 | 0,0490 | 0,0670 |
| 07П ств.1 | р.П.Буг - смт.Ольшанське, вище скиду ОС - МГДЗ (гідролізно-дріжджевого заводу) | 0,0000 | 310,0000 | 28,4000 | 50,3000 | 0,6100 | 0,1070 | 23,2500 | 0,7500 | 0,0750 | 0,0390 | 0,0000 | 0,0180 | 0,0490 | 0,0000 |
| 07П ств.3 | р.П.Буг - смт.Ольшанське, нижче скиду ОС МГДЗ | 17,0000 | 387,0000 | 31,8600 | 53,8000 | 0,4800 | 0,4270 | 25,3800 | 1,8600 | 0,1140 | 0,0570 | 0,0200 | 0,0310 | 0,0630 | 0,0000 |
| 08П ств.1 | Бузький лиман - м.Миколаїв, "Родники" | 36,7500 | 4994,0000 | 2572,3000 | 240,1000 | 0,5480 | 0,0730 | 3,6400 | 1,9700 | 0,0610 | 0,1580 | 0,0000 | 0,0140 | 0,0040 | 0,0080 |
| 08П ств.2 | Бузький лиман - р-н Варварівського мосту | 51,0700 | 4975,0000 | 2277,5000 | 254,2000 | 0,5300 | 0,0540 | 7,7900 | 1,8400 | 0,1110 | 0,1290 | 0,0250 | 0,0160 | 0,0490 | 0,0020 |
| 08П ств.5 | Бузький лиман - р-н річкового порту | 66,6700 | 7525,7000 | 3562,6000 | 335,7000 | 0,6360 | 0,0240 | 4,8200 | 4,5000 | 0,0760 | 0,1470 | 0,0013 | 0,0270 | 0,0210 | 0,0020 |
| 08П ств.7 | Бузький лиман - водозабір НТЕЦ | 19,0000 | 2829,4000 | 1362,5000 | 139,7000 | 0,3510 | 0,0840 | 10,8500 | 4,3100 | 0,0690 | 0,1850 | 0,0060 | 0,0340 | 0,0120 | 0,0000 |
| 08П ств.8 | Бузький лиман - р-н Морпорту (1 пристань) - нижче скидів ЧСЗ та НТЕЦ | 49,0000 | 5328,5000 | 2622,3000 | 329,1500 | 1,3000 | 0,0840 | 10,5000 | 4,4100 | 0,0390 | 0,1220 | 0,0260 | 0,0200 | 0,0400 | 0,0000 |
| 08П ств.9 | Бузький лиман - вище скиду ТО вод НПП "Машпроект" | 65,7500 | 4462,0000 | 2121,9700 | 398,8000 | 0,7520 | 0,0440 | 11,5500 | 5,0500 | 0,1530 | 0,0650 | 0,0230 | 0,0210 | 0,0190 | 0,0000 |
| 08П ств.11 | Бузький лиман - нижче скиду ТО вод НПП "Машпроект" | 174,7500 | 4650,5000 | 2009,5000 | 263,8000 | 1,3000 | 0,0400 | 11,5800 | 7,3000 | 0,2220 | 0,0580 | 0,0240 | 0,0240 | 0,0150 | 0,0015 |
| 08П ств.12 | Бузький лиман - вище скиду ТО вод з-ду "Океан" | 85,5000 | 4731,7000 | 2562,9000 | 207,4000 | 1,1800 | 0,0980 | 15,1300 | 5,5000 | 0,1350 | 0,0610 | 0,0300 | 0,0460 | 0,0370 | 0,0200 |
| 08П ств.14 | Бузький лиман - нижче скиду ТО вод заводу "Океан" | 102,0000 | 4935,0000 | 2375,5000 | 272,2000 | 0,7210 | 0,0460 | 17,9900 | 4,8900 | 0,1500 | 0,0700 | 0,0330 | 0,0450 | 0,0330 | 0,2000 |
| 010П ств.1 | Бузький лиман - акваторія МГЗ (Миколаївського глиноземного заводу) | 26,0000 | 5442,0000 | 2144,0000 | 363,3000 | 0,2200 | 0,0120 | 11,8000 | 6,5500 | 0,2200 | 0,0950 | 0,0690 | 0,0000 | 0,0170 | 0,0000 |
| 011П ств.1 | Бузький лиман - с.Парутіно |
|  | ВІДБІР ПРОБ НЕ ПРОВОДИВСЯ |
|  | 012П ств.1 | р.Кодима - м.Кр.Озеро, на кордоні з Одеською обл. | 0,0000 | 1044,0000 | 164,0000 | 230,4000 | 0,2700 | 0,0700 | 10,5000 | 3,0300 | 0,2380 | 0,1570 | 0,0180 | 0,0240 | 0,0280 | 0,0000 |
| 013П ств.1 | р.Кодима - с.Кінецьпіль, 1км вище гирла | 17,0000 | 579,3000 | 72,9000 | 53,1300 | 0,8300 | 0,0150 | 15,2400 | 5,3900 | 0,1260 | 0,0970 | 0,0140 | 0,0240 | 0,0940 | 0,0000 |
| 016П ств.1 | р.Синюха - м.Первомайськ, вище гирла | 14,2000 | 480,0000 | 47,6000 | 77,9000 | 0,4590 | 0,0790 | 12,0900 | 5,2800 | 0,1070 | 0,0160 | 0,0280 | 0,0160 | 0,0380 | 0,0000 |
| 018П ств.1 | р.Мертвовод - смт.Братське, нижче селища | 64,2500 | 2082,5000 | 297,6000 | 288,8000 | 0,7050 | 0,0730 | 15,1600 | 4,3900 | 0,1090 | 0,0270 | 0,0240 | 0,0180 | 0,0280 | 0,0000 |
| 019П ств.1 | р.Мертвовод - м.Вознесенськ, вище скиду консервного заводу | 87,3800 | 769,0000 | 115,6500 | 175,3000 | 0,3300 | 0,0850 | 13,7000 | 7,0500 | 0,5410 | 0,0800 | 0,0280 | 0,1290 | 0,0540 | 0,0240 |
| 020П ств.1 | р.Інгул с.Розанівка на кордоні з Кіровоградською областю | 0,0000 | 529,0000 | 55,9100 | 143,9000 | 1,1800 | 0,1030 | 0,3400 | 3,7000 | 0,0170 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0410 | 0,0990 | 0,0000 |
| 022П ств.1 | р.Інгул - м.Миколаїв, вище скиду ТО вод ДП "З-д ім.61 Комунара" | 63,4500 | 2590,0000 | 977,2000 | 305,0000 | 0,7200 | 0,8900 | 18,5000 | 4,2600 | 0,1100 | 0,1430 | 0,0840 | 0,0440 | 0,3340 | 0,0000 |
| 022П ств.3 | р.Інгул - м.Миколаїв, р-н Інгульського моста, нижче скиду ДП "З-д ім.61 Комунара" | 55,6700 | 5541,0000 | 2487,4300 | 417,6000 | 0,6150 | 0,0370 | 5,3800 | 3,0900 | 0,1790 | 0,1470 | 0,0220 | 0,0120 | 0,0470 | 0,0010 |
| 023П ств.1 | р.Інгулець - с.Євгеновка, вище гирла р.Вісунь, на кордоні з Херсонською областю | 74,7500 | 3122,0000 | 1082,2000 | 503,7000 | 0,8300 | 0,0380 | 5,3000 | 8,8900 | 0,2100 | 0,0160 | 0,0900 | 0,0310 | 0,0190 | 0,0000 |
| 024П ств.1 | р.Інгулець - м.Снігурівка, р-н головної насосної станції | 19,3300 | 2814,0000 | 1064,6000 | 619,6000 | 0,1290 | 0,0590 | 9,6000 | 2,9600 | 0,1590 | 0,6800 | 0,0350 | 0,0840 | 0,0590 | 0,0000 |
| 025П ств.1 | р.Інгулець - с.Олександрівка, на кордоні з Херсонською областю | 89,5000 | 2566,0000 | 967,2000 | 580,0000 | 0,4300 | 0,0350 | 1,6000 | 6,5900 | 0,2670 | 0,0380 | 0,0150 | 0,0660 | 0,0410 | 0,0000 |
| 026П ств.1 | р.Вісунь - с.Євгенівка, вище гирла | 67,5000 | 4760,0000 | 1246,9000 | 1068,0000 | 1,2100 | 0,0080 | 2,8000 | 7,2600 | 0,1680 | 0,0480 | 0,0150 | 0,0650 | 0,0410 | 0,0000 |
| 031П ств.1 | Чорне море - м.Очаків, вище міста, район скиду ОС міста | 25,0000 | 10264,0000 | 4236,9000 | 556,9000 | 0,8570 | 0,0170 | 5,9000 | 8,5500 | 0,0190 | 0,0150 | 0,4500 | 0,0130 | 0,0530 | 0,0050 |
| 031П ств.3 | Чорне море - м.Очаків в межах міста, акваторія порту | 2,0000 | 3121,0000 | 1212,3000 | 202,9800 | 0,4600 | 0,0150 | 0,0000 | 10,7300 | 0,0480 | 0,0100 | 0,0000 | 0,0210 | 0,0460 | 0,0000 |

КАТАЛОГ ВИЯВЛЕНИХ ДІЛЯНОК ПІДЗЕМНИХ ВОД

Табл. 2

| Ділянка та осередок забруднення, його місцезнаходження | Геологічний індекс забруднення водоносного горизонту | Характеристика ділянки забруднення | Основні забруднюючі та їх склад, мг/дм3 | Джерело забруднення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Братський район |
| с. Новомар’ївка | AR-PR |
| NO3 - 33.7 | побутове |
| с. Широке | Q |
| NO3 - 42.1 | побутове |
| c. Обухівка | Q |
| NO3 - 69.9 | побутове |
| с. Новомар’ївка | Q |
| NO3 - 34.9 | побутове |
| Вознесенський район |
| с. Тимирязівка | NiS2 |
| NO3 - 23.0 | побутове |
| Миколаївський район |
| с. Трикрати | NiS3 |
| NH4 - 1.3 | побутове |
| м.Миколаїв з-д будматеріалів | NiS3 |
| NO3 - 182 | побутове |
| м.Миколаїв птахокомбінат | NiS3 |
| NO3 - 44 | побутове |
| м. Миколаїв |
|  | NO3 - 21.7 | побутове |
| Первомайський район |
| Кодимський кар’єр | AR-PR |
| NO3 - 22.1 | побутове |
| Болеславчиків кар’єр | AR-PR |
| NO3 - 22.1 | побутове |

ДАНІ ГІДРОХІМІЧНИХ ДОСЛІДІВ СТАНУ ЗАБРУДНЕННЯ
ГИРЛА ПІВДЕННОГО БУГУ ТА БУЗЬКОГО ЛИМАНУ

ЗА ПЕРІОД 1992-1996 Р.Р.

Табл 3

Ингридиет

Характе

| ристика | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПДК

мг/л

НВ, мг/л

середн.

макс.

0.46

4.94

0.38

4.92

0.40

3.36

0.30

1.70

0.32

1.45

0.05

0.05

СПАР, мг/л

середн.

макс

<0.03

0.08

<0.03

0.17

<0.03

0.08

<0.02

0.04

<0.02

0.34

0.1

0.1

Феноли, мг/л

середн.

макс.

<0.003

0.016

<0.004

0.025

<0.003

0.016

<0.002

0.014

<0.003

0.025

0.001

0.001

Азот амонійний,мг/л

середн.

макс.

0.18

0.73

0.15

1.03

0.07

0.25

0.02

0.46

0.05

| 0.39 | 0.39 |
| --- | --- |
| Нітрити, мг N /л |

середн.

макс.

0.016

0.047

0.016

0.073

0.018

0.046

0.020

0.055

0.016

| 0.150 | 0.02 |
| --- | --- |
| Нітрати, мг N/л |

середн.

макс.

0.34

1.40

0.30

1.51

0.28

0.93

0.32

1.27

0.20

| 1.96 | 9.1 |
| --- | --- |

Азот загальний,

мг/л

середн.

макс.

1.12

3.10

1.18

3.83

1.10

7.34

1.48

2.86

1.08

| 6.55 |
| --- |
|  | Фосфор загальний, мг/л |

середн.

макс.

0.28

0.95

0.29

0.58

0.27

0.54

0.30

0.57

0.30

| 1.03 |
| --- |
|  | ХОП,нг/л ( - ГХЦГ |

середн.

макс.

<2

12

<1

3

<1

3

<1

2

-

-

полное

отсутствие

ХОП, нг,л j - ГХЦГ

сердн.

макс.

< 1

10

<1

4

<1

6

<2

3

-

| - | в воде |
| --- | --- |

Розчинений кисень

(пов.) мг/л

середн.

мін.

11.30

4.74

12.55

4.07

11.69

4.37

11.27

2.77

10.46

5.63

не нижче 6.0

- “ -

Розчинний кисень

(дно), мг/л

середн.

мін.

5.54

н.обн.

4.71

н.обн.

5.74

0.33

4.08

н.обн.

3.94

н.обн.

не нижче 6.0

- “ -

Розчинний кисень, % насичення (пов.)

середн.

мін.

104

45

112

62

106

53

104

33

96

40

Розчинний кисень

% насичення (дно)

середн.

мін.

54

н.обн.

47

н.обн.

47

н.обн.

60

4

40

н.обн.

47

н.обн.

Солоність, % (пов.)

середн.

макс.

4.20

9.84

2.76

8.13

3.05

7.99

3.27

13.08

3.35

| 8.72 |
| --- |
|  | Солоність, % (дно) |

середн.

макс.

8.24

15.68

7.28

15.38

6.20

15.73

7.15

15.30

11.45

17.33

2.2 Грунти

Серед загальних типів грунтів в області  переважають чорноземи звичайні, середньо - і малогумусні на півночі, чорноземи південні малогумусні, каштанові і темно-каштанові, слабо і середньосолонцюваті на крайньому півдні, середньо-і слабозмиті.

На підставі аналізу земельного фонду області за 1994-96 роки слід відзначити, що площа ріллі зменшилась на 0.5 тис.га. Дані про земельний фонд області наведені в таблиці 4. Наведені також дані про відведені землі підприємствам та установам в постійне та довгострокове користування для  несільськогосподарських потреб в табл. 5, землі, відведені грамадянам (фермерські господарства) - в табл. 6.

В 1996р. рекультивовано 73.0 га земель, в т.ч. під сільськогосподарськими

угіддями20.0га, лісові насадження - 27.0 га, під водоймами - 26.0га. В той же час, в області 3047.0 га порушених земель, а 1613.0га підлягають рекультивації.Рекультивовані землі до порушених  в 1994 році складають 10.3%,в 1995 - 1.5%, в 1996 - 2.3% (табл. 7).

Станом на 01.01.97р. приватизовано 1255.1 тис.га, з них  колективними сільськогосподарськими підприємствами 1188.0 тис.га, сільскогосподарськими акціонерними товариствами 66.4 тис.га.Всього в області намічується 357 колективних сільськогосподарських підприємств, із них 15 сільськогосподарських акціонерних  товариств.

Для садових і городних ділянок, а також індивідуального будівництва використовується 97.5 тис.га угідь; відведено 6.6 тис.га під садові ділянки і 6.4 тис.га під городи; під дачне і гаражне будівництво - 0.2 тис.га.

Одна з найважливіших задач у охороні земель - захист їх від забруднення і псування, підвищення родючості грунтів. За останні десятиріччя вміст гумусу знизився на 0.1%.

Вміст гумусу в грунтах області відносно невисокий і складає в основному від 1.5 до 5%. Більш високий вміст  гумусу (4 - 6%) відмічено в грунтах північно-західної частини області, в основному в чорноземах звичайних.

В напрямку південного сходу вміст гумусу в грунтах (чорноземи південні) зменьшується і складає в чорноземах південних 3 - 4%, а в темнокаштанових грунтах - 1.0 - 2.0%. В цілому по області грунти з низьким складом гумусу (0 - 3%) займають близько 400 тис.га. Найбільші площі таких грунтів в Очаківському, Жовтневому, Березанському і Снігурівському районах.

На грунти з середнім і підвищеним вмістом гумусу (4 - 6%) в цілому по області приходиться близько 990 тис.га або 70% ріллі.

В останні роки різко знизилось внесення в грунти як органічних так і мінеральних добрив. В 1996 році по області в середньому внесено органічних - 0.8 тонн на 1 га ріллі, мінеральних 0.006 тонн на 1 га ріллі, що  призвело не тільки до недобору  врожаю, але і до деградації грунтового покриву, і в першу чергу, до помітного зниження в  грунтах гумусу. Так, по Степу щорічні втрати гумусу складають 0.5 - 0.6т/га.

Для бездефіцитного балансу гумусу в грунті науково обгрунтована норма внесення органічних добрив для багарних грунтів нашої області 8 - 10т/га, а на зрошенні - 18-20т/га.

Дані про внесення органічних і мінеральних добрив наведені в табл. 8.

Крім  недостатнього внесення органічних добрив та їх якісних характеристик і зберігання, причинами зниження родючості грунтів є: низький процент багаторічних трав в структурі посівних площ, порушення ведення науково - обгрунтованного засобу господарювання, недостатнє проведення протиерозійних і грунтозахисних заходів, що особливо важливо, оскільки 40% сільгоспугідь області терплять від водної ерозії.

На протязі з 1994 по 1996 рік спостерігається тенденція скорочення застосування пестицидів в області, причиною якої являється дорожнеча хімічних та біологічних препаратів і неспроможність господарств. Дані застосування пестицидів наведені в табл. 9. 128 господарств не мають  необхідних умов для зберігання мінеральних добрив, а 109 господарства не мають складів для зберігання отрутохімікатів.

ТАБЛИЦЯ  4

ДАНІ ПРО ЗЕМЕЛЬНИЙ ФОНД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

тис га

|  | 1994 р. | 1995 р. | 1996 р. |
| --- | --- | --- | --- |

до 1995 р.

| + - |
| --- |
| Загальна земельна площа | 2458.5 | 2458.5 | 2458.5 | - |
| в т.ч. сільськогосподарські угіддя | 2073.4 | 2020.6 | 2019.2 | - 1.4 |
| з них: рілля | 1700.1 | 1703.1 | 1702.6 | - 0.5 |
| багаторічні насадження | 42.1 | 41.6 | 40.7 | - 0.9 |
| залежі | - | - | - | - |
| сіножаті | 5.5 | 5.1 | 5.1 | - |
| пасовища | 270.5 | 270.8 | 270.8 | - |

ТАБЛИЦЯ 5

ВІДОМОСТІ ПРО ЗЕМЛЮ, ВИДІЛЕНУ ДЛЯ НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ

ПОТРЕБ У ПОСТІЙНЕ І ДОВГОСТРОКОВЕ ВИКОРИСТАННЯ

|  | 1994 р | 1995 р | 1996 р. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всього виділено земель, тис.га | 0.6 | 0.6 | 0.2 |
| в т.ч. сільгоспугідь, тис.га | 0.5 | 0.6 | 0.1 |
| з них: рілля, тис. га | 0.4 | 0.5 | 0.1 |
| з виділених земель відведено під ліс, тис. га | - | 0.3 | - |
| з них: сільгоспугідь, тис.га | - | - | - |
| відведено під населені пункти, тис.га | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
| відведено під гідротехнічні споруди, тис.га | 0.1 | - | - |
| відведено під природоохоронні установи, тис.га | - | - | - |

ВІДОМОСТІ ПРО ЗЕМЛІ ВІДВЕДЕНІ ГРОМАДЯНАМ

(ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА)

Таблиця 6

|  | 1 9 9 4 р. |
| --- | --- |
|  | 1 9 9 5 р. |
|  | 1 9 9 6 р. |
|  | кількість господарств |

площа,

| га | в т.ч. угіддя, га | кількість господарств |
| --- | --- | --- |

площа,

| га | в т.ч. угіддя, га | кількість господарств |
| --- | --- | --- |

площа,

га

в т.ч.

| угіддя,га |
| --- |
| Арбузинський | 127 | 3991 | 3991 | 127 | 4096 | 4071 | 131 | 4235 | 4234 |
| Баштанський | 1096 | 7482 | 7447 | 986 | 8968 | 7777 | 923 | 9047 | 8987 |
| Березанський | 215 | 7673 | 7658 | 234 | 8832 | 7558 | 223 | 8642 | 8621 |
| Березнегуватський | 404 | 6524 | 6477 | 411 | 6936 | 6495 | 431 | 7569 | 7524 |
| Братський | 48 | 1783 | 1772 | 54 | 2232 | 2184 | 90 | 3718 | 3682 |
| Веселинівський | 248 | 6763 | 6750 | 209 | 5920 | 5536 | 715 | 6557 | 6530 |
| Вознесенський | 455 | 5377 | 5329 | 438 | 6438 | 5821 | 403 | 6130 | 6067 |
| Врадіївський | 195 | 4040 | 3996 | 145 | 3488 | 3113 | 125 | 3055 | 3025 |
| Доманівський | 131 | 3571 | 3571 | 176 | 5070 | 4986 | 198 | 6443 | 6427 |
| Еланецький | 150 | 3593 | 3548 | 160 | 4267 | 3509 | 204 | 5819 | 5746 |
| Жовтневий | 442 | 7904 | 7726 | 461 | 8104 | 6807 | 464 | 8158 | 7941 |
| Казанківський | 77 | 3143 | 3095 | 97 | 3699 | 3390 | 108 | 4342 | 4290 |
| Кривоозерський | 86 | 2808 | 2784 | 94 | 3190 | 3114 | 94 | 3047 | 3011 |
| Миколаївський | 324 | 4205 | 4187 | 334 | 4769 | 4700 | 315 | 4887 | 4858 |
| Новобузький | 162 | 3512 | 3509 | 145 | 3240 | 3108 | 147 | 3439 | 3437 |
| Новоодеський | 306 | 7973 | 7849 | 315 | 8170 | 6691 | 326 | 8328 | 8187 |
| Очаківський | 111 | 1532 | 1516 | 130 | 2437 | 2330 | 125 | 2701 | 2671 |
| Первомайський | 149 | 2601 | 2574 | 158 | 2863 | 2553 | 145 | 2952 | 2900 |
| Снігурівський | 226 | 6934 | 6887 | 267 | 8809 | 8207 | 248 | 8685 | 8629 |
| м.Вознесенськ |
|  | 1 | 8 | 8 |
|  | ВСЬОГО | 4954 | 91434 | 90691 | 4941 | 101528 | 91949 | 4916 | 107762 | 106775 |

РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ

Таблиця 7

|  | Порушено земель, га |
| --- | --- |
|  | Відпрацьовано земель, га |
|  | Рекультивація порушених земель,га |
|  | 1994 | 1995 | 1996 | 1994 | 1995 | 1996 | 1994 | 1995 | 1996 |
| Арбузинський | 57,0 | 84,0 | 74,0 | 7,0 | 7,0 | - | - | - | 10,0 |
| Баштанський | 244,0 | 239,0 | 239,0 | 179,0 | 174,0 | 174,0 | 64,0 | 5,0 | - |
| Березанський | 33,0 | 33,0 | 35,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | - | - | - |
| Березнегуватський | 198,0 | 198,0 | 206,0 | 158,0 | 159,0 | 170,0 | 12,8 | 13,0 | - |
| Братський | 55,7 | 67,0 | 88,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 61,0 | - | - |
| Веселинівський | 67,7 | 68,0 | 68,0 | 57,4 | 57,0 | 57,0 | - | - | - |
| Вознесенський | 196,0 | 183,0 | 206,0 | 87,0 | 81,0 | 73,0 | - | 13,0 | 36,0 |
| Врадіївський | 67,0 | 71,4 | 71,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | - | - | - |
| Доманівський | 96,0 | 96,0 | 123,0 | 10,3 | 5,0 | 10,0 | 5,3 | 5,0 | 5,0 |
| Еланецький | 61,1 | 47,0 | 142,0 | 42,2 | 28,0 | 59,0 | 10,5 | 7,0 | - |
| Жовтневий | 82,0 | 82,0 | 182,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 11,0 | - | - |
| Казанковський | 170,0 | 192,5 | 153,0 | 102,0 | 85,0 | 85,0 | 125,0 | - | - |
| Кривоозерський | 78,0 | 78,0 | 81,0 | 13,0 | 13,0 | 48,0 | - | - | - |
| Миколаївський | 302,0 | 311,0 | 369,0 | 117,0 | 118,0 | 113,0 | - | - | - |
| Новобузький | 79,0 | 79,0 | 82,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - | - | - |
| Новоодеський | 134,0 | 134,0 | 131,0 | 106,0 | 106,0 | 99,0 | - | - | 7,0 |
| Очаківський | 145,1 | 145,1 | 71,0 | 28,1 | 28,0 | 28,0 | 0,4 | - | - |
| Первомайський | 476,0 | 476,0 | 455,0 | 197,0 | 197,0 | 261,0 | - | - | 15,0 |
| Снігурівський | 278,0 | 278,0 | 260,0 | 201,0 | 208,0 | 208,0 | - | - | - |
|  | ВСЬОГО | 2820,1 | 2862,0 | 3047,0 | 1519,9 | 1480,0 | 1613,0 | 290,0 | 43,0 | 73,0 |

ЗАХОДИ ПО ПІДВИЩЕННЮ РОДЮЧОСТІ ГРУНТІВ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 1993-95 р.р.

Таблиця 8

|  | Внесено органічних добрив на 1га ріллі,тн |
| --- | --- |
| Внесено мінеральних добрив на 1га ріллі, тн |
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
| Арбузинський | 7,6 | 2,3 | 1,000 | 1,0 | 13 | 25 | 0,007 | 0,005 |
| Березанський | 2,4 | 1,7 | 0,500 | 1,0 | 13 | 12 | 0,007 | 0,004 |
| Березнігуватський | 1,6 | 1,1 | 0,006 | 0,2 | 11 | 9 | 0,008 | 0,003 |
| Братський | 1,6 | 0,5 | 0,500 | 1,0 | 14 | 19 | 0,004 | 0,004 |
| Веселинівський | 2,3 | 1,7 | 0,200 | 6,0 | 13 | 2 | 0,006 | 0,014 |
| Вознесенський | 0,9 | 1,0 | 0,200 | 0,3 | 18 | 18 | 0,006 | 0,004 |
| Врадіївський | 1,8 | 1,3 | 1,700 | 0,3 | 11 | 13 | 0,004 | 0,005 |
| Доманівський | 3,1 | 1,9 | 0,200 | 0,4 | 10 | 5 | 0,003 | 0,003 |
| Еланецький | 3,8 | 1,8 | 0,400 | 2,0 | 6 | 11 | 0,003 | 0,011 |
| Жовтневий | 3,2 | 2,3 | 0,600 | 0,4 | 33 | 21 | 0,009 | 0,008 |
| Казанківський | 2,8 | 2,6 | 0,100 | 1,0 | 26 | 10 | 0,001 | 0,009 |
| Кривоозерський | 2,2 | 3,5 | 1,000 | - | 27 | 17 | 0,002 | 0,003 |
| Миколаївський | 1,3 | 1,5 | 0,500 | 2,0 | 27 | 15 | 0,008 | 0,011 |
| Новобузький | 1,3 | 0,9 | 0,200 | 1,0 | 5 | 9 | 0,003 | 0,001 |
| Новоодеський | 1,7 | 1,2 | 0,500 | 1,0 | 24 | 6 | 0,009 | 0,004 |
| Очаківський | 2,4 | 1,2 | 0,090 | - | 13 | 16 | 0,006 | 0,006 |
| Первомайський | 2,6 | 1,8 | 0,900 | 1,0 | 33 | 32 | 0,007 | 0,009 |
| Снігурівський | 3,4 | 1,0 | 0,600 | 0,5 | 26 | 33 | 0,008 | 0,010 |
| ВСЬОГО | 2,5 | 1,6 | 0,400 | 0,8 | 18 | 15 | 0,006 | 0,006 |

ЗАСТОСУВАННЯ ПЕСТИЦИДІВ У МИКОЛАІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Табл.9

/тон/

| Назва пестицидів | 1994 р. | 1995 р. |
| --- | --- | --- |

1996 р.

| Витрачено хімпрепаратів | 1078.7 | 769.2 | 660.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| в т.ч. інсектициди | 148.8 | 85.4 | 73.1 |
| фунгіциди | 267.7 | 240.0 | 194.8 |
| протравлювачі | 93.9 | 85.2 | 87.2 |
| гербіциди | 560.7 | 352.8 | 303.2 |
| десиканти і дефоліанти | 2.8 | 4.8 | 1.5 |
| родентициди | 4.8 | 1.0 | 0.7 |
| Витрачено біопрепаратів | 1.0 | - | - |
| ВСЬОГО: | 1079.7 | 769.2 | 660.5 |

2.3. НАДРА ТА МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННІ РЕСУРСИ

В області ліцензовано 27 гранітних кар'єрів, 21 кар'єр по видобуванню піска і глини, 18 кар'єрів по видобуванню пиляного ракушняка і вапняка, 2 кар'єра по видобуванню селікатно-нікелевих руд.

Продукція постачається: в Миколаївську область - 45-90%, в Одеську - 20-60%, Херсонську  область  - 25-30%, Молдову - 10 %.

2.4.  ВОДНІ  РЕСУРСИ

2.4.ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

У 1996р. для потреб населення і народного господарства з природних водних об’єктів було забрано свіжої води 640.4 млн.куб.м, в тому числі з поверхневих джерел -  604.2 млн.куб.м, з підземних - 36.2 млн.куб.м.  Використання води становить 478.8 млн.куб.м.

Основні напрями використання води:

- зрошення 229.8 млн.куб.м

- виробничі потреби 116.8 млн.куб.м

- господарсько-питні 98.22 млн.куб.м

- сільськогосподарське водопостачання 34.02 млн.куб.м.

Скинуто у водойми 145.4 млн.куб.м стічних вод, у тому числі:

- без очищення 31.2 млн.куб.м

- недостатньо очищених 55.5 млн.куб.м

- нормативно чистих 43.8 млн.куб.м

- нормативно очищених 14.9 млн.куб.м.

Витрачено в оборотньому та повторному водопостачанні :

1995р. - 3395 млн.куб.м

1996р. - 3340 млн.куб.м;

процент економії свіжої води:

1995р. - 96.33

1996р. - 96.55.

Прогнозні запаси підземних вод основних водоносних горизонтів становлять 441.6 тис.м3/рік з мінералізацією до 3.0 г/дм3, в тому чилі 349.87 тис.м3/рік з мінералізацією до 1.5 г/дм3.

На 1.01.96р.  розвідані та затверджені експлуатаційні запаси підземних вод з мінералізацією до 1.5 г/дм3 по 10 родовищам в кількості 89.51 тис.м3/добу, в т.ч. за 1995 рік затверджені експлуатаційні запаси родовищ Миколаївського глиноземного заводу в кількості 3.2 тис.м3/добу. Із названих родовищ  освоюється вісім /Вознесенське, Очаківське, Матросівське, Врадіївське, Кривоозерське, Новоодеське, Ольшанське, Миколаївське/. У 1996 р. розвідані та затверджені запаси залишились без змін.

Доманівське родовище розробляється, Коблево-Рибаківське не експлуатується.

Крім затверджених експлуатаційних запасів прісних підземних вод, затверджені експлуатаційні запаси мінеральних вод по Очаківському родовищу з відкладень палеогену у кількості 0.898 тис.м3/добу. Родовище не експлуатується.

Загальний сумарний водозабір по Миколаївській області становить на 1.01.96р. 236.23 тис.м3/добу і по зрівнянню з 1995р. збільшився на 3.58 тис.м3/добу.

В цілому по Миколаївській області існуючий водозабір становить 53% від прогнозних експлуатаційних запасів, тобто залишається запас підземних вод. Але в районах інтенсивного водозабору та активного впливу техногенних факторів відмічаються ознаки виснажування водоносних горизонтів, збільшення мінералізації підземних вод, прогресуюче нітратне забруднення їх. Особливо це стосується південних  найбільш водогосподарсько-напружених районів області /Березанського, Жовтневого, Очаківського/, а також північних /Арбузинського, Братського, Єланецького, Кривоозерського, Казанківського, Новобузького, Первомайського/, де основний водоносний горизонт кристалічних порід докембрія знаходиться в незахищених умовах від  поверхневого забруднення.

ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ ПО ГАЛУЗЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

Табл.10

| №№ | Роки | Проми- словість | Сільське господарство | Енерге-тика | Житлово-комунальне господарство | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1991 | 152 | 565 | 74 | 76 |
|  | 2 | 1992 | 133 | 638 | 68 | 80 |
|  | 3 | 1993 | 141,9 | 427,3 | 75,6 | 63,4 |
|  | 4 | 1994 | 125,7 | 523,2 | 69,99 | 85,51 |
|  | 5 | 1995 | 130,9 | 276,5 | 79,34 | 90,18 |
|  | 6 | 1996 | 107,9 | 266 | 73,62 | 89,55 |

ВИКОРИСТАННЯ СВІЖОЇ ВОДИ НА БАСЕЙНАХ РІЧОК

| МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
| --- |
|  | Табл.11 |
|  | Роки | р.П.Буг | р.Інгул | р.Дніпро | р.Інгулець | Бузький лиман | р.Мертво-вод | р.Синюха |
| 1991 | 277,97 | 49,40 | 438,99 | 433,43 | 73,80 | 8,30 | 6,10 |
| 1992 | 301,70 | 58,90 | 484,65 | 395,16 | 67,80 | 3,95 | 7,60 |
| 1993 | 218,30 | 34,40 | 365,60 | 290,45 | 62,60 | 3,18 | 6,50 |
| 1994 | 265,20 | 43,32 | 406,50 | 332,40 | 57,94 | 3,61 | 9,08 |
| 1995 | 194,50 | 27,62 | 293,00 | 162,50 | 57,83 | 2,46 | 5,93 |
| 1996 | 155,10 | 20,52 | 252,10 | 194,70 | 46,79 | 2,13 | 4,63 |

Підприємства-забруднювачі водних об’єктів Миколаївської області

Табл. 12

|  | Скинуто у водойми тис.куб.м |
| --- | --- |
| № п/п | Назва підприємства забруднювача | Роки | Всього | в тому числі |
|  | без очищення | НДО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВУВКГ "Миколаївводоканал" | 1991 | 71660,5 | 5088 | 66572,5 |
| 1992 | 67611,2 | 6385,6 | 61225,6 |
| 1993 | 63976 | 2006,6 | 61969,4 |
| 1994 | 62878,2 | 3316,2 | 59562 |
| 1995 | 63438,4 | 5481,2 | 57957,2 |
| 1996 | 58838,4 | 5612 | 50836,7 |
| 2 | ВУВКГ м.Первомайськ | 1991 | 6961,2 | 147,2 |
|  | 1992 | 6420,8 |
| 1993 | 6427 |
| 1994 | 5781,5 |
| 1995 | 5090,3 |
| 1996 | 4271,5 |
| 3 | ВОВКГ м.Очаків | 1991 | 729,9 |
| 1992 | 560,3 |
| 1993 | 1041,2 |
| 1994 | 1035,6 |
| 1995 | 990 |
| 1996 | 963 |
| 4 | Баштанський водопровід | 1991 | 450 |
| 450 |
| 1992 | 260 |
| 260 |
| 1993 | 391,5 |
| 1994 | 417 |
| 1995 | 565,3 |
| 1996 | 439,6 |
| 5 | ДП "ЧСЗ" | 1991 | 10670,4 | 5864,4 |
|  | 1992 | 8415,8 | 1959,5 |
|  | 1993 | 7464,2 | 7464,2 |
|  | 1994 | 5021,6 | 5021,6 |
|  | 1995 | 4918,3 | 4918,3 |
|  | 1996 | 5001,5 | 5001,5 |
|  | 6 | З-д ім.61 Комунару | 1991 | 1935 | 485,5 |
|  | 1992 | 1670,8 |
| 383 |
| 1993 | 2065,7 | 871,5 |
|  | 1994 | 1647,4 | 786,8 |
|  | 1995 | 1499 | 668,6 |
|  | 1996 | 530 |
| 7 | З-д "Океан" | 1991 | 4615 |
| 1992 | 4605 | 1261,9 |
|  | 1993 | 4600 | 4600 |
|  | 1994 | 1735 | 1735 |
|  | 1995 | 1692 | 459 | 1233 |
| 1996 | 1372,5 | 237,5 |
|  | 8 | Миколаївська ТЕЦ | 1991 | 41177 | 175 |
|  | 1992 | 37515 | 175 |
|  | 1993 | 35952 |
| 1994 | 38184 |
| 1995 | 36150 |
| 62 |
| 1996 | 24871 |
| 32 |
| 9 | АТ "Возко" | 1991 | 5415,7 | 2 | 5413,7 |
| 1992 | 5421 |
| 1993 | 5212,6 |
| 5212,6 |
| 1994 | 4757,97 | 0,17 | 4757,8 |
| 1995 | 4311,3 |
| 4311,3 |
| 1996 | 3905 |
| 3905 |
| 10 | НВО "Машпроект" | 1991 | 10981 |
| 1992 | 10981 |
| 1993 | 8605 |
| 1994 | 7278 |
| 1995 | 8089 |
| 1996 | 8809 |
| 11 | НВО "Каборга" | 1991 | 1060 |
| 26 |
| 1992 | 1060 |
| 1993 | 32 |
| 1994 | 90 |
| 1995 | 141 |
| 1996 | 140 |
| 12 | Миколаївський комбінат | 1991 | 17,4 |
| 17,4 |
|  | будівельних матеріалів | 1992 | 18,1 |
| 18,1 |
| 1993 | 8,5 |
| 8,5 |
| 1994 | 1,9 |
| 1,9 |
| 1995 |
|  | 1996 |
|  | 13 | Миколаївський гідролізно-дріжжевий з-д | 1991 | 1237 |
| 1992 | 1135 |
| 1993 | 1232,5 |
| 1232,5 |
| 1994 | 969 |
| 969 |
| 1995 | 800,7 |
| 1996 | 719,7 |
| 719,7 |
| 14 | Вознесенський консервний завод | 1991 | 212 |
| 212 |
| 1992 | 220 |
| 220 |
| 1993 | 168 |
| 168 |
| 1994 | 69 |
| 1995 | 23,4 |
| 23,4 |
| 1996 |
|  | 15 | Кар'єр "Трикратне" | 1991 | 73,4 |
| 73,4 |
| 1992 | 63 |
| 63 |
| 1993 | 65 |
| 65 |
| 1994 | 63 |
| 63 |
| 1995 | 63 |
| 63 |
| 1996 |
|  | 16 | ВО "ПУ АЕС" (продувка) | 1995 | 11818 | 11818 |
|  | 1996 | 20394 | 20394 |

ВОДОСПОЖИВАННЯ  ТА  ВОДОВІДВЕДЕННЯ  ЗА  1991-1996  РОКИ

Табл. 13

млн.куб/м

| № |  | Забор свіжої води |
| --- | --- | --- |
| Використання свіжої води |

| Витрачено | Процент економії | Скинуто у водойми |
| --- | --- | --- |
| пп | Роки |  | В тому числі |
|  | В тому числі |
| в оборот-ньому та | свіжої води |

У

| с |
| --- |
| В тому числі |
| Усього | Поверх- неві | Підземні | Усього |

Вироб-

| ничі | Госпо-дарсько-питні | Зрошення | С/г водо-поста-чання | повторно-му водо-постачан-ні |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ь

о

г

| о | Без очищен-ня | НДО | Нормативно- чисті |
| --- | --- | --- | --- |

Норма-тивно-

| очищені |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | 1991 | 1087,2 | 1028,3 | 58,9 | 800,0 | 153,0 | 96,0 | 504,0 | 47,0 | 3627,8 | 81,9 | 176,3 | 11,8 | 69,4 | 76,1 | 19,0 |
| 2 | 1992 | 1245,8 | 1192,1 | 53,7 | 856,0 | 139,0 | 98,0 | 584,0 | 43,0 | 3460,0 | 80,0 | 156,9 | 9,8 | 64,0 | 61,2 | 21,9 |
| 3 | 1993 | 958,0 | 903,0 | 55,0 | 654,0 | 142,0 | 95,0 | 373,0 | 44,0 | 3351,0 | 83,6 | 156,0 | 15,6 | 68,7 | 56,0 | 16,0 |
| 4 | 1994 | 1057,0 | 1010,0 | 47,5 | 736,9 | 125,4 | 97,3 | 473,6 | 40,7 | 3335,0 | 96,4 | 155,5 | 15,6 | 65,4 | 57,4 | 17,0 |
| 5 | 1995 | 708,1 | 660,3 | 47,8 | 499,7 | 129,3 | 99,1 | 231,8 | 39,5 | 3395,0 | 96,3 | 156,5 | 23,4 | 63,2 | 53,0 | 15,9 |
| 6 | 1996 | 640,4 | 604,2 | 36,2 | 478,8 | 116,8 | 98,2 | 229,8 | 34,1 | 3340,0 | 96,6 | 145,4 | 31,2 | 55,5 | 43,7 | 14,9 |

2.4.2.ЯКІСТЬ ПИТНОЇ ВОДИ

В 1996р. на санітарно-хімічні показники було відібрано та досліджено 1575 проб питної води, з них 35.9% не відповідає санітарно-гігієнічним нормативам по органолептичним показникам, загальній мінералізації, нітратах. З 1473 проб на бактеріологічні показники не відповідало нормативам 14.7%.

З 56 проб на радіологічні показники не відповідаючих нормативам не було.

З проведених досліджень води джерел децентралізованого водозабезпечення 40% проб не відповідало по фізико хімічним та 31.7% по мікробіологічним показникам.

Водозабезпечення населення області здійснюється з 1129 джерел:

- 20 комунальних водопроводів, в т.ч.	 7 - з поверхневих водойм;

- 111 відомчих, в т.ч. 4 - з поверхневих водойм;

- 345 сільських з артскважин;

- 3 міжрайонні водопроводи з поверхневих водойм.

Якість питної води по  мікробіологічним показникам (процент невідповідності (ДГСТу 2874-82).

Комунальні водопроводи:

м.Миколаїв - 9.2%

м.Первомайськ - 15,1%

м.Очаків - 16.3%.

Відомчі водопроводи:

смт.Арбузинка - 64.9%

Баштанський - 44.9%

Очаківський - 12.4%

Казанківський - 33%.

Сільські водопроводи:

Доманівський - 22%

Снігурівський - 35.1%

Баштанський - 50%.

Децентралізоване водопостачання:

Арбузинський - 65.9%

Баштанський - 29.5%

Веселинівський - 41.7%

Жовтневий - 32.4%.

Санепідслужбою на протязі року було відібрано та досліджено 1748 проб води водоймів в місцях водокористування населення. 602 проби (34.4%) не відповідали гігієнічним нормативам. З  2052 відібраних проб на мікробіологічне дослідження - 412 (20%) не відповідали нормативним вимогам.

2.5.АТМОСФЕРНЕ  ПОВІТРЯ

Незважаючи на зниження валового викиду шкідливих речовин в атмосферу в 1996 році, рівень забруднення залишився високим.

В області відсутні підприємства хімічної, вугільної промисловості, тому область  не входить в список районів з високим забрудненням атмосфери.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря представлені в табл. 14

| Табл. 14 |
| --- |
| Тис.тон |
| Сумарні викиди |
|  | Від стаціонарних джерел |
|  | Від автотранспорту |
| 1994 | 1995 | 1996 | 1994 | 1995 | 1996 | 1994 | 1995 | 1996 |
| 101,7 | 87,3 | 68,9 | 43,3 | 36,6 | 27,2 | 58,4 | 50,7 | 32,9 |

Порівняно з попереднім роком обсяги викидів промислових підприємств скоротився на 9.4 тис.тонн, або на 25.7%, це є насамперед наслідок падіння обсягів виробництва.

Найбільш розповсюдженними речовинами забруднення атмосферного повітря є пил,сірчаний ангідрид, окис вуглецю, діоксид азоту.

Середньорічні концентрації  специфічних шкідливих речовин в цілому по м.Миколаєву, де ведуться спостереження, перевищували санітарні норми по бенз(а)пірену в 4.3 рази, по діоксиду азоту в 1.3 рази.

Основним забруднювачем атмосфери крім стаціонарних джерел є автотранспорт, викиди якого складають в 1994-1995 роках 58 відсотків, в 1996 році 54 відсотків від усіх сумарних викидів.

Держуправлінням Мінекобезпеки в Миколаївській області установлено 25 підприємств, які віднесені до основних джерел забруднення.

Серед них:ВАГ “Югцемент”, Миколаївський глиноземний завод, Первомайський та Засільський цукрові заводи, АТ ЗТ “ВОЗКО” (колишнє Вознесенське шкіряне об’єднання), підприємства суднобудування, Олександрівський завод силікатної цегли, ВО АЕС та інші.

Валові викиди від цих підприємств наведені в табл. 15

Табл . 15

|  | тис.тон |
| --- | --- |
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | Зниження (-) |
| Збільшення (+) |
| Усього в тому числі |
|  | 58,2 | 42,9 | 27,6 | 22,8 | 15.7 | - 7.1 |
| Тверді | речовини |
| 30 | 15,2 | 9,2 | 6,8 | 4.9 | - 1.8 |
| Оксиди вуглецю |
|  | 6,8 | 6,3 | 5,2 | 6 | 5.2 | - 0.8 |
| Сірчаний ангидрид |
|  | 13,7 | 13,6 | 8,3 | 6,3 | 2.3 | - 4.0 |
| Діоксид азоту |
|  | 3,7 | 3,7 | 3,2 | 2,2 | 2.6 | + 0.4 |
| Вуглеводні |
|  | 1,5 | 1,5 | 0,3 | 0,2 | 0.7 | + 0.5 |

Збільшення викидів діоксиду азоту та вуглеводних в 1996 році пов’язано з проведенням нової інвентаризації “МАРП” (Миколаївське авторемонтне підприємство).

У 1996 році спостерігалося зниження викидів шкідливих речовин від стаціонарних джерел основних забруднювачів порівняно  з минулим роком на 69 відсотків.

Так АТ “Югцемент” знизив викиди в повітря на 47 тонн, ЧСЗ-на 375 тонн,НВП “Машпроект” - на 57 тонн, Миколаївський морський порт - на 106 тонн,”МАРП” - на 261 тонну.

Таке зниження пояснюється спадом виробництва. Нових технологій, споруд по уловленню та зменшенню викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в області не вводилось.

Зменшення валового викиду МГЗ на 1967 тонн було наслідком переводу паливо використовуючого обладнання на газ (печі обпалювання).

Динаміка зміни викидів шкідливих речовин в атмосферу по області з 1991 по 1996 роки відображена на діаграмах 3-5 та табл. 16-20

ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН ЗА 1996 РІК

ПО М.МИКОЛАЄВУ ТА МІНІСТЕРСТВАМ

Табл. 16

тис.тонн

Кількість

| підпри-ємств | Всього | Тверді речови-ни | Газо-подібні | SO2 | CO | NOx | CH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ЛОСи

| в тонах |
| --- |
| м.Миколаїв | 116 | 10.568 | 1.702 | 8.866 | 0.671 | 5.097 | 2.170 | 0.111 | 611.396 |
| Міненерго | 1 | 0.698 | 0.001 | 0.697 | 0.018 | 0.069 | 0.609 | 0.001 | 0.002 |
| Держметалургпром | 2 | 5.105 | 0.748 | 4.357 | 0.076 | 3.427 | 0.790 | 0.001 | 0.496 |
| Держмінмашпром | 16 | 1.682 | 0.148 | 1.534 | 0.123 | 0.582 | 0.352 | 0.013 | 435.931 |
| Корпорація “Укрбуд-матеріали” | 6 | 0.670 | 0.302 | 0.368 | 0.034 | 0.277 | 0.057 | - | 0.032 |
| Мінавтотранспорт | 21 | 0.765 | 0.120 | 0.645 | 0.210 | 0.233 | 0.100 | 0.053 | 35.024 |
| Мінсільгосподарство | 13 | 0.483 | 0.228 | 0.255 | 0.031 | 0.082 | 0.034 | 0.002 | 58.303 |
| Корпорація “Укрбуд” | 4 | 0.097 | 0.026 | 0.071 | 0.007 | 0.045 | 0.017 | - | - |

ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРУ

ЗА 1996р. ПО ОБЛАСТІ ТА МІНІСТЕРСТВАМ

Табл.17

тис.тонн

|  | Кількість підпри-ємств,шт | Всього | Тверді речовини | Газо-подібні | SO2 | CO | NOx | CH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ЛОСи

| в тонах |
| --- |
| По області | 442 | 27.219 | 7.473 | 19.746 | 5.819 | 8.626 | 3.540 | 0.253 | 825.592 |
| Міненерго | 3 | 0.863 | 0.152 | 0.711 | 0.019 | 0.077 | 0.610 | 0.003 | 1.460 |
| Мінбудматеріалів | 12 | 1.184 | 0.575 | 0.609 | 0.088 | 0.421 | 0.096 | 0.004 | 0.301 |
| Держмінмашпром | 22 | 1.810 | 0.159 | 1.651 | 0.143 | 0.645 | 0.377 | 0.013 | 443.688 |
| Концерн “Укрцемент” | 1 | 4.176 | 3.160 | 1.016 | 0.001 | 0.311 | 0.704 | - | 0.042 |
| Мінавтотранс | 70 | 1.473 | 0.368 | 1.105 | 0.412 | 0.435 | 0.122 | 0.072 | 40.904 |
| Мінсільгосподарство | 100 | 2.434 | 0.750 | 1.684 | 0.528 | 0.691 | 0.185 | 0.031 | 80.836 |
| Украгропромбуд | 17 | 0.680 | 0.345 | 0.335 | 0.098 | 0.189 | 0.041 | 0.006 | 0.414 |
| Мінкольорової металургії | 2 | 5.105 | 0.748 | 4.357 | 0.076 | 3.427 | 0.790 | 0.001 | 0.496 |
| Держнафтогазпром | 15 | 0.124 | 0.007 | 0.117 | 0.007 | 0.024 | 0.017 | 0.030 | 27.085 |

ВИКИДИ  ВІД  ПЕРЕСУВНИХ  ДЖЕРЕЛ ЗА 1996 РІК

Табл.18

тис.тонн

|  | NOx | CH | CO |
| --- | --- | --- | --- |
| Арбузинський | 0.92 | 0.18 | 0.07 |
| Баштанський | 2.58 | 0.17 | 0.11 |
| Березанський | 0.80 | 0.15 | 0.06 |
| Березнігуватський | 0.95 | 0.18 | 0.07 |
| Братський | 1.06 | 0.19 | 0.08 |
| Веселинівський | 0.88 | 0.15 | 0.05 |
| Вознесенський | 0.92 | 0.17 | 0.06 |
| Врадіївський | 0.61 | 0.11 | 0.04 |
| Доманівський | 1.05 | 0.19 | 0.08 |
| Єланецький | 0.78 | 0.17 | 0.07 |
| Жовтневий | 1.57 | 0.28 | 0.11 |
| Казанківський | 0.90 | 0.17 | 0.04 |
| Кривоозерський | 0.91 | 0.17 | 0.06 |
| Миколаївський | 1.20 | 0.17 | 0.10 |
| Новобузький | 1.10 | 0.21 | 0.10 |
| Новоодеський | 1.17 | 0.20 | 0.08 |
| Очаківський | 1.04 | 0.19 | 0.08 |
| Первомайський | 1.21 | 0.17 | 0.09 |
| Снігурівський | 1.33 | 0.32 | 0.14 |
| м.Миколаїв | 8.54 | 1.71 | 0.72 |
| м.Южноукраїнськ | 1.34 | 0.19 | 0.14 |

ПО ОБЛАСТІ

32.93

6.28

2.44

ПРОЕКТ ЛІМІТУ

ПО ВИКИДАХ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРУ

НА 1998 РІК ПО МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Табл.19

№

п/п

НАЙМЕНУВАННЯ

РЕЧОВИН

ВИКИДИ

ЗА 1996р.

(т/рік)

ДОЗВОЛЕНИЙ ВИКИД НА

1997р.

(т/рік)

ЛІМІТ

НА 1997р.

(т/рік)

ПРОЕКТ

ЛІМІТУ

НА 1998р.

(т/рік)

ГДВ

| (т/рік) |
| --- |
|  | В С Ь О Г О | 27219.00 | 55150.20 | 29615.60 |
| 31359.1 |
| 1 | Зважені речовини | 7473.00 | 13782.70 | 7346.20 | 23558.44 | 7107.0 |
| 2 | Ангідрид | 5819.00 | 18105.40 | 9125.10 | 10509.6 | 6291.3 |
| 3 | Азоту оксиди | 3540.00 | 7270.40 | 4769.40 | 4093.7 | 7223.9 |
| 4 | Марганець та його сполуки | 2.591 | 15.04 | 10.20 | 4690.3 | 5.4 |
| 5 | Свинець та його сполуки | 0.063 | 0.74 | 0.21 | 3.5 | 0.5 |
| 6 | Вуглецю оксиди | 8626.00 | 12518.40 | 6470.70 | 0.04 | 10731.0 |
| 7 | Кількість підприємств, що мають ліміти | 442.00 | 280.00 | 336.00 | 4261.3 | 174.0 |

ПИТОМІ ВИКИДИ НА ОДИНИЦЮ ПЛОЩІ

ПО ОБЛАСТІ ТА РАЙОНАХ

|  | Кількість | Площа | В С Ь О Г О |
| --- | --- | --- | --- |
| В ТОМУ ЧИСЛІ ПО ЗАБРУДНЮЮЧИМ РЕЧОВИНАМ , тонн/км2 |
|  | підпри-ємств | тис. | тис.тонн | тонн | тверді | газо- | SO2 | CO2 | NO | CH | ЛОСи |
|  | шт. | Км2 | год | км2 | речовини | подібні |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ВСЬОГО ПО ОБЛАСТІ | 442 | 24,600 | 27,219 | 1,106 | 0,303 | 0,803 | 0,237 | 0,351 | 0,144 | 0,010 | 33,561 |
| 1. Арбузинський | 12 | 0,080 | 0,315 | 3,938 | 1,588 | 2,350 | 1,425 | 0,863 | 0,063 | - | - |
| 2. Баштанський | 18 | 0,132 | 0,150 | 1,136 | 0,371 | 0,765 | 0,182 | 0,417 | 0,114 | 0,007 | 0,045 |
| 3. Березанський | 15 | 0,128 | 0,082 | 0,641 | 0,226 | 0,415 | 0,164 | 0,180 | 0,055 | - | 4,109 |
| 4. Березнігуват- ський | 9 | 0,113 | 0,093 | 0,823 | 0,407 | 0,416 | 0,053 | 0,301 | 0,044 | - | - |
| 5. Братський | 13 | 0,102 | 0,040 | 0,392 | 0,088 | 0,304 | 0,137 | 0,088 | 0,059 | 0,020 | 3,127 |
| 6. Веселинівський | 11 | 0,110 | 0,163 | 1,482 | 0,591 | 0,891 | 0,309 | 0,372 | 0,055 | 0,045 | 1,845 |
| 7. Вознесенський | 11 | 0,098 | 0,675 | 6,888 | 3,459 | 3,429 | 0,980 | 1,980 | 0,337 | 0,082 | 25,214 |
| 8. Врадіївський | 8 | 0,068 | 0,157 | 2,309 | 0,853 | 1,456 | 0,765 | 0,514 | 0,103 | 0,044 | 31,765 |
| 9. Доманівський | 11 | 0,140 | 0,142 | 1,014 | 0,164 | 0,850 | 0,350 | 0,357 | 0,085 | 0,021 | 17,414 |
| 10. Єланецький | 11 | 0,102 | 0,137 | 1,343 | 0,392 | 0,951 | 0,275 | 0,422 | 0,176 | 0,039 | 7,245 |
| 11. Жовтневий | 9 | 0,129 | 2,207 | 17,108 | 0,519 | 16,589 | 11,922 | 3,287 | 0,860 | - | 422,473 |
| 12. Казанківський | 12 | 0,120 | 0,146 | 1,217 | 0,483 | 0,733 | 0,308 | 0,291 | 0,092 | 0,025 | 19,317 |
| 13. Кривоозер-ський | 9 | 0,064 | 0,118 | 1,844 | 0,547 | 1,297 | 0,188 | 1,000 | 0,063 | - | 41,406 |
| 14. Миколаївський | 14 | 0,095 | 4,548 | 47,873 | 33,747 | 14,126 | 0,667 | 5,232 | 7,968 | 0,042 | 46,074 |
| 15. Новобузький | 25 | 0,124 | 0,407 | 3,282 | 1,250 | 2,032 | 1,032 | 0,734 | 0,089 | 0,056 | 65,177 |
| 16. Новоодеський | 17 | 0,118 | 0,224 | 1,898 | 0,822 | 1,076 | 0,017 | 0,619 | 0,229 | 0,076 | 100,119 |
| 17. Очаківський | 18 | 0,061 | 0,436 | 7,148 | 1,639 | 5,508 | 2,738 | 1,852 | 0,459 | 0,098 | 149,918 |

18. Первомай

| ський | 12 | 0,132 | 0,238 | 1,803 | 0,932 | 0,871 | 0,371 | 0,341 | 0,030 | 0,015 | 104,030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. Снігурівський | 19 | 0,124 | 0,710 | 5,726 | 1,468 | 4,258 | 1,863 | 13,065 | 0,282 | 0,016 | 44,113 |
| 20. м.Миколаїв | 116 | 0,013 | 10,562 | 812,462 | 130,923 | 682,000 | 51,615 | 392,076 | 166,923 | 8,538 | 47030,462 |
| 21. м.Первомай-ськ | 38 | 0,003 | 4,122 | 1374,000 | 211,333 | 1162,667 | 668,333 | 395,333 | 58,000 | 3,667 | 21254,333 |
| 22. м.Вознесенськ | 30 | 0,001 | 1,103 | 1103,000 | 161,000 | 942,000 | 230,000 | 261,000 | 86,000 | 71,000 | 27408,000 |

23. м.Южноукраїн

| ськ | 4 | 0,000 | 0,432 | 2160,000 | 810,000 | 1350,000 | 1165,000 | 120,000 | 30,000 | 15,000 | 10380,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.6. РОСЛИННИЙ СВІТ

2.6.1. ЛІСОВІ РЕСУРСИ

Загальна площа лісів Миколаївської області за даними лісовпорядкування, проведеного в 1993 році становить 125,2 тис.га. Площа держлісфонду - 68.2 тис.га, в тому числі вкрита лісом 36.2 тис.га. Лісистість по області становить 3.8%. Всі ліси віднесені до лісів першої групи і розподіляні між дев’ятьма лісогосподарськими підприємствами: Баштанський, Березнегуватський, Володимирівський Веселинівський, Вознесенський, Врадіївський, Єланецький, Миколаївський держлісгоспи та Очаківське державне лісомисливське господарство.

Державне лісогосподарське об’єднання “Миколаївліс” веде посадку лісів, прияружних насаджень і полезахисних лісосмуг згідно з проектами лісовпрорядкування і планами, однак незадовільний догляд за молодими насадженнями та неблагодійні погодні умови приводять до того, що приживлення становить 30-40%.

Загибель лісів від несприятливих природних умов в 1994 р. - 1624.0 га, в 1996 р. - 1080,0 га пояснюється засушливим літом з високими температурами та морозна затяжна зима, які негативно впливають на розвиток лісових культур.

Основні показники лісовідновлення наведені в таблиці 21.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

Табл. 21

| Найменування | 1994г. | 1995г. | 1996г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Площа земель лісового фонду, млн.га | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Лісистість загальна | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Лісистість молодняки |
|  | Лісистість пристигаючі |
|  | Лісистість перестійні |
|  | Середній запас деревини, куб.м/га | 87 | 74 | 78 |
| Річний приріст деревини, куб.м/га | 2,6 | 2,5 | 2,5 |
| Кількість об'єктів природно-заповідного фонду | 31 | 32 | 32 |
| Пошкоджено лісів /площа/,га | 149 | 18 | 53 |
| Кількість пожеж | 72 | 41 | 90 |
| Лісовідновлення /посів і посадка/, га | 904 | 867 | 1001 |
| Лісовідновлення /протиерозійні насадження/, га | 967 | 937 | 767 |
| Лісовіднолення /лісосмуги/, га | 106 | 108 | 72 |
| Загинуло лісів від лісових пожеж, га | 72 | 9 | 86 |
| Загинуло лісів від несприятливих природних умов, га | 1624 | 156 | 1080 |
| Загинуло лісів від антропогенних факторів, га | 107 | 15 |
|  | Загинуло лісів від хвороб лісу, га |
|  | Загинуло лісів від диких тварин, га |
| 24 |
|  | Загинуло лісів від щкідливих комах, га | 28 |
| Ліквідовано заходами боротьби, га | 940 | 1208 | 1648 |

2.6.2.ЛІКАРСЬКІ  РОСЛИНИ

Збором та заготівлею лікарських дикоростучих рослин в Миколаївській області займається Миколаївська облспоживспілка, акціонерне товариство “Фармація” та  державне лісогосподарське об’єднання “Миколаївліс”. В 1996 році заготівельним організаціям доводились Нормативи використання  недеревних рослинних ресурсів по 16 видах лікарських рослин, розроблені інститутом ботаніки НАН України.

Зниження збору лікарської сировини в 1996 році пов’язане з низькими закупочними цінами та відсутністю замовника на переробку сировини, складними кліматичними умовами та техногенними процесами у природі (розорення сільськогосподарських угідь по області становить від 80 до 94%).

ЗАГОТІВЛЯ   ЛІКАРСЬКОЇ  СИРОВИНИ

В  МИКОЛАЇВСЬКІЙ  ОБЛАСТІ  В  1994-1996  РОКАХ

Табл. 22

| №№ п/п | Найменування лікарських рослин | 1 9 9 4 р. | 1 9 9 5 р. | 1 9 9 6 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цмин пісковий | 1470 | 194 | 1470 | 344 | 2000 | 295 |
| 2 | Глід квітки | 150 | 25 | 150 | 17 | 500 |
|  | 3 | Глід плоди | 11620 | 2128 | 11620 | 1417 | 3000 | 535 |
| 4 | Бузина квітки | 1610 | 134 | 1610 | 115 | 100 | 41 |
| 5 | Бузина плоди | 120 | 26 |
|  | 200 |
|  | 6 | Гірчак пташинний | 5020 | 460 | 5020 | 278 |
| 68,5 |
| 7 | Жостір | 540 | 7 | 540 | 83 |
| 74 |
| 8 | Кропива | 1115 | 130 | 1115 | 123 | 500 | 13 |
| 9 | Кукурузні стовбчики | 7520 | 635 | 7520 | 686 |
| 43 |
| 10 | Мати-й-мачуха | 1340 | 333 | 1340 | 172 | 500 | 16 |
| 11 | Грицики | 1660 | 195 | 1660 | 1356 |
| 12 |
| 12 | Пижма | 900 | 79 | 1040 | 168 | 2000 | 9 |
| 13 | Подорожник | 1710 | 264 | 1710 | 131 |
| 47 |
| 14 | Полин | 2630 | 392 | 2630 | 2261 |
| 15 | Собача кропива | 4300 | 607 | 4300 | 2147 | 100 | 619 |
| 16 | Хахоміла (ромашка) | 5000 | 2870 | 5000 | 4416 | 3000 | 25 |
| 17 | Деревій | 3780 | 1252 | 3780 | 1637 | 300 | 344 |
| 18 | Чебрець, трава | 3095 | 215 | 3095 | 425 | 1000 | 172 |
| 19 | Череда | 10540 | 316 | 10540 | 377 |
| 33 |
| 20 | Чистотіл | 2300 | 941 | 2300 | 695 | 1000 | 663 |
| 21 | Шипшина | 50800 | 31796 | 50800 | 21956 | 50000 | 6891,5 |
| 22 | Хвощ польовий |
| 2 | 2 | 25 |
| 3 |
| 23 | Перець водяний |
| 6 | 6 | 5 |
| 3 |
| 24 | Цикорій | 10 | 6 | 10 | 4 | 100 | 4 |
| 25 | Соснові бруньки | 50 | 14 |
| 7 |
| 11 |
| 26 | Звіробій |
| 5 | 2000 | 4,6 |
| 27 | Нетреба звичайна |
| 8 |
| 19 |
| 28 | Залізняк |
| 105 |
| 4 |
| 29 | Шавлія |
| 303 |
| 30 | Астрагал |
| 1 |
| 31 | Липа (цвіт) |
| 177 |
| 288 | 500 |
|  | 32 | Акація |
| 20 |
| 33 | М'ята |
| 41 |
| 66 |
| 34 | Смородина |
| 6 |
| 40 |
| 35 | Горобина |
| 7 |
| 102 |
| 36 | Алтея |
| 5 |
| 37 | Корінь лопуха |
| 4 |
| 38 | Шандра |
| 25 |
| 39 | Рип'яшок |
| 12 |
| 40 | Дубова кора |
| 5 |
| 21 |
| 41 | Материнка |
|  | 200 |
|  | 42 | Яловець |
| 3 |
| 43 | Гарбузове насіння | 70000 | 78617 | 70000 | 49986 |
| 13049 |
| 44 | Інші види | 14930 | 4967 | 14930 | 550 |
| 203 |
|  | ВСЬОГО | 202350 | 126975 | 202188 | 90318 | 67000 | 23276,6 |

2.7.ТВАРИННИЙ СВІТ

Усі мисливські угіддя Миколаївської області становлять 2 млн.306 тис.га, у тому числі державне лісогосподарське об’єднання “Миколаївліс” - 84тис.га, обласна рада УТМР -  2 млн.68 тис.га, рада ВТМР Миколаївського гарнізону - 122 тис.га та полігон МО України - 25.9 тис.га.

В 1996 році здійснювалась підготовка пакету документів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 780 “Про затвердження положення про мисливське господарство та порядок здійснення полювання” для прийняття рішення Миколаївської обласної ради по закріпленню мисливських угідь за користувачами.

Дані загальної чисельності диких мисливських тварин та ведення мисливського господарства наведені в таблицях 23-24.

Зменшення загальної чисельності по оленю на 33 голови в 1996 році в порівнянні з 1995 роком пояснюється недостатньою охороною від браконьєрства та частковою міграцією тварин в сусідні області.

ЧИСЕЛЬНІСТЬ ДИКИХ ТВАРИН В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Табл. 23

/Голів/

№№

| пп | Назва тварин | 1994 | 1995 | 1996 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благородний олень | 154 | 159 | 126 |
| 2 | Плямистий олень | 8 | 10 | 10 |
| 3 | Кабан | 1171 | 1297 | 1279 |
| 4 | Козуля | 13328 | 10873 | 10688 |
| 5 | Заєць-русак | 175725 | 172679 | 185655 |
| 6 | Лисиця | 4211 | 4855 | 5992 |
| 7 | Сіра куріпка | 95930 | 95718 | 92127 |
| 8 | Фазан | 95657 | 96372 | 128153 |
| 9 | Качки | 123351 | 123170 | 148067 |
| 10 | Лиска | 53796 | 33727 | 41186 |

Таблиця 24

ВЕДЕННЯ  МИСЛИВСЬКОГО  ГОСПОДАРСТВА

/Голів/

| № | Найменування | 1 9 | 9 4 р. | 1 9 | 9 5 р. | 1 9 | 9 6 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | мисливських тварин | ліміт | добуто | ліміт | добуто | ліміт | добуто |
| 1 | Олень | 40 | 7 | 37 | 9 | 18 | 2 |
| 2 | Козуля | 787 | 413 | 366 | 154 | 300 | 150 |
| 3 | Кабан | 280 | 68 | 230 | 47 | 161 | 33 |
| 4 | Заєць-русак | 19970 | 13894 | 13905 | 12620 | 18625 | 15649 |
| 5 | Фазан |
| 3118 |
| 3516 |
| 3169 |
| 6 | Куріпка сіра |
| 2820 |
| 6619 |
| 5461 |

2.7.1. Р И Б А

Охорона та відтворення рибних запасів, враховуючи географічне положення Миколаївської області, є важливою ділянкою природоохоронної роботи.

Природні водойми Миколаївської області належать до водойм вищої категорії.

Іхтіофауна Дніпровсько-Бузької гирлової області відрізняється від іхтіофауни інших причорноморських водойм тим,  що кількість та біомаса тюльки значною мірою переважає над кількістю та біомасою  цінних промислових видів риб: ляща, судака, тарані, рибця, сазана, бичка, жереха, та інших риб.

Зариблення водойм Миколаївської області ведеться в зв’язку з планами зариблення рослинної дними видами риб, які позитивно впливають на біологічне очищення водойм.

Дані щодо вилову риби та зариблення  природних рибогосподарських водойм Миколаївської області наведені в таблицях.

ФАКТИЧНИЙ ВИЛОВ РИБИ В ПОНИЗЗЯХ ДНІПРА,

П.БУГА, ДНІПРО-БУЗЬКОМУ ЛИМАНІ

В 1994-1996 РОКАХ

Табл. 25

| В и д и р и б. | Фактичний вилов риби |
| --- | --- |
|  | 1994 | 1995 | 1996 |
| Оселедцеві (оселедець, пузанок) | 20.1 | 37.2 | 21.5 |
| Лящ | 232.1 | 215.4 | 142.4 |
| Судак | 18.8 | 19.3 | 16.9 |
| Щука | 2.2 | 5.1 | 2.0 |
| Рослиноїдні | 7.1 | 25.5 | 16.6 |
| Сазан |
| 3.9 | 1.8 |
| Інший крупній частик (жерех) |
|  | 11.4 |
| Тараня | 134.9 | 166.3 | 152.3 |
| Рибець | 11.1 | 23.0 | 16.2 |
| Карась | 7.7 | 42.9 | 16.9 |
| Густера | 8.5 | 40.3 | 40.5 |
| Інший дрібний частик (окунь) |
| 1.94 | 4.6 |
| Разом без тюльки | 442.5 | 580.84 | 443.1 |
| Тюлька | 1349.0 | 684.6 | 949.9 |
| Разом | 1791.5 | 1265.4 | 1393.0 |

ДАНІ ПРО ЗАРИБЛЕННІ ПРИРОДНИХ РИБОГОСПОДАРСЬКИХ ВОДОЙМИЩ МИКОЛАЇВСЬКОЇ

ОБЛАСТІ В 1994-1997 РОКАХ

Табл. 26

| Найменування |  |
| --- | --- |
| 1 9 9 4 р. |  |
| 1 9 9 5 р. |  |
| 1 9 9 6 р. |  |
|  | рибодобувних | короп |
| товстолобик |
| вікова | к о р о п |
| товстолобик |
| вікова | к о р | о п | товсто | лобик | вікова |
| організацій | пл. | ф. | пл. | ф. | Група | пл. | ф. | пл. | ф. | група | пл. | ф. | пл. | ф. | група |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | 30 | - | 90 | - | сьоголітка | 14,4 | - | 43,2 | 26 | 2х річки | - | - | 131 | 131 | 2х річки |
| "Чорноморець" | - | 14,4 | - | 43,2 | 2х річки |
| 36,2 | годовики |
| 30 | сьоголітка |
| 30 | - | 150 | - | сьоголітка | 30 | - | 150 | - | сьоголітка | 15 | 15 | 308,1 | 308,1 | 2х річки |
| Імені Леніна | - | 14,4 | - | 72 | 2х річки | - | 14,4 | - | 129,4 | 2х річки |
| 64,3 | годовики |
| - | - | 180 | - | сьоголітки | - | - | 180 | 1253 | сьоголітка | - | - | 410 | 410 | 2х річки |
| "Південнобузький" | - | - | - | 87 | 2х річки | - | - | - | 42,9 | годовики |
| 16,6 | 2х річки |
| - | - | 170 | - | сьоголітки | - | - | 250 | 91 | сьоголітка | - | - | 84 | 84 | 2х річки |
| Імені Ольшанського | - | - | - | 124,6 | 2х річки | - | - | - | 45,7 | 2х річки |
| 64,3 | годовики |
| - | - | 80 | - | сьоголітка | - | - | 110 | 390 | сьоголітка | - | - | 89,3 | 89,3 | 2х річки |
| III Вирішальний |
| - | - | - | 11,9 | годовики |
|  | - | - | - | 270,3 | 2х річки |
|  | Ім лейтенанта Шмідта | - | - | 40 | - | сьоголітка | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 | 2х річки |
| 19,2 | 2х річки |
| "Таврія" | 140 | 140 | 110 | 110 | сьоголітка | 140 | - | 110 | 250 | сьоголітка | - | - | 33 | 33 | 2х річки |
| "Родина" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Миколаївський виробничій комбінат | - | - | 200 | - | 2х річки | - | - | 200 | 175 | 2х річки | - | - | - | - | - |
| ОМУРКК | - | - | 10 | 10,6 | 2х річки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Колгосп "Ольвія" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,7 | 6,7 | 2х річки |
|  | ВСЬОГО | 200 | 168,8 | 1030 | 466,6 | - | 184,4 | 14,4 | 1043,2 | 2896,6 | - | 15 | 15 | 1094,1 | 1094,1 | - |

2.8. ПРИРОДНІ ТЕРИТОРІЇ І ОБ'ЄКТИ З

ОСОБЛИВИМ СТАТУСОМ ОХОРОНИ

Природно-заповідний фонд Миколаївської області на 01.01.97 року становить 120 об’єктів загальною площею 49473.41 га, що становить 1.99% від загальної площі області. Дані по природно-заповідному фонду області наведені в таблиці 27.

Держуправлінням екологічної безпеки у Миколаївській області, держінспекціями по містах і районах, місцевими органами влади ведеться робота по розширенню природно-заповідного фонду, про що свідчить збільшення проценту територій природно-заповідного фонду в порівнянні з 1994 роком з 1.6% до 1.99% від загальної площі області.

Збільшення площі природно-заповідного фонду Миколаївської області, але зменшення кількості об’єктів здійснилось за рахунок створення природного заповідника “Єланецький степ” площею 1675.7 га згідно з Указом Президена від 27.07.96р. № 575/96 на базі існуючого заказника місцевого значення “Єланецький” площею 976.0 га та розширення регіонального ландшафтного парку “Гранітно-степове Побужжя” (III черга) площею 2060.9 га згідно з рішенням Миколаївської обласної ради від 25.10.96р. № 7. До складу РЛП ввійшли раніше існуючі: заказник місцевого значення “Південнобузький” площею 40.0 га, пам’ятки природи “Турецький стіл” площею 0.01 га, та “Протичанська (висока) скеля” площею 0.03 га, заповідне урочище “Лівобережжя”  площею 226,0 га. До регіонального ландшафтного парку “Тилигульський” - заказник місцевого значення “Низів’я Тилигульського лиману” площею 120.0 га.

МЕРЕЖА

ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Таблиця 27

| Назва територій | 1 9 9 4 |
| --- | --- |
| 1 9 9 5 |
| 1 9 9 6 |
|  | та об'єктів ПЗФ | кількість | площа, га | кількість | площа,га | кількість | площа,га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Загальнодержавного значення | 4 | 4585,00 | 4 | 4585,00 | 5 | 6260,70 |
| Біосферний заповідник | Ф | 2741,00 | Ф | 2741,00 | Ф | 2741,00 |
| Природний заповідник | - | - | - | - | 1 | 1675,70 |
| Заказники | 1 | 1782,00 | 1 | 1782,00 | 1 | 1782,00 |
| Пам'ятки природи | 1 | 11,00 | 1 | 11,00 | 1 | 11,00 |
| Парки-пам'ятки садово-паркового містецтва | 1 | 28,00 | 1 | 28,00 | 1 | 28,00 |
| Зоологічний парк | 1 | 23,00 | 1 | 23,00 | 1 | 23,00 |
| Місцевого значення | 108 | 33371,40 | 119 | 42513,85 | 115 | 43212,71 |
| Заказники | 37 | 9558,70 | 44 | 9637,90 | 42 | 8501,90 |
| ландшафтні | 11 | 2434,00 | 14 | 2566,20 | 13 | 1590,20 |
| лісові | 12 | 3530,70 | 12 | 3530,70 | 12 | 3530,70 |
| гідрологічні | 6 | 1978,00 | 6 | 1978,00 | 5 | 1858,00 |
| ботанічні | 3 | 183,50 | 9 | 290,50 | 9 | 290,50 |
| іхтіологічні | 2 | 102,50 | 1 | 62,50 | 1 | 22,50 |
| орнітологічні | 2 | 330,00 | 1 | 210,00 | 1 | 210,00 |
| геологічні | 1 | 1000,00 | 1 | 1000,00 | 1 | 1000,00 |
| Регіональні ландшафтні парки | 2 | 19900,20 | 3 | 29059,40 | 3 | 31120,30 |
| "Кінбурнська коса" | 1 | 17890,20 | 1 | 17890,20 | 1 | 17890,20 |
| "Гранітно-степове Побужжя" | 1 | 2010,60 | 1 | 2973,80 | 1 | 5034,70 |
| "Тилигульський" | - | - | 1 | 8195,40 | 1 | 8195,40 |
| Пам'ятки природи | 39 | 180,11 | 41 | 205,05 | 39 | 205,01 |
| ландшафтні | 1 | 50,00 | - | - | - | - |
| комплексні | 1 | 0,10 | 1 | 0,10 | 1 | 0,10 |
| ботанічні | 17 | 80,89 | 21 | 155,87 | 21 | 155,87 |
| геологічні | 6 | 20,00 | 5 | 20,00 | 3 | 19,96 |
| гідрологічні | 13 | 27,08 | 13 | 27,08 | 13 | 27,08 |
| зоологічні | 1 | 2,00 | 1 | 2,00 | 1 | 2,00 |
| Парки-пам'ятки садово-паркового містецтва | 18 | 180,80 | 18 | 180,80 | 18 | 180,80 |
| Заповідні урочища | 12 | 3551,00 | 13 | 3430,70 | 12 | 3204,70 |
| ВСЬОГО | 112 | 37956,40 | 123 | 47098,85 | 120 | 49473,41 |
| % від загальної площі області | 1.6% |
| 1.91% |
| 1.99% |

3.ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ

НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

В  1996  році екологічна інспекція держуправління  виконала  основний  перелік планових  і  оперативних  перевірок  дотримання  вимог  діючого  природоохоронного  законодавства.

Всього  було  обстежено  1350  підприємств , установ  і  природних  теріторій. На  68  підприємствах  були  виявлені  перевищення  нормативів  граничнодопустимих  викидів  та  скидів . Тимчасово  припинено  діяльність  двох  підприємств: МП “Тритон” - будівництво молочно-переробного цеху в с. Себіно Новоодеського району Миколаївській області - та насосної станції зрошувальної системи КСП ім. Чапаєва с. Новопетрівка Новоодеського району Миколаївській області. За  виявлені  правопорушення  притягнуто  до  амінвідповідальності  1743  посадові  особи  та  громодянина  на  загальну  суму  штрафів  13061  гривня . Пред`явлено  позовів  за  порушення  природоохоронного  законодавства  на  суму  2 млн. 337 тисяч  гривень , стягнуто - 117 тисяч 587 гривень . Для  притягнення  до    кримінальної  відповідальності  передано  слідчім  органам  5  справ .

З врахуванням інфраструктури міста  основними промисловими об’єктами є підприємства суднобудівельної промисловості, енергетики, машинобудування, металургії, будіндустрії, транспортні вузли,   в зв’язку з цим при проведенні перевірок їм приділяється першорядне значення , а також об’єтам ВУВКГ “Миколаївводоканала”.

Це такі підприємства, як  ДП “ЧСЗ”, завод “Океан”, АТ “Миколаївський глиноземний завод”, Ольшанський цементний завод, АТ “Возко” /спеціалізується по випуску шкіри/, ВО ПУ АЕС, ВО “Заря”, ЧСМЗ, завод ім. 61 Коммунара.

По підприємствам міста і області основна маса порушень природоохоронного законодавства спостерігається  по водному ресурсу (забруднення рибогосподарських водойм недостатньо очищеними та стічними водами), а також земельному ресурсу, в частині виникнення на підприємтсвах несанкціонованих звалищ відходів.

За 1996 рік показники правопорушень природоохоронного законодавства відображені в таблиці 28:

Таблиця 28

|  | Здійснено | Притягнуто до адмінвідповід. | Позови за порушення |
| --- | --- | --- | --- |
|  | перевірок | всього, чол. |

Сума штрафів,

| грн | Пред'явле-но, грн |
| --- | --- |

Стягнуто,

| грн. |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ВСЬОГО | 1876 | 1743 | 13061 | 2337000 | 117587 |
| Водні ресур. | 560 | 178 | 1594.2 | 1483862.58 | 21273.11 |
| Атмосф.пов. | 361 | 1067 | 4050.02 | 92077.3 | 3052.6 |
| Зем.ресурси | 429 | 119 | 4957.8 | 74060.12 | 82319.6 |
| Твар. Світ | 71 | 71 | 692.72 | 2583.3 | 1920 |
| Рибні запаси | 247 | 213 | 1098.85 | 1296.1 | 949.36 |
| Рослин. Світ | 208 | 95 | 667.96 | 16120.2 | 8602.33 |

Були  здійснені  перевірки  додержання  повітряноохоронного  законодавства  на  361 підприємстві та установі, зокрема на  АТ “Миколаївському  виробничо-торгівельному  взуттєвому  підприємстві  НІКО“,  спеціалізованому  автотранспортному  підприємстві  САТП-1404, Миколаївській  автошколі, АТ  “Миколаївтеплокомуненерго”     та  інших  підприємствах. За виявлене порушення Миколаївській ТЕЦ готується до пред’явлення  позов на суму 70100 гривень, а Миколаївській міськой телефонної мережі позов вже пред’явлено на суму 83250 гривень. Систематично порушують повітряноохоронне законодавство Вознесенське локомотивне депо, Вознесенська нафтобаза , Вознесенського підприємтсва автотранспорту і механізації (ПАТіМ) - несвоєчасно отримує дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

При  проведені  операції  “Чисте  повітря”   було   перевірено  43  підприємства   у  тому, числі   1230  одиниць  автотранспорту, а  також  2660  одиниць   індивідуального  транспорту .

Найбільш злісними порушниками природоохоронного законодавства в області є підприємства в області є підприємства, які забруднюють водні об’єкти, зокрема басейн ріки Південий Буг. Перш за все це  Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства “Миколаївводоканал”.

Здійснені перевірки водоохоронного законодавства на ВУ ВКГ   “Миколаївводоканал” , ДП “Чорноморський  суднобудівний  завод” , АТ “Таврія-цукор” (Засільский  цукровий  завод , Первомайський  цукровий  завод ),  Миколаївський  комбінат  сілікатних  виробів  , Мколаївський  гідролізно-дріжджевий  завод , АТВТ  “Миколаївський  міський  молокозавод “ , Миколаївська  міська  телефонна  мережа  та  інші .

Спеціалісти  відділу  аналітичного  контролю  тримають  під  постійним  контролем  якість  води  у  річках   області , а  також  якість  скидів  стічних  вод . Під  їх  контролем  на  протязі  року  знаходилися  24  водних  об`єкта , 35  контрольних  пунктів  та  69  контрольних  створів  . Перевірено  101  скид  стічних  вод , відібрано  248  проб , виконано  5020  визначень .

Особлива  увага  приділялася  контролю  за  якістю  води  у  річках  Інгулець  та  Південний  Буг, завдяки  чому  вдалося  уникнути  епідеміологічних   ускладнень  в  області  у  1996  році . Так, НВП “Машпроект” пред’явлено позов на суму 3000 гривень; АКВФ “Миколаївнафтопродукт” - 6423 гривень; АТ “ВОЗКО” за скид неочищених стічних вод - 75000 гривень. За водокористування без дозвілу Первомайській КЕЧ  в/ч 40233 пред’явлено позов на суму 18908 гривень.

В  таких  районах  області, як  Казанківський, Миколаївський, Березанський, Березнігуватський  підземна  вода  часто  не  відповідає  держстандарту  на  питну  воду  по  жорсткості,  хлоридах і потребує  додаткової водопідготовки для споживання.

За результатами комплексних перевірок підприємств спостерігаються порушення  Закона України про охорону навколишнього  природного середовища в частині розміщення відходів виробництва.

На сьогоднішній день відсутній методичний матеріал по визначенню збитків, нанесених навколишньому природному середовищу за рахунок несанкціонованих сміггєзвалищ, як правило розміщених на території підприємств. В зв’язку з цим при розрахунку збитків беруться за основу базові нормативи плати  за забруднення навколишнього природного середовища.

Здійсненні  перевірки  дотримання  вимог  Земельного  кодексу    на  підприємствах :“Миколаївелектротранс” , АТ “Фабрика  заготівельна” , “Вторчермет” , “Миколаївський  морський  торговий  порт” , автобаза  зв`язку  “Миколаївпошта” , ДП “ЧСЗ”  та  інші . За забруднення землі мазутом Херсонському відділу залізниці пред’явлено позов на суму 148500 гривень. А  за незаконне розміщення відходів Врадіївському елеватору - на суму 225000 гривень. Підприємству “Миколаївелектротранс” пред’явлено позов на суму 6816 гривень. Також  перевірялися  землі , які знаходяться  у  використанні  сільськогосподарських  організацій   в  усіх  районах  області .

Щодо  оцінки  загального  стану  використання  земель  колгоспами  і  радгоспами  області , то  тут  можливо  зробити  такий  висновок  - найбільш  розповсюдженим  явищем  правопорушення  слід  вважати  забруднення  земель  промисловими  та  побутовими  відходами . Було  здійснено  358  перевірок  дотримання  вимог  та  правил  використання    земельних  ресурсів  сільгосппідприємствами  області. За порушення правил використання земель притягнуто до адмінвідповідальності 8 осіб на загальну суму штрафів 198 грн., за псування та забруднення земель оштрафовано 98 осіб на суму 4524 грн.,  за несвоєчасне повернення терміново занятих земель накладено штраф на 2 осіб. Вживались  заходи  щодо  ліквідації несанкціонованих  сміттєзвалищ .

Проведена  інвентарізація  земель , зайнятих  під  кар`єри . По  всіх  виявлених  недоліках  та  правопорушеннях  в  питаннях  охорони  і  раціонального  використання  надр  було  вжито  передбаченні  законодавством  заходи  впливу  до  правопорушників . За незаконний забір піску із Баловнівського лісу Миколаївському заводу силікатних виробів було пред’явлено позов на 5600 гривень.

При  рекультивації  Братського  кар`єру  було  здійснено  радіологічне  обстеження  теріторії . Підвищення  природного  радіаційного  фону  не  було  зафіксовано . Перед  відкриттям  курортного  сезону   були  дослідженні  Чорноморська  та  Лагерна  коса  в  Очаківському  районі . При  радіологічному  обстеженні  виявлено  радіоактивні  плями  виходу  моноцитових  пісків . Про  результати  цього  було  проінформовано  керівників  відомчих  теріторій .

Було  також  проведено  перевірки  додержання  вимог  радіаційної  безпеки  на  підприємствах : завод “Океан” , ВО “Заря” , ГП “Завод  ім.  61  комунара” , АТ “Аура” .

При  здійснені  контролю  за  веденням  мисливського  господарства  в  області  проведена  таксація  перед   та  після  сезону  полювання  . Зменьшилась  чисельність  мисливських  тварин ( кабан , косуля ) , що  пояснюється  зменьшенням  кормової  бази ( засушливе  літо  на  протязі  3-х  років  та  холодна  і  сніжна  зима  у  степовій  зоні ) .

Проведено  санітарний  відстріл . Випадків  захворювання  мисливських  тварин  не  виявлено . Розглянуті  та  погоджені  ліміти  вилучення  мисливських  тварин  на  поточний  сезон  полювання . В  основному  ліміти  зменьшено  окрім  зайців-русаків ( зріс  на  4720  одиниць ) .

В окремих випадках  допускаються порушення природоохоронного законодавства на об’єктах  природно-заповідного фонду. Так, у Миколаївському зоопарку за незаконне придбання та сбут  деяких представників тваринного світу винні у цьому посадові особи були притягнуті до адмінвідповідальності. За вирубку 190 дерев без дозвілу підприємству електромереж було пред’явлено позов на суму 14655 гривень. За аналогічні правопорушення  підприємства  “Антарес-Бас”, РБУ-1 та інші були притягнуті до відповідальності згідно з діючим законодавством.

Екологічною  інспекцією  при  планових  перевірках , та  оперативних  рейдах  було  виявлено  526  порушень  використання  об`єктів  тваринного  і  рослинного  світу  та  рибних  запасів . Здійснені перевірки Миколаївського облрибокомбінату, рибколгоспів “Південнобузький” Новоодеського району, “Чорноморець” Очаківського району і АТ Очаківській мідійно-устрічний рибоконсервовий комбінат.

Притягнуто  до  адмінвідповідальності  379  посадових  осіб  та  громодян  на  загальну  суму  штрафів  2460 гривень  пред`явлено  позовів  на  суму  20 тисяч  гривен. Передано слідчим органам  4  справи .

4.ВІДХОДИ

Згідно з матеріалами паспортизації, лімітування та обліку на підприємствах, в організаціях та господарствах області щорічно утворюється близько 1.2 млн.т. відходів.

Основними джерелами утворення промислових відходів в Миколаївській області являються підприємства машинобудування, будівництва, енергетики, транспорту, сільського господарства.

Найбільш вагомі складові  промвідходів, в т.ч. сільськогосподарських, такі:

- гній                                                         - 500 тис.т/рік

- котельні шлаки                                      - 90  тис.т/рік

- брухт чорних металів                            - 80  тис.т/рік

- вапнярський мул                                   - 25  тис.т/рік

- формувальні суміші                              - 18  тис.т/рік

- мул відстойників                                    - 10  тис.т/рік

- зерновідходи                                         - 10   тис.т/рік

- деревини                                                - 7.5 тис.т/рік

- нафтопродукти                                      - 4.0 тис.т/рік

- шлаки ліварні                                        - 2.5  тис.т/рік

- макулатура                                            - 1.9  тис.т/рік

- брухт кольорових металів                    - 1.7  тис.т/рік

- гальванічний мул                                  - 1.0  тис.т/рік

та інші.

Крім цього, в області накопичено близько 1 тисячі тон непридатних хімічних засобів захисту рослин та агрохімікатів, половина з яких зберігається на на спеціалізованому складі АТ “Родючість” ст.Баловне.

Всього в області накопичено близько 11 млн.тон  відходів виробництва, споживання, побутових.

З кількості утворених  відходів утилізується лише  незначна частка (близько 1%), в основному через заготівельно-постачальні підприємства: це металевий брухт - чорний і кольоровий, нафтопродукти, макулатура, склобій, шини з текстильним кордом, лампи люмінісцентні.

Переважна більшість відходів потребує свого розміщення в навколишньому середовищі. Через відсутність в області полігону промислових токсичних відходів та відходоперероблюючих виробництв підприємства відчувають значні труднощі та проблеми щодо розміщення та утилізації відходів, особливо токсичних, таких як гальванічний мул, лакофарбувальні, мастильно-охолоджуючі рідини та емульсії, автошини з металевим кордом, ганчір’я та інші.

Токсичні відходи I - II кл. небезпеки підприємства змушені зберігати на своїх територіях. Менш небезпечні відходи (III - IV кл.) складуються, як правило, на звалищах побутових відходів.

Але такі підприємства, як наприклад, ДП “Чорноморський суднобудівний завод” складує відходи всіх класів небезпеки, що утворюються і не утилізуються - це близько 25 тис.т, включаючи побутові - на власній території - цеху № 29, ДП “СБЗ ім. 61 Комунара” - 440 т, ВУВКГ “Миколаївводоканал” розміщує відходи виробництва близько 15 тис.т на мулових майданчиках та піскових полях, не зданих в експлуатацію та інше.

Звалища відходів, включаючи токсичні, держпідприємства “ЧСЗ”, ВО “ЮУ АЕС” розміщені у водоохоронних зонах.

По люмінісцентних лампах щорічна (планова) кількість яких утворюється близько 100 тис.шт - в області в 1996 р. утворено підприємство по їх збиранню і централізованому вивозу на демеркуризацію (МВКП “Вікінг”). За 1996 рік МВКП “Вікінг” зібрано з підприємств області та вивезено до м.Кіровограду (НПФ “Еко-центр”) 34348 шт.  відпрацьованих люмінісцентніх ламп.

Укладені договори ще майже на таку ж кількість ламп. Однак через відсутність коштів багато підприємств не можуть скористатись даними послугами.

Гній, обсяг якого по області в цілому складає близько 500 тис.т/рік, у більшості випадків, розміщено в неорганізованих місцях, за відсутністю атестованих сховищ.

Про стан проблеми з відходами та пропозиції держуправління постійно інформує облдержадміністрацію.

Матеріали по відходах подаються для врахування при розробці “Державної програми поводження з токсичними відходами”, Міжвідомчому екологічному центру (м.Харьков).

Проектом згаданої програми відносно нашого регіону передбачаються програмні заходи і завдання, в тому числі:

- проведення НДДКР по створенню природоохоронного обладнання по очисці гальваностоків від нафтопродуктів (АТ “ТОР” м.Миколаїв, 1996-1997р.р.);

- розроблення та  реалізація проекту використання шахтних пускових установок для тимчасового зберігання непридатних ХЗЗР, які не можуть бути утилізовані або знешкоджені у короткі терміни (діслокація - місця розташування ШПУ) - 1996 р.;

пілотні проекти:

- створення установки по утилізації відходів гальваніки (УГК - 200 (потужністю до 100 т/ рік)  в 1997-1998р.р. для утилізації накопичених на підприємствах м.Миколаєва гальванічних відходів;

- створення дослідно-промислового віробництва утилізації, та знешкодження непридатних пестицидів.

На обласному рівні до відділу екологічної експертизи подавались матеріали по утилізації промвідходів, зокрема:

- проект цеху демеркурізації люмінісцентних ламп (ВО ПУАЕС) - двічі повернено на допрацювання;

- по гальвановідходах:

а) МПП “Сайт” - розділ ОВНС та технологію переробки цих відходів - повернено на допрацювання;

б) УКВ місквиконкому - ТЕР будівництва підприємства по переробці гальвановідходів м.Миколаєва - відмовились від експертизи, забрали матеріали;

- робочий проект “Мулові майданчики в Жовтневому районі” - УКБ міськвиконкому - погоджено;

- робочий проект - споруди обеззараження госппобутових стоків інфекційної лікарні - УКБ МВК - погоджено;

- іноваційний проект “Організація серійного виробництва погонажних та збірних деревопластикових виробів (з використанням деревовідходів) - АТ “Миколаївбудмеханізація” - погоджено.

5.ЯДЕРНА ТА РАДІАЦІЙНА БЕЗПЕКА

До основних джерел потенційної  та радіаційної небезпеки на території Миколаївської області відносяться Південно-Українаська АЕС та 23 підприємства, які використовують радіаційно небезпечні технології та матеріали і кваліфікуються як “об’єкти ядерної енергії”; з них 4 підприємства такі як:

- Миколаївський глиноземний завод;

- Миколаївський комбінат силікатних виробів;

- АО “Таврія-Цукор”;

- Чорноморський суднобудівний завод,

мають ліцензію на право придбання, володіння. збут, експлуатацію, використання ДІВ. На інших підприємствах готується документація для придбання ліцензій.

Радіаційний контроль в області здійснюється ОблСЕС, Управлінням екологічної безпеки, станцією хімізації та захисту рослин, ветеринарною лабораторією. Природний радіаційний фон на теріторії Миколаївської області - 13-18 мкР/год.

В 1995р. в м.Очакові і в районі Чорноморської коси було виявлено ділянки виходу моноцитових пісків з підвищеним вмістом природнього  радіонукліду торій - 232.

Існує комплекс заходів, спрямованих на локалізацію радіоактивної аномалії, що включають в себе радіологічний контроль берегової полоси, яка прилягає до баз відпочинку, відбір проб питної води, розрахунок потужності експозиційної дози навантаження  на людей, які тимчасово знаходяться на “забруднених” місцях.

6.ДЕРЖАВНА ЕКЕЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

За 1996 рік  Держуправлінням екологічної безпеки по Миколаївській області була проведена 91 державна екологічна експертиза робочих проектів, предпроектних (ТЕО, ТЕР), по всім видам будівництва, із них 6 проектів було повернуто на доопрацювання.

З появою Закону України “Про екологічну експертизу” значно підвищилась якість проектної документації, яка проходить екологічну експертизу.

Деякі інститути, хоча і не на досить високому рівні, розробляють розділ ОВНС. З’явились спеціалізовані організациї, які розробляють ОВНС на достатньому професійному рівні, проводять розрахунки про кількісний і якісний чклад викидів в атмосферу, розробляють проекти лімітів на відходи і інші роботи  пов’язані з захистом навколишнього середовища.

Але при цьому, слід зауважити те, що при розробці проектної документації не достатньо використовуються нові технології, матеріали і обладнання, які б в тій, чи іншій мірі зменшували б негативний вплив об’єктів на довкілля.

По розробці розділів ОВНС недостатньо, або зовсім не освітлюються такі підрозділи:

1. Заява про екологічні наслідки діяльності, а саме:

а) оцінка екологічного ризику проектованої діяльності;

б) перелік заходів, що забезпечують нормативний стан навколишнього середовища, включаючи систему спостереження і контролю (моніторінг);

в) перелік залишкових впливів.

2. Характеристика навколишнього соціального середовища і оцінка впливів на нього.

3. Оцінка впливів проектної діяльності на навколишнє техногенне середовище.

4. Заходи щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища та екологічної безпеки. По цим причинам на доопрацювання було повернуто 6 робочих проектів.

В зв’язку з цим, в травні 1997 р. при Держуправлінні екологічної безпеки в Миколаївській області була проведена нарада-семінар провідних спеціалістів проектних організацій м.Миколаєва, на якій  розглядалися питання про спеціалізацію організацій, про підвищення якості проектної документації, і особливо розділів ОВНС, ВНС,  про ліцензування.

7.ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА

24-27 вересня 1996 року в м. Миколаєві відбулася 1- міжнародна науково-технічна конференція "Проблеми енергозбереження і екології в суднобудуванні. Конференцію організували:

Міністерство освіти України;

Український державний морський технічний університет;

Миколаївська держадміністрація;

Національна акалемія наук України;

Національне агенство морських досліджень та технологій;

Академія наук вищої освіти;

Академія наук суднобудування;

Академія інженерних наук;

Держуправління Мінекобезпеки в Миколаївській області;

Миколаївська обласна екологічна асоціація;

Одеська державна морська академія.

На конференції було заслухано 183 доповіді спочатку на пленарному засіданні, а потім на секціях:

"Інформаційні технології в екології енергозбереження";

"Енергозбереження при управлінні об'єктами";

"Мембранні технології";

"Енергозбереження в технологічних процесах".

На конференції відмічалося, що діюча правова система охорони морського  простору  дає позитивні результати:  будуються та експлуатуються нові суда,  споруди, техніка, яка запобігає забрудненню водного басейна; діють служби по ліквідуванню аварійних скидів (викидів) забруднюючих речовин в навколишнє середовище, модернізуються суднобудіні та судноремонтні підприємства.

Але все це  - тільки боротьба з наслідками споконвіку  необміркованих дій у період бурного  розвитку техніки и технологогії, антропогенного влливу на навколишнє середовище.

Основними напрямками в галузі суднобудування є:

впровадження нових принципов проектування екологічно чистих судов та обладнання, з використанням нових матеріалів та конструкцій;

створення інформаційних екологічних та ресурсозберігаючих банков даних з морських наук;

створення  елітарної системи екологічної підготовки  фахівців, педагогічних та наукових кадрів.

Серед представлених матеріалів  були заслухані доповіді:

"Еколого-економічна ефективність  судноенергетичних  установок, які використвують різні системи ідготовки палива";

"Екотехнології на базі струминної газоочистки";

"Еколого-гігієнічні проблеми водопостачання флота: суднобудування, експлуатація, ремонт";

"Екотехнології з комплексної очистки вод і газів, забрудненних нафтопродуктами";

"Екологічна безпека технологічних процессів нанесення на деталі захистних покриттів" та інші.

Матеріали конференції були видані Українським державним морським технічним університетом і викликають зацікавленість у наукових кадрів, інженерів, аспірантів, студентів.

8. ВИСНОВКИ

Аналіз стану  навколишнього  природного   середовища   в Миколаївській області  свідчить  про те,  що в 1996 р.  істотного  поліпшення  екологічного  стану   не відбулося.

Тенденція із зменшенням викидів в атмосферу  за  рахунок спаду виробництва,  що склалася у 1994-1995 р.р.  спостерігалась і в 1996 р.,  але рівень забруднення атмосфери залишився високим, насамперед, за рахунок надмірного викиду діоксиду азоту.

Середньорічні концентрації шкідливих речовин  в  повітрі м. Миколаєва  перевищували  санітарні норми бенз(о)перену в 4.3 рази, діоксиду азоту в 1.3 рази.

Майже  не  змінився в 1996 р., порівняно з попереднім, і хімічний склад  атмосфених  опадів.  Основними  стаціонарними джерелами   забруднення   атмосферного   повітря  залишаються підприємства кольрової  металургії,  енергетики,  будівельних матеріалів.

Однак, у багатьох містах області  викиди  автотранспорту становлять більше, як половину всіх викидів.

Найбільш інтенсивним забрудненням  грунтів сільгоспугідь були  хлорорганічні  пестициди.  В  той  же  час,  в  області 3047.0 га  порушених   земель,   а   1613.0   га   підлягають рекультивації, відновленню їх грунтового покрову і поверненню у сферу сільськогосподарського виробництва,  що  є однією  з найважливіших проблем.

Рівень забруднення грунтів  важкими  металами  у  містах продовжує залишатись  високим.

Проблемним залишається питання захоронення, утилізації та знешкодження промислових  відходів в області.  Держуправління пропонує:

- по  результатах  проведеної  інвентаризації,  розробити схеми  розміщення  полігонів  по  знищенню   та   захороненню токсичних промислових відходів;

- підготувати   пропозиції   по  організації   /створеню/ економічно ефективних  регіональних полігонних господарств по комплексному   складуванню,   транспортуванню,    утилізації, знешкодженню  токсичних  промислових  та  інших відходів,  та забезпечити,  починаючи   з   1997   року,   проектування   і будівництво    полігонів,   на   підставі   пайкової   участі підприємств,  в яких утворюються відходи;

- будівництво заводу,  або дільниці по переробці відходів гальваничного виробництва.

Водні об'єкти Миколаївської області забруднені переважно по азоту амонійному, залізу загальному, міді, БСК.

За даними гідробіологічних  спостережень  контрольованих водних об'єктів в області немає жодного водотоку або водойми, які б відповідали фоновому стану чи  характеризувалися  б  як  "чисті води".

Важливе значення     має     продовження      формування репрезентативної обгрунтованої   мережі   природнозаповідного фонду та резервування  цінних  територій  для  перспективного заповідання.   В   1996   році природно-заповідний фонд збільшився на  2375   га.